ООО «ГеоВерсум»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования

Преградненскогосельского поселения

Урупского района

Карачаево-Черкесской Республики

Общество с ограниченной ответственностью

«Геоверсум»

Приложение 1

к постановлению  главы администрации

Преградненского сельского поселения

от 12.11.2013  № 213

(ООО «геоверсум»)

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРЕГРАДНЕНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УРУПСКОГО РАЙОНА

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г. Ставрополь,2013 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Директор | Черномуров М.В. |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Гришин В. В. |
| Инженер | Долженко О.А. |
| Инженер-разработчик | Перкун К.А. |
| Инженер-разработчик | Шестакова Е.О. |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………6

2. ПАСПОРТ СХЕМЫ………………………………………………………………9

2.1. Нормативно-правовая база для разработки схемы …………………………..9

2.2. Цели схемы…………………………………………………………………….10

2.3. Способ достижения цели……………………………………………………...10

2.4. Сроки и этапы реализации схемы…………………………………………….11

2.5. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы……………….12

2.6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы……………….12

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ…………………………………………………………….13

3.1. Общая характеристика территории Преградненского сельского поселения…………………………………………………………………………....13

### 3.1.1. Характеристика сельского поселения………………………………………13

3.1.2. Климат, рельеф, гидрография, растительность и животный мир………...15

3.2. Общая характеристика системы водоснабжения………………..…………...22

3.3. Общая характеристика системы водоотведения……………………………..24

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРЕГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ……………………………………………………………...………..28

4.1. Существующее положение и технико-экономическое состояние систем водоснабжения…………………………………………………………………..…28

4.2. Направления развития системы водоснабжения…………………………....31

4.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения……………………………………………………..…….33

4.4. Баланс водоснабжения и потребления воды…………………………..…….35

5. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРЕГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………...…..43

5.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения…………….43

5.2. Направления развития системы водоснабжения…………………………….43

5.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения……………………………………………………………46

5.4. Баланс водоотведения и прогноз объема сточных вод……………………..48

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ……..…...50

6. 1. Финансовые потребности по реализации программы…………………..….50

6.2. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения…………………………………………………51

6.3. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы………………52

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ………………………………………………………………53

8.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ……………………………...……..54

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ……………………………………………………………………...55

10. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА………………………………………...….56

1. ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Преградненского сельского поселения Урупского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Генеральный план Преградненского сельского поселения.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Преградненском сельском поселении Урупского муниципального района КЧР.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;

- в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

Основные понятия и термины:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения  и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение  и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения  и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

2. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование: Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Преградненского сельского поселения Урупского района Карачаево-Черкесской Республики на период до 2028 года.

Инициатор проекта: (муниципальный заказчик) Глава муниципального образования Преградненского сельского поселения Урупского района Карачаево-Черкесской Республики.

Местонахождение проекта: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, муниципальное образование Преградненского сельского поселения.

2.1. Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Госстрой РФ «Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в ЖКХ»;

- Приказ МПР РФ от 30.11.2007 N 314 «Об утверждении Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2007 N 10861);

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения»;

- ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

2.2. Цели схемы

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

2.3. Способ достижения цели

- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования;

- реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих систем водоотведения;

- при необходимости строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

2.4. Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2028 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2013-2018 годы:

- реконструкция существующих разводящих сетей водопровода;

- реконструкция существующих водонакопителей;

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства;

- приведение в нормативное состояние существующих водоотводных канализационных систем выгребного типа;

Второй этап строительства- 2018-2023 годы:

- реконструкция существующих разводящих сетей водопровода;

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство канализационных очистных сооружений;

Третий этап строительства -2023-2028 (расчетный срок):

- решение вопросов связанных с альтернативными источниками водоснабжения;

- строительство канализационных очистных сооружений.

2.5. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Инициатором проекта является глава муниципального образования Преградненского сельского поселения(муниципальный заказчик).

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет бюджетных средств муниципального образования.

На разработку схемы по водоснабжению и водоотведению, для проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик водопроводных сетей, приобретение материалов и оборудования и многих других работ по осуществлению схемы конкретная сумма не определена.

2.6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

5. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

6. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1. Общая характеристика территории Преградненского сельского поселения.

### 3.1.1. Характеристика сельского поселения.

В состав Преградненского сельского поселения входят два населенных пункта: станица Преградная и хутор Большевик. В настоящее время границы этих населенных пунктов законодательно не установлены. Границей считается граница застройки населенных пунктов, проходящая по дорогам, рекам, характерным точкам рельефа.

Площадь территории Преградненского сельского поселения по топографической основе и описанию границ по закону Карачаево-Черкесской республики от 07.12.2004 г. № 42-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований на территории Урупского района и наделении их соответствующим статусом» составляет 26610 га.

Численность населения Преградненского сельского поселения на 1 января 2012г. составила 7474 человек, в том числе в станице Преградная проживает 7362 человека, а на хуторе Большевик – 112 человек. Общее количество хозяйств составляет 2862 единиц. Численность населения, приходящегося на одно хозяйство, составляет  2,61 чел.

Численность населения поселения имеет тенденцию к стабилизации.

На 01.01.2012 г. население сельского поселения станицы Преградная вместе с  хутором Большевик  имеет следующую возрастную структуру:

- моложе трудоспособного возраста – 18,7%;

- трудоспособное население – 49,8%;

- старше трудоспособного возраста – 31,5%.

Предполагается увеличение численности населения на 2030 год до 10200 человек.

Основной вид деятельности – сельскохозяйственное производство. Сельское хозяйство представлено одним предприятием ООО «Агрофирма Уруп» и 27 крестьянскими фермерскими хозяйствами. Основной вид деятельности – животноводство. Численность животных в хозяйствах всех форм собственности – более 6,5 тысяч голов. Хозяйства населения носят полунатуральный характер, обладают ограниченными возможностями для внедрения механизации и автоматизации производственных процессов, внесения необходимого объёма удобрений, использования современных технологий.

Промышленные предприятия представлены ОАО «Флора Кавказа» - одним из ведущих производителей лекарственных препаратов на юге России.

По числу занятых -102 человека – это предприятие является третьим в Урупском районе. Это же предприятие обеспечивает отдельными натуральными продуктами питания дошкольные образовательные учреждения района.

ЗАО «Урупский ГОК» представлен на территории поселения вспомогательными цехами, но проводит работы по улучшению экологической обстановки и в настоящее время начал рекультивацию хвостохранилища.

В сфере коммунальных  услуг и организации транспортного обслуживания населения на территории поселения осуществляют свою деятельность: МУП «Управляющая компания жилищно – коммунального хозяйства Урупского района», ООО «Урупский водоканал», ОАО «Урупавтотранс».

В станице работает 43 предприятий торговли, 7 предприятий общественного питания, 3 предприятия бытового обслуживания населения, 15 государственных и муниципальных учреждений.

Рисунок 1. МестоположениеПреградненского сельского поселения.

3.1.2. Климат, рельеф, гидрография, растительность и животный мир.

Климат. Преградненское сельское поселение расположено в умеренном поясе Атлантико-Континентальной степной и Северо-Кавказской горной областей, граница между которыми проходит на высоте 700-800 м. Климат на территории - континентальный и высокогорный (по высотным поясам). Средняя температура января равна -5°С; июля - +21°С. Вегетационный период составляет 182 дня. Годовая сумма осадков достигает 900 мм в год.

Основным фактором, определяющим климатические особенности территории, является рельеф, характеризующийся сложной системой разновысотных хребтов и котловин, широким диапазоном абсолютных и относительных высот. В этих условиях происходит существенное изменение радиационного режима.

В целом климат рассматриваемой территории формируется под воздействием циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт. Соседство Черного и Каспийского морей, практически не замерзающих круглый год, оказывает существенное влияние на климат. Присутствие на Главном хребте и его отрогах современного оледенения и постоянного снежного покрова оказывает влияние на климат.

Территория получает довольно большое количество солнечного тепла. Это приводит к тому, что подстилающая поверхность летом сильно прогревается, а зимой не успевает значительно охладиться. Приход-расход солнечной радиации  в значительной степени зависит от условий солнечного сияния, продолжительность которого составляет примерно 1900 часов. Продолжительность солнечного сияния зависит от абсолютной высоты пункта наблюдений, его открытости и увеличивается с высотой.

В течение года максимум солнечного сияния приходится на летние месяцы, а минимум - на зимние, когда чаще наблюдается облачность.

В целом на территории сельского поселения средняя годовая температура воздуха – положительная. Минимальная температура воздуха приходится на январь, максимальная – на июль.

Продолжительность периода с положительными температурами воздуха с зависит от высотных отметок и составляет в сельском поселение примерно от 240 дней.

Рассматриваемая территория характеризуется хорошим увлажнением; здесь в среднем за год выпадает до 900 мм осадков.

Максимум атмосферных осадков приходится на весенне-летний период (май-август), когда выпадает почти повсеместно 60-70% от их годовой суммы. Летний максимум связан с преобладанием в это время западных ветров, приносящих влажные атлантические воздушные массы. Минимум атмосферных осадков приходится на зимнее время и обусловлен перемещением континентальных умеренных и арктических воздушных масс, содержание влаги в которых незначительно.

Осадки выпадают в жидком, смешанном и твердом виде. В предгорной зоне жидкие осадки составляют 83% , твердые всего 11%.

В предгорной зоне в течение всего года преобладают ветры восточных, юго-восточных и южных румбов (67%). Штилей отмечается в среднем за год 54 случая.

Характерной особенностью климата является длительный период предзимья, когда происходит непрестанная смена похолоданий с удерживающимся снежным покровом и оттепелей с полным сходом снега. Иногда этот процесс может наблюдаться всю зиму.

Снежный покров играет большую роль в природных процессах и оказывает существенное влияние на хозяйственную деятельность. Время выпадения ветра завит от высотных отметок: на высотах 1000-1500 м снег выпадает в третьей декаде октября – первой декаде ноября; в предгорной зоне – во второй декаде ноября. Сход снежного покрова начинается в конце марта в предгорных районах, в середине апреля – в горах и межгорных котловинах. Число дней со снежным покровом, как правило, меняется от 68 дней на высотах 500 м до 360 дней на высотах свыше 4100 м. Толщина снега также увеличивается с ростом абсолютных высот: от 10 до 400-500 см соответственно.

Таким образом, изменения климатических условий на территории определяются увеличением высоты местности с севера на юг и почти широтно расположенной системой разновысотных хребтов.

Рисунок 2. Климатическое районирование территории Урупского района.

Рельеф. Разнообразие форм рельефа определяет высотную зональность, закономерную смену природных условий и сопровождается изменениями геоморфологических, гидрологических, почвообразовательных процессов, растительности и животного мира.

Ландшафты низких горных гряд с останцами палеогеновых куэст представлены лугово-степной растительностью на типичных и выщелоченных черноземах и грабово-ясеневыми байрачными лесами на серых лесных почвах.

Ландшафты куэст Скалистого хребта, сложенные известняками, мергелями и песчаниками верхней юры и мела, располагаются по водораздельным пространствам.

Ландшафты плоских водоразделов структурно-эрозионной Северо-Юрской депрессии сложены песчано-сланцевыми отложениями нижней и средней юры.

За ними по направлению к югу располагаются ландшафты северных склонов Передового хребта, сложенные песчаниками, известняками и конгломерами карбона и девона, здесь развиты карстовые процессы.

Горные умеренные гумидные и нижне-горнолесные ландшафты Передового хребта распространены на высотах от 500 м до 1000 м. Здесь доминирует эрозионно-денудационный и карстовый рельеф, сложенный терригенными, терригенно-карбонатными и карбонатными формациями. Климат умеренный гумидный, слабо и умеренно континентальный.

Среднегорно-лесные ландшафты Передового хребта располагаются на высотах от 1000 до 1500-1800 м. Для них характерен эрозионно-денудационный рельеф с крутыми склонами и склонами средней крутизны, сложенными терригенными, терригенно-карбонатными породами, с каньонообразными ущельями и карстовыми формами рельефа. В теплых и влажных ландшафтах среднегорных темнохвойных лесов наблюдается эрозионно-денудационный и карстовый рельеф, сложенный разнообразными геологическими формами.

Ландшафты меридиональных троговых речных долин, прорезающих Передовой хребет, как правило, сложены серыми гранитами палеозоя, коллювием и ледниковыми отложениями.

Гидрогеология.Водная сеть Преградненского сельского поселения представлена рекой Уруп и её притоками.

Река Уруп является самым протяжённым водотоком, берущим начало на территории Урупского района. Её протяжённость составляет 231 км, площадь бассейна - 3220 км².

Данной реке свойственно преимущественно родниковое питание, пополняются запасы воды также за счет дождей.

Уруп – типичная река с паводковым режимом, который приходится на май-июль и является результатом совместных действий ливней, обложных дождей и усиленного таяния снега в высокогорной области. Паводки непродолжительные – 1-2 дня, но весьма бурные. За летний период обычно наблюдается 2-3 паводка, когда уровень воды от средне-летнего поднимается на 0,5-1 м. Расходы реки в паводковый период составляют 57-475м³/сек, в то время как среднегодовой расход составляет 13-14 м³/сек. Скорости течения в период паводков достигают 4-7 м/сек. В этот период река несет массу взвешенного материала.

Летняя межень обычно приходится на август-сентябрь. В осенне-зимнее время наблюдаются низкие расходы реки (0,08 м³/сек). Скорости течения в этот период невелики, вода в реке прозрачная и чистая.

Таблица 1. Реки на территории Преградненского сельского поселения

| № п/п | Наименование реки | Протяжённость, км | Характеристика притока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уруп | 231 | левый приток реки Кубань |
| 2 | Пскент | 12 | левый приток реки Уруп |
| 3 | Рубленая | 5,7 | левый приток реки Пскент |
| 4 | Петова | 5 | левый приток реки Уруп |
| 5 | Псекенча | 15,4 | левый приток реки Уруп |
| 6 | Багачуха | 6 | левый приток реки Псекенча |
| 7 | Орловка | 3,2 | левый приток реки Багачуха |
| 8 | Салиха | 9 | левый приток реки Уруп |
| 9 | Свинячка | 6 | правый приток реки Уруп |

Кроме вышеперечисленных рек водная сеть поселения представлена множеством мелких ручьёв и балок.

На территории сельского поселения имеется ряд озёр различного происхождения. Среди них особого внимания заслуживает озеро Чёрное, которое является памятником природы.

На территории Преградненского сельского поселения помимо рек и озер имеются источники пресных и минеральных вод.

Минеральные источники на территории сельского поселения в настоящее время не исследованы, их целебные свойства не описаны. Необходимо проведение таких работ с целью определения бальнеологических свойств существующих источников и дальнейшего их использования.

# Растительный и животный мир.В формировании растительного покрова урупского района большую роль сыграли и играют климатические, орографические, геологические, почвенные факторы, которые предопределили большое разнообразие ландшафтов, развившихся в данных природных условиях.

Большое разнообразие природных ландшафтов способствует формированию значительного количества экологических ниш, где находят для себя благоприятные условия не только разные экологические группы растений, но и виды самого различного географического происхождения. Имеются реликты третичного периода, степные и даже пустынные элементы, представители лесной и арктической флоры.

На территории выделяются 4 основных типа растительности: широколиственные леса, остепненные луга и разнотравно-злаковые степи.

Рисунок 3. Виды растительности на территории Урупского района.

Прослеживаются две высотные зоны – остепненных лугов на черноземах и широколиственных лесов на горно-лесных почвах. Остепненные луга в большинстве случаев распаханы. Целинные участки степи сохранились на склонах высоких террас, но и здесь они изменены выпасом. На южных и юго-восточных склонах преобладают разнотравно-злаковые сообщества степей, на склонах северной и западной экспозиции преобладают луговые сообщества с кустарником.

Степи представлены предгорными ковыльно-типчаково-разнотравные степями.

Остепненные луга (лугостепи), как и степи, в большинстве своем распаханы. Их составляют ассоциации: трищетинково-разнотравная, коротконожково-разнотравная, прибрежноозерново - низкоосоково - разнотравная, золотобородниково-разнотравная и сеслериево-разнотравная. Пятнами встречаются овсяницево-разнотравные (с овсяницей луговой) остепненные луга, а также пырейно-разнотравные залежи.

Лес – один из главных компонентов ландшафта как равнинных, так и горных территорий Урупского района. Лесная площадь района составляет 150,1 тыс. га или 54% от площади района. На территории произраснает дуб, сосна, пихта, береза, ольха.

Животный мир, в целом характерный для пояса широколиственных лесов, в связи со значительным антропогенным воздействием в настоящее время носит переходный характер от лесного к лесостепному с элементами степного. На территории КЧР встречается более 50 видов млекопитающих, около 200 видов птиц (с учетом пролетных), 15 видов пресмыкающихся и 8 видов земноводных.

3.2. Общая характеристика системы водоснабжения.

В настоящее время источником водоснабжения ст. Преградная является река Уруп. На случай повышенной мутности воды в реке предусмотрено накопительное озеро (площадь которого была увеличена в 2008 г.). Из открытого водоёма вода самотёком поступает в приёмный резервуар насосной станции. Плотина построена в 1968 г., в 2002 г была значительно повреждена наводнением, с момента строительства не ремонтировалась.

Головные сооружения системы водоснабжения, в том числе и фильтровальная станция, эксплуатируются с 1968 г., однако ремонта или реконструкции не было ни на одном объекте; в настоящее время вода не фильтруется и не обеззараживается, хотя имеется хлораторная установка ЛОНИИ-100, контейнер с жидким хлором, но вследствие полного износа установки использовать её невозможно.

В ст. Преградная вода подаётся по временному водоводу по одной нитке от насосной станции п. Медногорский, водовод построен в 2002 г. (после того как насосная станция и водозабор ст. Преградная были смыты паводком 2002 г.).

Рисунок 4. Фрагмент схемы водопроводной сети ст. Преградная.

Водоснабжение хутора Большевик организовано от каптажных колодцев, установленных на роднике.

Наряду с этим, в поселении используются колодцы на приусадебных участках.

Рисунок 5.Схема каптажа родника: 1 - водоотводной желоб; 2 - гидроизоляция; 3 - плита перекрытия; 4 - дренаж; 5 - водоносный слой; 6 - гравийный фильтр; 7 - бетонное основание; 8 - водозаборная труба; 9 - переливная труба; 10 - скобы; 11 - вентиляционная труба; 12 - фильтр водозабора.

3.3. Общая характеристика системы водоотведения.

Централизованная система канализации имеется в ст. Преградная, канализацией обеспечена часть застройки. В хуторе Большевик централизованная канализация отсутствует.

Очистные сооружения канализации (ОСК) введены в эксплуатацию в 1968 г, предназначены для приёма сточных вод промплощадки Урупского рудника, принимая по пути стоки ст. Преградная (а также сточные воды обогатительной фабрики, с. Уруп, п. Медногорский). Коллектор от промплощадки рудника до канализационной насосной станции (КНС), расположенной на севере ст. Преградная, самотечный, из керамических труб диаметром 300 мм; от КНС до ОСК коллектор напорный из стальных труб, два трубопровода диаметром по 200 мм.

Рисунок 6. Фрагмент существующей схемы водоотведения.

Мощность КНС составляет 4500 м³/сут.

Насосная станция оборудована двумя насосами, один – рабочий, другой насос – резервный. В период дождей КНС не справляется с поступающим объёмом стоков и происходит перелив из приёмного колодца и сток неочищенных вод в р. Уруп.

КНС введена в эксплуатацию также в 1968г, здание насосной станции разрушается. Механические грабли и дробилка, расположенные под резервуаром сточной жидкости, не работают много лет.

ОСК расположены северо-восточнее ст. Преградной, на расстоянии 1,5 км от станицы, на левом берегу р. Уруп. Производственные и жилые объекты отсутствуют в радиусе 1 км от ОСК.

В состав ОСК по проекту входят сооружения механической и биологической очистки – аэрофильтры. В настоящее время две песколовки полностью заилены, аэрофильтры не работают, бетонные конструкции имеют разрушенные участки, хлораторная эксплуатируется со значительными отклонениями от проекта (в помещении находится контейнер с жидким хлором, изношенность установки может привести к утечке хлора), иловые площадки частично разрушены.

На иловых площадках с 1968г накопилось около 30т ила, который размывается дождевыми водами и попадает в р. Уруп. В 2008г построена новая иловая площпдка, но из-за отсутствия техники выгрузка ила не производится.

Все сооружения, резервуары, лотки находятся на ОСК в изношенном состоянии. Берегоукрепительная стена в районе ОСК подмыта, при небольшом подъеме уровня воды в р. Уруп вода заходит на территорию ОСК.

Первоначально ОСК были рассчитаны на производительность 1400 м³/сут, в дальнейшем были расширены ещё на 1400 м³/сут.

Канализационный коллектор, общей протяжённостью 21,8 км, находится в изношенном состоянии, из-за неплотностей в стыках, в колодцах в период дождей происходит инфильтрация дождевых вод в систему канализации и перелив их из колодцев; также отмечается просачивание стоков в грунты.

В результате этого при сбросе в канализацию 3000 – 3500 м³ хозбытовых стоков на очистные сооружения поступает до 6000 – 7000 м³ в зависимости от времени года и уровня грунтовых вод. Таким образом, при проектной производительности очистных сооружений 2800 м³/сутки, в настоящее время сооружения работают с перегрузом в 2 с лишним раза, но это ещё не предел, т.к. и ЗАО «Урупский ГОК» и другие предприятия и организации Урупского муниципального района продолжают развиваться, потребление ими чистой воды и сброс сточных вод также соответственно из года в год растёт.

Сброс очищенных стоков производится в реку Уруп по выпуску диаметром 200 мм (выпуск ВК-4).

Стоки сбрасываются в р. Уруп недостаточно очищенные.

Существующие ОСК устарели, не соответствуют поступающим объёмам стоков и не обеспечивают требуемое качество очистки.

Все сооружения, трубопроводы находятся на ОСК в аварийном состоянии; в случае обрушения бетонных конструкций произойдёт сброс неочищенных стоков и накопившегося ила в реку Уруп, что приведёт к экологической катастрофе на территории, расположенной ниже по течению реки, не только КЧР, но и Краснодарского края.

Место расположения существующих ОСК выбрано на повышенных отметках, требуется постоянная работа КНС для подачи стоков на очистку, что приводит к высоким эксплуатационным затратам.

Сведения об управляющей компании. Водопровод и канализация Урупского сельского поселения находится на балансе ООО «Урупский Водоканал» - предприятие предоставляющее услуги по водоснабжению и водоотведению, по мимо с. Уруп, еще ст. Преградная, п. Медногорский, с. Курджиново. По состоянию на 01.01.2013 года система водоснабжения поселений Урупского муниципального района включает в себя Медногорскую насосную станцию, насосную станцию в с. Уруп, 4 артезианские скважины (с. Курджиново), 148,6 км водопроводных сетей.

Централизованная система водоотведения включает в себя 2 очистных сооружения, 65 км канализационных сетей.

В настоящее время поселковые котельные имеются в 3-х из 7 поселений Урупского района. На текущий момент теплоснабжение жилищного фонда осуществляется КЧР-им предприятием «Теплоэнерго». 3-и котельных производительностью в п. Медногорский 41,1 Гкал/час, ст. Преградная 6,5 Гкал/час, с. Уруп 1,7 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 19,5 км.

Водопроводные (до 100%), водоотводные (70%) и тепловые (50-60%) сети имеют очень высокую степень износа.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И

ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРЕГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Существующее положение и технико-экономическое состояние систем водоснабжения.

Ст. Преградная

Вода по напорному водоводу (источник р. Уруп) диаметром 279 мм от п. Медногорский поступает в станицу; давление в водоводе 2,5 атм.Водовод построен в 2002 г.после того как насосная станция и водозабор ст. Преградная были смыты паводком, с того времени ремонт водовода не проводился.

Головные сооружения системы водоснабжения, в том числе и фильтровальная станция, эксплуатируются с 1968 г., однако ремонта или реконструкции не было ни на одном объекте; в настоящее время вода не фильтруется и не обеззараживается, хотя имеется хлораторная установка ЛОНИИ-100, контейнер с жидким хлором, но вследствие полного износа установки использовать её невозможно.

Показатели качества воды, поступающей к потребителю, приведены в таблице 2 (протокол лабораторных испытаний № 5-07-445 от 05.07.2011).

Таблица 2. Физико-химические и бактериологические показатели качества воды, поступающей к потребителю

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив (СанПиН 2.1.4.1074-01) | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физико-химические показатели |
| 1 | Запах | 0 | 2 | баллы |
| 2 | Цветность | Не обнаружено | 20 | град. |
| 3 | Привкус | 0 | 2 | баллы |
| 4 | Мутность | 0,4 | 1,5 | мг/дм³ |
| 5 | Аммиак (по азоту) | 0,05 | 1,5 | мг/дм³ |
| 6 | Хлориды | 5 | 350 | мг/л |
| 7 | Жёсткость общая | 2,4 | 7 | моль/л |
| 8 | Нитраты (по NO3) | 3 | 45 | мг/дм³ |
| 9 | Нитриты (по NO2) | 0,0030 ± 0,0003 | 3 | мг/дм³ |
| 10 | Щёлочность | 1,1 | не нормируется | мг-экв/дм³ |
| Микробиологические показатели |
| 1 | Общие колиформные бактерии | Обнаружено | не доп. | в 100 мл |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Обнаружено | не доп. | в 100 мл |
| 3 | Общее микробное число (37) | 23 | 50 | КОЕ в 1 мл |

Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по физико-химическим показателям, но превышены гигиенические нормативы по микробиологическим показателям.

В станице на повышенных отметках располагается два заглублённых резервуара (разрушенных) объёмом 600 м³ каждый. Зоны санитарной охраны от резервуаров выдержаны. Резервуары нуждаются в реконструкции; в настоящее время не функционируют.

Схема водоснабжения станицы кольцевая. Для противопожарных нужд предусмотрены пожарные гидранты.

На территории ст. Преградная установлены подкачивающие насосы для обеспечения водоснабжения ряда верхних улиц а. Салиха (насосы установлены по адресу ул.Северная,11).

В ст. Преградная в благоустроенных квартирах проживает 3200 человек, пользующихся холодным водоснабжением и канализацией. Остальные жители, проживающие в индивидуальных зданиях, снабжаются водой из уличных водоразборных колонок (часть жителей имеют ввод водопровода в дома).

Водопроводные сети выполнены из металлических, асбестоцементных труб диаметром от 100 мм до 315 мм и из поливинилхлоридных труб диаметром 350 мм.

Водопроводные сети ст. Преградная изношены, требуется их замена; так на 100% изношены сети в х. Тёплый, ул. Калинина, ул. Садовая, ул. Советская, пер. Пионерский, ул. Северная, пер. Карачаевский (до ул. Подгорная).

В связи со значительным износом водопроводных сетей нет возможности поддерживать необходимое давление в трубопроводах, поэтому вода подаётся не на все улицы и не во все здания, где имеются водопроводные сети.

Потребление воды осуществляется посредством водопроводных кранов на участках, санитарно-технических устройств внутренних водопроводов зданий и водоразборными колонками.

Х.Большевик

Водоснабжение хутора Большевик осуществляется автономной системой водоснабжения от родника. Установлены две каптажные камеры, от которых вода самотёком по водоводу диаметром 110 мм, длиной 2500 м, подаётся в два металлических резервуара объёмом 25 м³ каждый и затем в разводящую сеть хутора, организованную по кольцевой схеме. На сетях установлено 18 водоразборных колонок.

Водовод в настоящее время обслуживается населением самостоятельно, находится в аварийном состоянии.

Таким образом,анализ существующего положения и технико-экономического состояния систем водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не полностью соответствует нормативным требованиям:

- имеются отклонения от гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 (по микробиологическим показателям);

- не осуществляется фильтрация и обеззараживание питьевой воды;

- не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды;

- головные сооружения системы водоснабжения с 1968 г. не ремонтировались;

- водопроводные сети изношены, в отдельных районах на 100% (х. Тёплый, ул. Калинина, ул. Садовая, ул. Советская, пер. Пионерский, ул. Северная, пер. Карачаевский (до ул. Подгорная);

- не в полной мере выполняются требования обеспечения безопасности (водовод проложен в одну линию); кроме того, диаметр водовода на участке подхода к станице 219 мм, а на подводящем и отводящем участках равен 325 мм.

4.2. Направления развития системы водоснабжения.

Централизованные система водоснабжения включают: водозаборные сооружения, насосные станции, очистные сооружения, резервуары чистой воды, магистральные водоводы и водопроводные сети.

Магистральные водоводы и водопроводные сети систем сельскохозяйственного водоснабжения прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений и, как следствие, увеличивался расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению – вторичному загрязнению питьевой воды. В результате чего население получало воду неудовлетворительного качества. Износ групповых водоводов в настоящее время составляет 60-70%, а на отдельных участках до 100%. Трубы необходимо заменять на трубы с высокими антикоррозионными свойствами. Одновременно с проведением работ по восстановлению трубопроводов необходимо проводить реконструкцию водопроводных насосных станций с полной заменой насосно-силового оборудования. Причем на этих насосных станциях должно предусматриваться автоматическое регулирование подачи воды с использованием насосов с частотным приводом и устройствами плавного пуска, что позволит обеспечить значительную экономию электроэнергии.

В последние годы источник водоснабжения подвергается воздействию вредных антропогенных факторов. В то же время существующие технологии на станциях очистки природных вод не могут обеспечить необходимые показатели качества питьевой воды. Эти обстоятельства требуют создания новых установок и станций очистки природных вод для систем водоснабжения.

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов, с учётом водосберегающих мероприятий, с учётом республиканской целевой программы «Чистая вода» на 2010-2013 годы.

Водопровод Преградненского сельского поселения находится на балансе ООО «Урупский Водоканал». Источником водоснабжения были и остаются - подрусловые воды реки Уруп, где из открытого водоёма вода самотёком поступает в приёмный резервуар насосной станции. Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2028 год) должна составить не менее 1500 тыс. куб.м./год. Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностейв соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. (2013 -2018 гг.) Головные сооружения системы водоснабжения и фильтровальную станцию отремонтировать. Построить резервуары чистой воды. Провести капитальный ремонт и замену разводящей сети водопровода по селу, находящегося в аварийном состоянии. Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы. Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения.

II этап. (2018-2023гг.) Произвести замену старых и прокладку новых водопроводных сетей соответствующего диаметра. Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до 100 мм. Реконструкция водозаборного сооружения и водопроводных сетей х. Большевик.

III этап строительства. (расчетный срок 2023-2028) Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до100 мм. Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Закольцевать водопроводные сети – 5,6 км сетей. Подключение к групповому водоводу «ст. Преградная –п. Кызыл - Уруп».

4.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.

Источником водоснабжения Преградненского сельского поселения на I очередь и расчётный срок предусматриваются подрусловые воды реки Уруп.

Нужно обеспечить жителям поселения на расчётный срок 100 % чистой питьевой водой.

Необходимо предусмотреть следующее:

1. Строительство группового водовода от водозабора галерейного типа на р. Уруп.

2. Организация централизованного водоснабжения застройки ст. Преградная – разработка проектно-сметной документации и строительство новых разводящих водопроводных сетей.

3. Реконструкция существующих водопроводных сетей и увеличение подачи воды до необходимых населению объемов объёмов– в ст. Преградная и в х. Большевик.

4. Реконструкция водозаборного сооружения и водопроводных сетей хутора Большевик – на первую очередь; подключение к групповому водоводу «ст. Преградная –п. Кызыл - Уруп» - на расчётный срок.

Резервирование территорий объектов водоснабжения:

- Зоны проектируемых водозаборов и зоны их санитарной охраны (зоны для станций водоподготовки, обеззараживания, резервуаров чистой воды входят в зоны водозаборов), находятся за пределами Преградненского сельского поселения.

- Зоны для строительства резервуаров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО принимаются на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих ёмкостей, сооружений водоподготовки – не менее 30 м.

- от других сооружений (насосные станции) – не менее 15 м.

Для водоводов необходимо предусмотреть санитарно-защитные зоны: при прокладке в мокрых грунтах не менее 50 м независимо от диаметра; при прокладке в сухих грунтах не менее 10 м от крайнего водовода.

Ст. Преградная

При прохождении проектируемого группового водовода через ст. Преградную нужно предусмотреть его подключение к существующим разводящим водопроводным сетям.

Прокладку водовода будет осуществлятся в одну линию и подача воды производиться от одного источника, поэтому в схему водоснабжения включаются резервуары, располагающиеся на месте разрушенных и не функционирующих резервуаров.

По территории станицы водовод предусматривается по ул. Голоколосовой, его протяжённость 2873 м. При пересечении автодороги выполняется прокладка водовода в кожухе из стальной трубы.

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения следующие:

- модернизация и реконструкция водопроводных сетей существующей застройки (х. Теплый, ул. Красная, ул. Калинина, ул. Садовая, ул. Советская, пер. Пионерский, ул. Северная, пер. Карачаевский);

- закольцовка водопроводных сетей: на расчётный срок – 5,6 км сетей.

- проектирование и строительство водопроводных сетей новой застройки.

- строительство резервуаров (на месте ранее существовавших и в настоящее время разрушенных резервуаров).

Х. Большевик

На I очередь строительства предусматривается для хутора существующий источник водоснабжения. Необходима реконструкция водозаборного сооружения, водопроводных сетей.

На расчётный срок предлагается подключить хутор к групповому водоводу, снабжающему водой ряд населённых мест – с. Уруп, п. Медногорский,  ст.Преградную. От ст. Преградная намечается прокладка водовода в п. Кызыл-Уруп, предлагается предусмотреть ответвление в хутор Большевик.

4.4. Баланс водоснабжения и потребления воды.

Водопровод поселения находится на балансе ООО «Урупский Водоканал».Количество потребляемой воды хозяйственно-питьевого качества составляет 150 л/сут на 1 человека.За год поселением потребляется 1062 тыс.м3, среднесуточное потребление воды по данным ООО «Урупский водоканал» составляет 2200 м3/сут (в зимнее время).

Тарифы на воду представлены в следующем письме:

Общая численность населения Преградненского сельского поселения составляет порядка 7474 человек, все пользуются услугами водоснабжения при следующих нормах потребления:

Таблица 3. Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличный водозабор | Куб. м на 1 чел. в месяц | 1,2 |
| 2. | Дом с дворовым водопроводом без канализации | Куб. м на 1 чел. в месяц | 2,9 |
| 3. | Дом с внутренним водопроводом и центральной канализацией | Куб. м на 1 чел. в месяц | 1,5 |
| 4. | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, без ванны и с газовой плитой | Куб. м на 1 чел. в месяц | 3,75 |
| 5. | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, без ванн, выгребных ям | Куб. м на 1 чел. в месяц | 3,6 |
| 6 | Дом с внутренним водопроводом и выгребной ямы, без ванны | Куб. м на 1 чел. в месяц | 4,5 |
| 7. | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с газовым водонагревателем | Куб. м на 1 чел. в месяц | 7,5 |
| 8. | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, душем и с газовыми водонагревателями | Куб. м на 1 чел. в месяц | 6,3 |
| 9 | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и газовыми водонагревателями | Куб. м на 1 чел. в месяц | 8,1 |
| 10 | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и централизованным горячим водоснабжением | Куб. м на 1 чел. в месяц | 9,0 |
| 11 | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с газовым водонагревателем, сауной | Куб. м на 1 чел. в месяц | 12,0 |
| 12 | Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с газовым водонагревателем, бассейном, сауной | Куб. м на 1 чел. в месяц | 15,0 |

Прогнозируемое водопотребление Преградненского сельского поселения предоставлено в таблицах 4, 5.

Таблица 4. Расходы воды Преградненского сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Ст. Преградная | 3822,2 | 4420 |
| 2 | Х. Большевик | 25,9 | 49,5 |
| 3 | Расход воды для животных | 164,9 | 182,7 |
|  | Итого | 4013 | 4652,2 |

Таблица 5. Расходы воды для скота и  птицы, принадлежащих населению

| Виды животных | Iочередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр., л/сут. | Кол-во голов | Расход, м3/сут | Норма водопотр.,л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут |
| Коровы | 50 | 2790 | 139,5 | 50 | 3090 | 154,5 |
| Свиньи | 15 | 120 | 1,8 | 15 | 135 | 2,0 |
| Овцы и козы | 6 | 2310 | 13,9 | 6 | 2560 | 15,4 |
| Птица | 1 | 5710 | 5,7 | 1 | 6330 | 6,3 |
| Лошади | 50 | 80 | 4,0 | 50 | 90 | 4,5 |
| Итого: |  |  | 164,9 |  |  | 182,7 |

Примечание. Расход воды на полив приусадебных участков в расчет не включен, предусматривается из расчета 9м3 в месяц для полива 3 соток. Возможно использование воды из местных источников или резервуаров дождевой канализации (проектное решение).

Ст. Преградная.

Централизованная система водоснабжения станицы должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчётного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84, в зависимости от благоустройства зданий, с учётом данных ОАО «Урупский Водоканал» и с учётом схемы территориального планирования Урупского района.

Предлагается на расчётный срок принять для застройки, оборудованной ванными и газовыми нагревателями 250 л/сут на 1 человека, и на I очередь – 230 л/сут на 1 человека. Указанные нормы водопотребления учитывают расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расчёт водопотребления населения выполнен, исходя из условия, что на расчётный срок всё население обеспечено централизованной системой водоснабжения.

Расчётные прогнозируемые расходы водопотребления населения сведены в таблицу 4, 5.Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,2.

Расход воды на наружное пожаротушение определён в соответствии со СНиП 2.04.02-84, продолжительность пожара принимается 3 часа. На первую очередь расчетное количество пожаров равно 1, расход воды на один пожар 15л/с. На расчетный срок расчетное количество пожаров равно 2, расход воды на один пожар 15л/с.

На внутреннее пожаротушение дополнительно принимается расход 5 л/сек, из расчёта двух струй по 2,5 л/сек.

Общий расход воды на пожаротушение составит: на I очередь 216м3/сут, на расчетный срок 378 м3/сут.

Водопотребление ст. Преградная на первую очередь и планируемый срок приводится в таблицах 6, 7.

Таблица 6. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Iочередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма, водопотр. л/сут. на 1 чел | Насел., чел | Расход воды макс., м³/сут | Норма водопотр., л/сут. на 1 чел | Насел., чел | Расход воды макс., м³/сут |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: - с ванными и местными водонагревателями | 230 | 9160 | 2528,2 | 250 | 10050 | 3015 |
| 2 | Неучтённые расходы 10% |  |  | 252,8 |  |  | 301,5 |
|  | Итого: |  |  | 2781 |  |  | 3316,5 |

Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования принимаем в соответствии со СНиП 2.04.02-84 в количестве 70 л/сут на 1 человека.

Для полива приусадебных участков в настоящее время используется система централизованного водоснабжения.

Таблица 7. Суммарный расход воды питьевого качества

| № п/п | Наименование потребителей | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 2781 | 3316,5 |
| 2 | Полив территории и зелёных насаждений общественного пользования | 641,2 | 703,5 |
| 3 | Предприятия (в т.ч. собственные нужды ОСК) | 400 | 400 |
|  | Итого: | 3822,2 | 4420 |

Прогнозируемая потребность в воде для нужд предприятий принята в соответствии с нормативным расчетом водопотребления по ст. Преградная, выполненным ООО «Урупский Водоканал» и учитывает фактические технологические нужды. Значительное развитие производства в станице не предусматривается, указанная величина принята как прогнозная.

Схема водоснабжения принята объединённая хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.).

Х. Большевик.

На расчётный срок хутор будет подключен к групповому водоводу, снабжающему водой ряд населённых мест – с. Уруп, п. Медногорский,  ст.Преградную. От ст. Преградная намечается прокладка водовода в п. Кызыл-Уруп, предлагается предусмотреть ответвление в хутор Большевик.

Водопотребление хутора Большевик приводится в таблице 8.

Таблица 8. Водопотребление хутора Большевик

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма, водопотр. л/сут. на 1 чел | Насел., чел | Расход воды макс., м³/сут | Норма водопотр., л/сут. на 1 чел | Насел., чел | Расход воды макс., м³/сут |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 140 | 140 |  | - | - |  |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  | 23,5 | 250 | 150 | 45 |
| 2 | Неучтённые расходы 10% |  |  | 2,4 |  |  | 4,5 |
|  | Итого: |  |  | 25,9 |  |  | 49,5 |

Водопровод поселения находится на балансе ООО «Урупский Водоканал».

Таким образом,анализ баланса водоснабжения и потребления водыпомог получить значения водопотребления в настоящее время и на перспективу:

- количество потребляемой водыхозяйственно-питьевого качества в настоящее время составляет 150 м³/сут на 1 человека;

- за год поселением потребляется 1062 тыс.м3;

- расходы воды Преградненского сельского поселения  на I очередь – 4013 м3/сут (ст. Преградная - 3822,2,х. Большевик - 25,9, расход воды для животных - 164,9); на расчетный срок - 4652,2 м3/сут (ст. Преградная - 4420,х. Большевик - 49,5, расход воды для животных - 182,7).

5. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И

ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРЕГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

5.1. Существующее положение в сфере водоотведения.

Ст. Преградная

В станице Преградная централизованной канализацией обеспечено 20% жилого фонда.

На территории станицы проложены главные самотечные канализационные коллекторы хозяйственно-бытовых стоков, транспортирующие стоки на ОСК. Один коллектор протрассирован по ул. Голоколосовой до ул. Свободы, далее переходит на ул. Красную и подходит к  КНС; другой коллектор идёт  мимо стройучастка до военкомата, далее по ул. Голоколосовой, затем переходит на ул. Красную и на КНС.

Третий коллектор идёт от очистных сооружений шахтных вод, по ул. Голоколосовой и затем на КНС.

Отвод поверхностных вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа.

Х. Большевик

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует.

Канализационные стоки накапливаются в выгребных ямах. Вывоз стоков осуществляется, как правило, на рельеф, в результате чего повышается опасность возникновения и распространения заболеваний, ухудшается экологическая ситуация в поселении.

5.2. Направления развития системы водоснабжения.

Ст. Преградная

Принята комбинированная система водоотведения, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на ОСК, а поверхностные воды – системой закрытых трубопроводов и открытых водопроводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации проектируется с учётом рельефа, планировки кварталов и перспективного развития станицы.

В существующей застройке необходимо развитие канализационной системы, канализование зданий малоэтажной застройки.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Проектирование и строительство централизованной системы канализации индивидуальной застройки (и вновь проектируемых кварталов).

- Реконструкция существующих главных канализационных коллекторов.

Х. Большевик

Для хутора решение проблемы канализования возможно по вариантам:

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

- организация централизованной системы канализации и транспортировка стоков на ОСК ст. Преградная;

- обустройство всей застройки септиками;

- устройство современных накопительных ёмкостей.

Накопительная ёмкость – представляет собой герметичный сосуд, в который поступает вся отработанная жидкость дома. В отличие от выгребной ямы жидкость из ёмкости не будет уходить в грунт (так как современная накопительная ёмкость производится из материалов на основе полимолекул – например, стеклопластика). Срок службы ёмкостей из полимерных материалов составляет более 50 лет; на внутренней поверхности не происходит отложение солей или других нарастаний, характерных для металла или бетона.

Однако, ёмкость будет сравнительно быстро наполняться, что потребует частого вызова машин коммунальных служб (и оплаты вывоза стоков).

Накопительные емкости должны быть удалены от жилых зданий, площадок для игр детей на расстоянии не менее 20м, от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50м.

Септик требует устройства сооружений естественной очистки; благодаря использованию септиков, вода на выходе получается достаточно чистой, но сбрасывать её в водоёмы после такого вида очистки ещё нельзя.

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Кроме того, предусматривается раз в несколько лет частичная замена грунта участка, где вода поступает в почву.

Централизованная система канализации предлагается на расчётный срок, предпочтительна по экологическим, социальным условиям.

Отведение стоков на очистные сооружения требует устройства канализационной сети.

На расчётный срок предлагается отведение стоков застройки хутора Большевик на ОСК ст. Преградная – это решение технически верно и экономически целесообразно.

Предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностейв соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:

I этап. (2013-2018 гг.) Перекладка изношенных и прокладка новых канализационных сетей.  Приведение в нормативное состояние существующих водоотводных канализационных систем выгребного типа.

- II этап. (2018-2023 гг.) Строительство жижесборника для нужд населения села. Строительство сливной станции.

III этап. (2023-2028гг.) Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений.

5.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения.

Анализ проектной документации показал, что в 1992 г был выполнен проект реконструкции ОСК. В соответствии с проектом предусматривалась реконструкция и расширение очистных сооружений на существующей площадке:

- сохранение действующих очистных сооружений с очисткой на них 3000 м³/сут бытовых стоков в соответствии с их проектной производительностью;

- строительство новой станции биологической очистки сточных вод дополнительной производительностью 7000 м³/сут;

- строительство установки глубокой очистки сточных вод производительностью 10000 м³/сут, БПКполн на выходе из очистных сооружений 6 мг/л.

Расширение площадки очистных сооружений намечалось за счёт прирезки земель совхоза «Преградненский». Земли, занимаемые для расширения ОСК, являются малопригодными для сельскохозяйственных работ – крутой склон долины р. Уруп.

Предлагалось расширение площадки ОСК в северном направлении от существующей ограды на 200 м, в южном направлении на 140 м, в западном направлении площадка частично расширяется на 30 м.

Рабочий проект новой канализационной насосной станции, расположенной на площадке существующей станции, был выполнен в 1989 г. институтом «Казсантех-проект». Мощность насосной станции рассчитана на расход стоков 10000 м³/сут.

За прошедшие годы появились новые технологии, позволяющие предусмотреть современные очистные сооружения, занимающие меньшую площадь и отвечающие современным требованиям к охране окружающей среды.

Настоящим проектом предлагается разместить современные очистные сооружения на новой площадке (возле существующей КНС).

Преимущества предлагаемого размещения:

- площадка сооружений будет располагаться на пониженных (по отношению к канализуемой территории) отметках;

- КНС будет выведена из схемы канализования, при этом снизятся эксплуатационные затраты на перекачку стоков.

Для приема и спуска в канализационную сеть жидких отбросов из неканализованных домовладений (на первую очередь строительства) предусматривается сливная станция, примыкающая к ОСК.

Существующие ОСК и КНС демонтируются.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). В этот расчёт не включены расходы воды на полив зелёных насаждений, водопотребление животными и птицей.

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью КОС, а поверхностные воды отводятся преимущественно системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учётом рельефа, планировки населённого пункта и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети.

Мероприятия по развитию системы канализации предусматривают:

- Строительство новых канализационных очистных сооружений, с учётом объёмов стоков, предусмотренных настоящим проектом.

- Реконструкцию главных канализационных коллекторов для исключения поступления в них грунтовых вод.

- Строительство уличных канализационных сетей на территории существующей застройки и на территориях нового строительства.

- Строительство берегового выпуска в реку Уруп от новых ОСК.

- Строительство канализационных сетей в хуторе Большевик и коллектора, подающего стоки на ОСК ст. Преградная – на расчетный срок.

- Строительство сливной станции.

Резервирование территории требуется:

- под очистные сооружения канализации;

-под сливную канализационную станцию;

- для размещения сетей канализации.

5.4. Баланс водоотведения и прогноз объема сточных вод.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Расход сточных вод приведён в таблице 9.

Таблица 9. Расход сточных вод в ст. Преградная

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м³/сут | Население, чел. | Расходы сточных вод, м³/сут |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с расходами на нужды местной промышленности и неучтёнными расходами) | 9160 | 2781 | 10050 | 3316,5 |
| 2 | Хозяйственные и технологические нужды промпредприятий |  | 400 |  | 400 |
|  | Итого |  | 3181 |  | 3716,5 |

Примечание: учитывая недостаточную стабильность экономической обстановки, достоверность объёмов перспективного водоотведения предприятий не гарантирована.

Таблица 10. Расход сточных вод в х. Большевик

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м³/сут | Население, чел. | Расходы сточных вод, м³/сут |
| 1 | Хозяйственные нужды населения | - | - | 150 | 49,5 |
|  | Итого |  |  |  | 49,5 |

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

6. 1. Финансовые потребности по реализации программы.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических
характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

6.2. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

Характеристика основных реконструируемых, вновь создаваемых объектов водоснабжения в срок до 2028 года и их ориентировочная стоимость представлены в таблицах 11, 12.

Таблица 11. Характеристика объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты на строительство, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт фильтровальной станцию | до 2018 г. | от 1 млн. |
| 2 | Строительство резервуаров чистой воды | до 2018 г. | от 2 млн. |
| 3 | Реконструкция каптажа и водопровода (из расчета на 300м) и строительство системы очистки воды | 2018г. | 0,25 млн. руб. |
| 4 | Реконструкция и строительство участков водопроводных сетей | до 2028 г. | 1 м из труб ПНД 100мм - 2000 руб. |
| 5 | Установка на разводящих по селу водопроводах контрольных манометров | 2028г. | 10 тыс. |
| 6 | Замена водопроводных люков на водопроводных колодцах на антивандальные | постоянно | 200 тыс. |
| 7 | Строительство водопроводных колодцев | до 2028 г. | от 65 тыс. за 1 от 80 тыс. за 1 (с пожарными гидрантами) |

Таблица 12. Характеристика объектов водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты на строительство, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство жижесборника | до 2023 г. | ~0,9 млн.руб. |
| 2 | Организация централизованной системы канализации | до 2018 г. | из расчета на 1000м ~ 1 млн.руб. |
| 3 | Обустройство септиками | до 2018 г. | 1 шт. от 200 руб. до 25 тыс.руб |
| 4 | Устройство современных накопительных ёмкостей | до 2018 г. | 1 шт.~30тыс.руб. |
| 5 | Строительство канализационных очистных сооружений | до 2028 г. | от 1 500 млн. руб. |

6.3. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет бюджетных средств муниципального образования.

На разработку схемы по водоснабжению и водоотведению, для проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик водопроводных сетей, приобретение материалов и оборудования и многих других работ по осуществлению схемы – конкретная сумма не определена.

Проанализировав ситуацию, сложившуюся в сфере водоснабжения и водоотведения, можно предположить общую сумму инвестиций, которая составитmin45 млн. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение ~30 млн. рублей, приходящиеся на водоотведение ~15млн. рублей (с учетом рабочих материалов и неучтенных расходов).

Предлагается реализовать мероприятия программы не только за счет  бюджетных средств, но  и средств организации коммунального комплекса, за счет внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации муниципального образования Преградненского сельского поселения Урупского района:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2028 года и подключения 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения:

- динамика роста численности населения в муниципальном образовании получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этом населенном пункте и его обеспеченности на одного человека. Жилищное строительство на период до 2028 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

8.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Главная задача схемы не только обеспечить развитие систем водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства, увеличения объемов производства коммунальной продукции и улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения, но и не менее важна задача снижения вредного воздействия на окружающую среду, обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.

Ведь основным источником загрязнения и засорения водоемов и рельефав муниципальном образовании являются недостаточно очищенные сточные воды централизованной канализации, коммунальных предприятий, крупных животноводческих комплексов, которые сбрасываются по трубам или машинами-илососами. Загрязняющие вещества, попадая в природные водоемы и на рельеф, приводят к качественным изменениям воды и почвы, которые в основном проявляются в изменении физических свойств воды и почвы, в частности, появление неприятных запахов, привкусов воды, аллергических реакций у человека и т.д.

Не менее опасны выгребные ямы на территории поселения, если расстояние от выгребной ямы, не имеющей дна, до колодца небольшое, то даже при сливе меньше 1 м3, существует риск заражения воды. Поэтому необходимо не только следить за количеством слива, но и располагать яму ниже по уровню, чем водозабор воды.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо строить и реконструировать систему водоснабжения и водоотведения по требованиям СанПиН 2.3.4.704-98 4. «Требования к водоснабжению и канализации», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.02-85 «Внутренний водовод и канализация зданий»; осуществлять строительство из качественных, экологических и высоко-коррозионных материалов.

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ.

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Преградненского сельского поселения Урупского района КЧР в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2028 г.

10. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Постановление 14 июня 2011 г. № 152 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»);

- Генеральный план Урупского сельского поселения 2012г.;

- Закон Карачаево-Черкесской республики от 07.12.2004 г. № 42-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований на территории Урупского района и наделении их соответствующим статусом»

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-85 «Внутренний водовод и канализация зданий»;

- СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения»;

- Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения – утв. постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83;

- Госстрой РФ «Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в ЖКХ»;

- Приказ МПР РФ от 30.11.2007 N 314 «Об утверждении Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2007 N 10861).

# Text boxes

г. Ставрополь 2013 г.