ОАО «НИИПГрадостроительства» Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Заказчик: Администрация Преградненского сельского поселения Урупского муниципального района Договор № 1 от 23.03.2012г.

Проект Генерального плана Преградненского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики

Том I

Положение о территориальном планировании

| Генеральный директор, канд. техн. наук, заслуженный строитель РФ | ________________ | А.Д.Лаппо |
| --- | --- | --- |
| Директор по производству, первый заместитель генерального директора | ________________ | Н.М.Сидоренко |
| Начальника АПМ №3, руководитель работ | ________________ | М.М.Казаков |
| Главный архитектор проекта | ________________ | Е.А.Огородникова |
| Главный инженер проекта | ________________ | Н.П.Заборщикова |
| Нормоконтроль | ________________ | А.В.Емельянов |

Санкт-Петербург,

2012 г.

Содержание

1.1. Цели и задачи территориального планирования	3

1.2. Экономическая база	4

1.3. Население	5

1.4. Предложения по функционально-планировочной организации территории	6

1.5. Жилищный фонд	7

1.6. Культурно-бытовое обслуживание	8

1.7. Транспортная инфраструктура	13

1.8. Инженерная инфраструктура	13

2.	Проект плана реализации генерального плана Преградненского сельского поселения.	23

3.	Основные технико-экономические показатели	28

## 1.1. Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план Преградненского сельского поселения является  основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Основной целью территориального планирования Преградненского сельского поселения является формирование рациональной организации территории, которая призвана обеспечить наиболее благоприятные условия проживания населения и развитие видов хозяйственной деятельности, базирующихся на ресурсном потенциале сельского поселения, создать условия для повышения инвестиционной привлекательности территории для различных видов использования.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- совершенствование жилищной политики за счет:

      - повышения обеспеченности жилищным фондом населения сельского поселения;

      - создания условий для обеспечения жилищного фонда полным набором инженерного оборудования с использованием централизованных и локальных схем;

- упорядочение территорий населенных пунктов с созданием четкой планировочной структуры;

- повышение уровня обслуживания населения путем формирования полноценных центров обслуживания в населенных пунктах в соответствии с их местом в иерархии обслуживания района и сельского поселения;

- обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

- создание условий для развития производственной деятельности за счет реорганизации и эффективного использования существующих производственных зон, а также для размещения новых предприятий, в т.ч. объектов малого предпринимательства;

- сохранение и развитие зеленого фонда, создание условий для  отдыха населения;

- сохранение и охрана памятников истории и культуры;

- обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду; соблюдение регламентов, установленных для зон особыми условиями использования территории;

- защита территории сельского поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера;

- обеспечение мер пожарной безопасности на территории сельского поселения.

## 1.2. Экономическая база

Главной целью развития экономики Преградненского сельского поселения является создание благоприятных условий для развития предпринимательской и  инвестиционной деятельности и на этой основе увеличение объемов производства, доходов населения, бюджета муниципального образования и количества рабочих мест.

На расчетный срок, как и в настоящее время, основу экономической базы сельского поселения будет составлять сельскохозяйственное производство и переработка сельскохозяйственной продукции.

Главной целью развития сельского хозяйства является повышение  конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

К основным задачам, связанным с достижением главной цели, относятся:

- создание эффективной и сбалансированной экономики. Кроме традиционно развитого производства сельхозпродукции, необходимо развитие и создание перерабатывающих предприятий.

- обеспечение роста объемов производства промышленной продукции и сельского хозяйства не менее 5% ежегодно.

- рациональное использование пашни, современной ресурсосберегающей  техники и технологии, использование для посева семян высокой репродукции, своевременное внесение удобрений.

- развитие малых форм хозяйствования, возобновление переработки молока в районе.

- дальнейшее развитие ООО «Агрофирма «Уруп» и ОАО «Флора Кавказа».

- обеспечение закупок молока у населения и сельхозпроизводителей и на дальнейшую перспективу мяса.

Планируемые генеральным планом  объемы строительства, а так же решение задач по подъему сельского хозяйства могут создать условия для формирования предприятий малого бизнеса по переработке сельхозпродукции.

Для решения поставленных задач генеральный план сельского поселения предлагает инвентаризацию территорий существующих производственных зон и интенсификацию их использования.

Генеральным планом предлагается значительное развитие социальной сферы сельского поселения за счет формирования системы обслуживания населения, что создаст дополнительное количество рабочих мест для жителей сельского поселения.

## 1.3. Население

Расчетная численность населения Преградненского сельского поселения Урупского района определяется на базе ретроспективного анализа движения населения района и перспектив его экономического развития.

Целями демографической политики являются стабилизация численности населения на 1 очередь и создание условий для ее роста на перспективу, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2016г. до 70 лет, к  2025г. до 75лет.

Основными задачами демографической политики являются:

- сокращение уровня смертности не менее чем в 1,3 раза, прежде всего граждан в трудоспособном возрасте;

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности не менее чем в 1,5 раза, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов;

- повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя рождаемости в 1,5 раза) за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

- привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития области, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.

Генеральным планом предлагается увеличение численности населения  на расчетный срок до 10200 человек и на  1 очередь строительства  до 9200 человек.

Данные о численности населении Преградненского сельского поселения по расчетным периодам генерального плана представлены ниже.

Таблица 1.3-1 - Численность населения Преградненского сельского поселения  по расчетным периодам генерального плана

| №№ п/п | Показатели | Фактические данные | Расчетные периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007год | 01.01. 2012г. | 1 очередь 2020год | Расчетный срок 2030год |
| 1 | Численность населения Преградненского сельского поселения (чел.), в том числе: | 6472 | 7474 | 9200 | 10200 |
| 1.1 | Станица Преградная |  | 7362 | 9160 | 10050 |
| 1.2 | Хутор Большевик |  | 112 | 140 | 150 |

## 1.4. Предложения по функционально-планировочной организации территории

Генеральным планом Преградненского сельского поселения предусмотрены основные мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения, его территориального развития, создание условий для устойчивого развития путем рациональной организации территории, развития существующих и создания новых видов и рабочих мест хозяйственной деятельности, обеспечения нормативного уровня культурно-общественного и медицинского обслуживания, а также развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Генеральным планом сельского поселения предусматривается:

- упорядочивание и развитие населенных пунктов путем реорганизации планировочной структуры;

- развитие транспортной и инженерной инфраструктур;

- развитие производственных зон для размещения предприятий на базе существующих сельскохозяйственных объектов, а также новых предприятий по производству и переработке сельхозпродукции, предприятий малого и среднего бизнеса иных отраслевых специализаций;

- создание рекреационных зон для занятия спортом и кратковременного отдыха населения.

Развитие существующих и новых зон планируется в основном в границах населенных пунктов и на прилегающих к ним землях сельскохозяйственного назначения.

Населенные пункты предполагается развивать в основном в границах за счет внутренних территориальных резервов.

Планировочная структура совершенствуется на основе уже сложившихся жилых, общественно-деловых, рекреационных, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Улицы и дороги реконструируются в соответствии с требованиями нормативной документации.

Станица Преградная.

В основу генерального плана населенного пункта положена уже сложившаяся улично-дорожная сеть и поквартальная застройка территории, планируется дальнейшее формирование его общественно-деловой зоны, обеспечивающей станице Преградная статус административного центра сельского поселения.

Предполагается в жилой зоне выделение мест под строительство объектов торговли, обслуживания, общественного питания и малого бизнеса.

Вокруг существующих и планируемых объектов общественного назначения, а также в жилых зонах, где  возможно, предусматривается озеленение территории и благоустройство её путем создания скверов, цветников, газонов.

Улицы населенного пункта реконструируются в соответствии с действующими нормами, асфальтируются, в местах общественного назначения предусматриваются места для гостевых стоянок автомобильного транспорта.

Новое жилое строительство индивидуальными жилыми домами с участками предусматривается в северо-западной части станицы на свободных территориях и за счет заполнения пустующих площадей в существующих жилых кварталах.

Развитие производственно-коммунальных зон возможно за счет реконструкции и перепрофилирования неиспользуемых в настоящее время производственных объектов.

## 1.5. Жилищный фонд

К числу основных задач жилищной политики Преградненского сельского поселения Урупского района  к расчетному сроку можно отнести:

- строительство  нового жилищного фонда в целях создания условий для  предоставления каждой семье отдельного дома;

- создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

- формирование системы инженерного оборудования и благоустройства  с предоставлением населению, проживающему в жилищном фонде всех форм собственности,  возможности полного инженерного оборудования.

Населенные пункты Преградненского сельского поселения в настоящее время характеризуется достаточно низкими количественными и качественными характеристиками жилищного фонда. Средний показатель жилищной обеспеченности – 13,26 м2  ниже средних показателей по Карачаево – Черкесской республике (19,7 м2 ).

В соответствии с п.2.1.5 Нормативов расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажной и индивидуальной жилой застройки не нормируются. Однако в соответствии со схемой территориального планирования, для расчётов объемов инженерной инфраструктуры, предлагается условно принимать показатель жилищной обеспеченности для Урупского района  на 2020 год в размере 25,0 м2 на чел, а на 2030 год – 30,0 м2 на чел.

Всего на расчетный срок генеральный план предлагает объем нового жилищного строительства в размере 206,88 тыс.м2 общей площади. При этом общее количество жилищного фонда в сельском поселении должно составить 306,0 тыс.м2 общей площади.

Новое жилищное строительство на территории сельского поселения предусматривается малоэтажной индивидуальной застройкой с участками.

Основным типом нового жилищного строительства на территории сельского поселения предлагается малоэтажная индивидуальная жилая застройка.

Таблица 1.5-1 - Расчет объемов жилищного строительства на расчетный срок  в населенных пунктах Преградненского сельского поселения (тыс.м2 общей площади)

| Населенные пункты | Жилищный фонд на конец расчетного срока | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Жилищный фонд нового строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Станица Преградная | 301,5 | 97,63 | 203,87 |
| Хутор Большевик | 4,5 | 1,49 | 3,01 |
| Итого | 306,0 | 99,12 | 206,88 |

1 очередь строительства

На первую очередь строительства пропорционально срокам предлагается к реализации  около 60% объема нового строительства  жилищного фонда. Объемы строительства 1 очереди представлены в таблице.

Таблица 1.5-2-  Расчет объемов жилищного строительства на 1 очередь строительства  в населенных пунктах Преградненского сельского поселения (тыс.м2 общей площади)

| Населенные пункты | Жилищный фонд на конец расчетного срока | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Жилищный фонд нового строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Станица Преградная | 226,5 | 97,63 | 128,87 |
| Хутор Большевик | 3,5 | 1,49 | 2,01 |
| Итого | 230,0 | 99,12 | 130,88 |

Как видно из таблицы, общее количество жилищного фонда сельского поселения на конец 1 очереди должно составить 230,0 тыс.м2 общей площади или 25,0 м2 на человека. Объем нового строительства составит 130,88 тыс.м2 общей площади.

## 1.6. Культурно-бытовое обслуживание

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания населения  Преградненского сельского поселения.

Основной задачей культурно-бытового обслуживания Урупского района на расчетный срок является формирование  системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

Это возможно лишь на основе многоуровневой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

Проектная система расселения и тесно связанная с ней система обслуживания включает для Урупского района 4 уровня обслуживания. 1 и 2 уровни расположены на территории республики за границами Урупского  района. 3 и 4  уровни обслуживания расположены на территории района.

1 уровень. г. Черкесск должен как республиканский центр  концентрировать уникальные виды эпизодического  обслуживания (с периодичностью пользования реже 1 раза в месяц), которые распространяли бы свое влияние на республику в целом.

2 уровень. В межрайонных центрах, которые распространяют свое влияние на население, проживающее в пределах 2-2,5часовой транспортной доступности от них, намечается сконцентрировать учреждения и предприятия эпизодического пользования.

3 уровень. Центрами периодического обслуживания (с периодичностью пользования не реже 1 раза в месяц) населения должен стать  районный центр – станица Преградная.

4 уровень. Повседневное обслуживание (с периодичностью пользования не реже 1 раза в неделю) осуществляется в  сельских населенных пунктах района с подразделением на объекты первой необходимости (в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей) и базовые объекты более высокого уровня в центре сельского поселения. На расчетный срок учреждения первой необходимости должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут  (2-2,5км) пешеходной доступности от них, а базовые объекты с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 минут.

В центре сельского поселения генеральным планом предлагается размещение базовых учреждений периодического и повседневного обслуживания.

Кроме того, в станице Преградная предлагается создание условий для  развертывания  сезонной и выездной торговли. Конструктивные решения всех учреждений обслуживания  должны предусматривать возможность их использования маломобильными группами населения.

Расчет прогнозируемого развития культурно-бытового обслуживания произведен на основании рекомендаций СП 42.13330.2011 и  «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р с изменениями от 14.07.2001 г.

Таблица 1.6-1 - Нормативы для расчета учреждений культурно-бытового обслуживания сельских поселений Урупского района

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовые учреждения | Учреждения первой необходимости |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 28 | - | 28 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 118 | - | 118 |
| 3 | Учреждения вне- школьного обра-зования | мест | 20 | 20 | - |
| 4 | Фельдшерско – акушерский пункт | объект | по зада- нию на проекти- рование | - | по заданию на проектирование |
| 5 | Клуб | мест | 70 | 70 | - |
| 6 | Библиотека | объект | 1 на 4,5 тыс. жит. | 1 на 4,5 тыс. жит | - |
| 7 | Магазины всех типов | м2 торг. площ. | 300 | 200 | 100 |
| 8 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 40 | 32 | 8 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 5 | 2 |
| 10 | Бани | мест | 7 | 7 | - |
| 11 | Спортивные залы | м2 площ. пола | 60 | 30 | 30 |
| 12 | Бассейн | м2 зеркала воды | 20,0 | 20,0 | - |
| 13 | Объекты молодёж-ной политики | м2 общей площади | 25 | 25 | - |
| 14 | Стадион | объект | 1 | 1 | - |
| 15 | Аптека | объект | 1 на 10 тыс.жит. | 1 на 10 тыс.жит. | аптечный киоск на нас. пункт |
| 16 | Пожарное депо | авто-мобиль | 0,4 | 0,4 | - |
| 17 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5-6,0 тыс.жит. | 1 на 0,5-6,0 тыс.жит. | 1 на 0,5-6,0 тыс.жит. |
| 18 | Пункт охраны общественного порядка | объект | 1 | 1 | - |
| 19 | Отделение банка | объект | 0,5 | 0,5 | - |
| 20 | Административное здание | объект | 1 на поселение | 1 на поселение | - |
| 21 | Гостиницы | мест | 7 | 7 | - |

Структуру обслуживания на территории сельского поселения генеральным планом предлагается формировать с центром в станице Преградная и подцентром  на хуторе Большевик.

Базовые учреждения обслуживания подлежат размещению в станице Преградная – центре сельского поселения. Их емкость определяется на все население сельского поселения.

На хуторе Большевик размещаются учреждения первой необходимости. Для хутора Большевик  учреждения первой необходимости определяются на собственное население хутора.

Расчетные ёмкости предприятий обслуживания не позволяют сформировать полноценные учреждения. Ряд учреждений обслуживания, такие как общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, клубы, библиотеки, спортзалы, предприятия бытового обслуживания укрупняются в подцентрах  обслуживания.

Ниже приведены расчеты емкости учреждений обслуживания.

Таблица 1.6-2 - Расчет емкости базовых учреждений обслуживания, размещаемых  в станице Преградная на расчетный срок (10,2тыс. жителей)

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив | Расчетная емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения внешкольного образования | мест | 20 | 204 |
| 2 | Клуб | мест | 70 | 714 |
| 3 | Библиотека | объект | 1 на 4,5 тыс. жит. | 3 |
| 4 | Магазины всех типов | м2 торг. площ. | 200 | 1428 |
| 5 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 32 | 333 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 5 | 51 |
| 7 | Бани | мест | 7 | 71 |
| 8 | Спортивные залы | м2 площ. пола | 30 | 306 |
| 9 | Объекты молодёжной политики | м2 общей площади | 25 | 255 |
| 10 | Бассейн | м2 зеркала воды | 20,0 | 204 |
| 11 | Стадион | объект | 1 | 1 |
| 12 | Аптека | объект | 1 на 10тыс.жит. | 1 |
| 13 | Пожарное депо | автомобиль | 0,4 | 4 |
| 14 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5-6,0 тыс.жит. | 2 |
| 15 | Пункт охраны общественного порядка | объект | 1 | 1 |
| 16 | Отделение банка | объект | 0,5 | 2 |
| 17 | Административное здание | объект | 1 на поселение | 1 |
| 18 | Гостиница | мест | 7 | 71 |

Таблица 1.6-3 - Объемы нового культурно-бытового строительства в станице Преградная

| №№ п/п | Наименование | Единица измерений | Расчетная емкость | Существ. сохран. объемы | Объемы нового стр-ва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 286 | 150 | 136 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 1204 | 860 | 344 |
| 3 | Учреждения вне- школьного образования | мест | 204 | 222 | - |
| 4 | Клуб | мест | 714 | 250 | 464 |
| 5 | Библиотека | объект | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Магазины всех типов | м2 торг. площ. | 3060 | 2218,4 | 841,6 |
| 7 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 408 | 134 | 274 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 71 | - | 71 |
| 9 | Бани | мест | 71 | - | 71 |
| 10 | Спортивные залы | м2 площ. пола | 306 | - | 306 |
| 11 | Бассейн | м2 зеркала воды | 204 | - | 204 |
| 12 | Объекты молодёжной политики | м2 общей площади | 255 | - | 255 |
| 13 | Стадион | объект | 1 | - | 1 |
| 14 | Аптека | объект | 1 | 1 | - |
| 15 | Пожарное депо | автомобиль | 4 | 2 | 2 |
| 16 | Отделение связи | объект | 2 | 2 | - |
| 17 | Пункт охраны общественного порядка | объект | 1 | 1 | - |
| 18 | Отделение банка | объект | 2 | - | 2 |
| 19 | Административное здание | объект | 1 | 1 | - |
| 20 | Гостиница | мест | 71 | - | 71 |

Как видно из таблицы за период расчетного срока в станице Преградная  планируется значительный объем строительства учреждений культурно-бытового обслуживания,  детских садов, школы, спорта и  предприятий потребительского рынка.

Генеральный план для станицы Преградная предлагает:

- строительство детского сада на 150 мест (1 очередь);

- строительство общеобразовательной школы со спортивным залом;

- строительство нового Дома культуры;

- строительство универсально – оздоровительного комплекса со

спортивным залом и бассейном;

- строительство учреждений торговли, общественного питания,

бытового обслуживания в жилых зонах;

- формирование площадки для проведения выездной торговли,

ярмарок, массовых мероприятий (1 очередь).

1 очередь строительства

На 1 очередь строительства на территории всех населенных пунктов предлагается формирование территории для развертывания рынка сельхозпродукции местных товаропроизводителей, выездной, сезонной торговли, проведения ярмарок, массовых мероприятий. Кроме того, на территории станицы Преградная планируется  строительство детского сада на 150 мест.

## 1.7. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Преградненского сельского поселения представлена автомобильным транспортом.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- совершенствование структуры транспортной сети населенных пунктов для обеспечения транспортной доступности новой жилой застройки;

- реконструкция существующей транспортной сети (ремонт полотна местных автодорог, доведение их ширины до нормативных профилей).

## 1.8. Инженерная инфраструктура

## Водоснабжение

Источником водоснабжения Преградненского сельского поселения на I очередь и расчётный срок предусматриваются подрусловые воды реки Уруп.

В соответствии с рабочим проектом «Групповое водоснабжение населённых пунктов: с. Уруп, ст. Преградная, п. Медногорский, Урупский район, КЧР» (ООО «Гидроинжениринг», г. Черкесск) водозабор располагается на р. Уруп, в 4,5 км южнее с. Уруп вверх по течению.

Генеральным планом предусматривается на расчётный срок 100 % обеспечение жителей поселения чистой питьевой водой.

Мероприятия по обеспечению надёжного водоснабжения сельского поселения планируются в направлении устойчивого развития территории поселения, соблюдения технических регламентов.

Предусматривается в сельском поселении следующее:

1.Строительство группового водовода от водозабора галерейного типа на р. Уруп.

2.Организация централизованного водоснабжения застройки ст. Преградная – разработка проектно-сметной документации и строительство новых разводящих водопроводных сетей.

3.Реконструкция существующих водопроводных сетей и увеличение подачи воды до объёмов, предусмотренных настоящим проектом – в ст. Преградная и хуторе Большевик.

4.Реконструкция водозаборного сооружения и водопроводных сетей хутора Большевик – на первую очередь; подключение к групповому водоводу «ст. Преградная – аул Кызыл - Уруп» - на расчётный срок.

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения ст.Преградная следующие:

- Модернизация и реконструкция водопроводных сетей существующей застройки (х. Теплый, ул. Красная, ул. Калинина, ул. Садовая, ул. Советская, пер. Пионерский, ул. Северная, пер. Карачаевский); закольцовка водопроводных сетей: на расчётный срок – 5,6 км сетей.

- Проектирование и строительство водопроводных сетей новой застройки.

- Строительство резервуаров (на месте ранее существовавших и в настоящее время разрушенных резервуаров).

Канализация

Настоящим проектом предлагается разместить современные очистные сооружения на новой площадке (возле существующей КНС).

Преимущества предлагаемого размещения:

- площадка сооружений будет располагаться на пониженных (по отношению к канализуемой территории) отметках;

- КНС будет выведена из схемы канализования, при этом снизятся эксплуатационные затраты на перекачку стоков.

Для приема и спуска в канализационную сеть жидких отбросов из неканализованных домовладений (на первую очередь строительства) предусматривается сливная станция, примыкающая к ОСК.

Существующие ОСК и КНС демонтируются.

Мероприятия по развитию системы канализации в сельском поселении предусматривают:

- Строительство новых канализационных очистных сооружений, с учётом объёмов стоков, предусмотренных настоящим проектом.

- Реконструкцию главных канализационных коллекторов для исключения поступления в них грунтовых вод.

- Строительство уличных канализационных сетей на территории существующей застройки и на территориях нового строительства.

- Строительство берегового выпуска в реку Уруп от новых ОСК.

- Строительство канализационных сетей в хуторе Большевик и коллектора, подающего стоки на ОСК ст. Преградная – на расчетный срок.

- Строительство сливной станции.

В существующей застройке ст.Преградная необходимо развитие канализационной системы, канализование зданий малоэтажной застройки.

Основные мероприятия по развитию системы канализации в ст.Преградная сводятся к следующему:

- Проектирование и строительство централизованной системы канализации индивидуальной застройки (и вновь проектируемых кварталов).

- Реконструкция существующих главных канализационных коллекторов.

Для хутора Большевик решение проблемы канализования возможно по вариантам:

- строительство канализационных очистных сооружений (ОСК) и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

- организация централизованной системы канализации и транспортировка стоков на ОСК ст. Преградная;

- обустройство всей застройки септиками;

- устройство современных накопительных ёмкостей.

Централизованная система канализации предлагается на расчётный срок, предпочтительна по экологическим, социальным условиям.

Настоящим проектом предлагается на расчётный срок отведение стоков застройки хутора Большевик на ОСК ст. Преградная; это решение технически верно и экономически целесообразно.

Теплоснабжение

Мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения следующие:

- Децентрализованное теплоснабжение при полной газификации поселения и применение индивидуальных автономных источников тепла (в зоне печного отопления в настоящее время) - I очередь строительства.

- Реконструкция существующих котельных с установкой энергоэффективного оборудования - I очередь строительства.

- Реконструкция тепловых сетей, применение конструкций заводского изготовления с пенополиуретановой изоляцией - I очередь строительства.

- Оснащение зданий приборами учета используемых воды, тепловой энергии, природного газа, электрической энергии (в соответствии с федеральным законом №251-ФЗ от 23.11.2009г).

Газоснабжение

На период разработки настоящего проекта намечается 100 % газоснабжение природным сетевым газом.

Осуществление газификации реализуется в соответствии с Программой газификации регионов РФ, строительством газопровода начатым в 2010 г к объектам перспективного строительства и в соответствии с проектной документацией «Газопровод межпоселковый ГРС Сторожевая до ст. Преградная с отводом на п. Медногорский Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики» (ЗАО «ЛОРЕС», г. Москва, 2011).

Трасса газопровода (от ГРС «Сторожевая» газопровод проходит по территории Зеленчукского, затем Урупского района) подходит к сельскому поселению с восточной стороны, вдоль автодороги параллельно ВЛ-100 кВ. Газопровод высокого давления 1-й категории диаметром 426 мм и 325 мм до ШРП в ст. Преградная. Диаметры газопровода приняты согласно схеме гидравлического расчёта, разработанной ОАО «Промгаз». Прокладка газопровода принята подземная, переходы через преграды предусмотрены преимущественно надземно; пересечение автомобильных дорог предусмотрено подземно, в основном закрытым способом.

В ст. Преградная устанавливается ШРП (для снижения давления газа с высокого 1-й категории до среднего) для распределения газа по территории  станицы.

В населенных пунктах распределение газа происходит по газопроводам среднего и низкого давления.

Природный газ подается на следующие нужды:

- на отопление жилых, общественных и производственных зданий;

- на хозяйственно-бытовые нужды (пищеприготовление и горячее водоснабжение);

- на теплотехнические нужды сельскохозяйственного производства.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселкового газопровода к ст. Преградная, х. Большевик;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- строительство газопроводов среднего и низкого давления;

- строительство ГРП с высокого на среднее давление и со среднего на низкое давление;

- газификация площадки ОСК.

Электроснабжение

Источником электроснабжения остаются существующие электрические  подстанции (предусматривается реконструкция ПС 110/10 кВт «Преградная»).

Рост электрических нагрузок  в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП.

Электрическая подстанция 110/10 кВ «Салиха»  расположена с соблюдением зоны защиты от электромагнитных воздействий .

Проектом генерального плана предусматривается перенос участка линии 110 кВ, проходящей в настоящее время над жилой застройкой.

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением- дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Мероприятия по обеспечению надежного электроснабжения сельского поселения:

- Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Преградная »  -на I очередь строительства .

- Обеспечение объектов водоснабжения двусторонним питанием от независимых объектов электроснабжения.

- Реконструкция системы наружного освещения населенных пунктов поселения.

- Строительство новых и реконструкция существующих ТП 10/0,4 и ТП 6/ 0,4 кВ- I очередь строительства.

- Замена деревянных опор воздушных линий на железобетонные опоры- I очередь строительства.

- Реконструкция участка ВЛ-110 кВ в обход жилой застройки.

Связь

Предусматривается развитие системы связи в соответствии с программами Российской Федерации, планами операторов связи.

Прогнозируется развитие мультисервисной сети, предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, цифровой телефонной связи, предоставление органами управления услуг и информации населению посредством электронного обмена сообщениями.

В соответствии с частотно-территориальным планом для построения цифровой наземной сети эфирного вещания предусматривается строительство новых  АМС в районе с. Уруп (высотой 30 м) и в районе п. Медногорский (высотой 70м), которые будут покрывать территорию Преградненского сельского поселения.

Реализация ФЦП позволяет принимать обязательные 8 телевизионных каналов и три общероссийских общедоступных радиоканала.

Предусматривается следующее:

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Мероприятия по развитию систем связи предусматривают следующее:

  - Строительство кабельной канализации на участках нового строительства и на территории существующей застройки (при необходимости); поддержание работоспособности существующей АТС.

  - Установка громкоговорителей в ст. Преградная и в х.Большевик для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.

  - Предоставление помещений, мест для размещения оборудования системы связи.

  - Выполнение требований по электронному документообороту, предоставлению информации и услуг населению посредством сети Интернет.

Санитарная очистка территории

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий), их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.1330.2011:

- на 1 очередь – 2,0 м3  на 1 человека в год;

- на расчетный срок – 2,3 м3 на 1 человека в год.

Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

Обезвреживание трупов домашних животных может быть решено (как и в настоящее время) биотермическим методом (яма типа «Беккари») или методом термического обезвреживания ( на перспективу).

Для функционирования ямы «Беккари» необходимо (в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизация и уничтожения биологических отходов):

- определить собственника, который будет заниматься эксплуатацией объекта;

- обустроить территорию размещения скотомогильника (территорию огородить забором высотой не менее 2м с въездными воротами; предусмотреть траншею с внутренней стороны забора с устройством вала из вынутого грунта; построить навес над ямой; организовать подъездные пути).

Основные мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки территории:

1.Разработать и утвердить нормы накопления ТБО.

2.Предусмотреть организацию селективного сбора отходов.

3. Обустроить скотомогильник (яма «Беккари»).

4. Предусмотреть сливную станцию возле очистных сооружений канализации (на I очередь строительства, для неканализованной части застройки).

Инженерная подготовка территории

Основные мероприятия по инженерной подготовке территории станицы Преградная (реализуемые после выполнения проектной документации специализированными организациями на основе предварительно проведенных инженерных изысканий) следующие.

1. Организация системы дождевой канализации, включающая устройство сетей дождевой канализации и двух сооружений по очистке дождевого стока.

2. Организация дамб обвалования на I очередь строительства.

3. Реконструкция существующих дамб обвалования.

4. Периодические работы по расчистке русла водоемов – р. Уруп и р. Свинячка.

5. Регулирование русла реки Свинячки.

6. Вертикальная планировка оползневых склонов (при необходимости уполаживание, террасирование).

7. Устройство подпорных стенок – юго-западная и северо-восточная части станицы.

8. Организация берегоукрепительных сооружений (на опасных склонах, оврагах), в том числе с устройством габионных конструкций.

9. Устройство селеотводящих сооружений (лотки, каналы).

Мероприятия генерального плана, направленные на улучшение экологической ситуации

Основными направлениями  эколого-градостроительной политики в рамках генерального плана являются:

ликвидация зон экологического риска, создающих угрозу безопасности здоровья населения;

ликвидация зон шумового дискомфорта и вредных физических воздействий на территории жилой и общественной застройки, что обеспечивается организацией функционального зонирования территории, применением современных методов озеленения, решением вопросов организации дорожного движения;

оптимизация транспортного обслуживания за счет запрета транзита, ограничения въезда в центр;

доведение оснащенности объектов промышленности, энергетики и городского хозяйства современным газоочистным, пылеулавливающим и водоочистным оборудованием до 100%.

Проектные предложения по контролю за состоянием окружающей среды

Организация муниципального и ведомственного мониторинга.

Мониторинг за состоянием реки Уруп по наиболее характерным загрязняющим веществам – для составления прогноза изменений качественного состава воды, мониторинг иловых придонных отложений водоёмов.

Мониторинг за состоянием воздушной среды (в том числе с использованием передвижного экологического поста). Обеспечение соответствующим оборудованием.

Мониторинг наличия тяжелых металлов в почвах станицы Преградная.

Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха

Сокращение количества выбросов вредных веществ в атмосферу за счет перевода предприятия ЗАО «Урупский ГОК» на «наилучшие существующие технологии».

Строительство усовершенствованных покрытий на улицах станицы Преградная и хутора Большевик; реконструкция дорожного полотна.

Реализация схемы организации дорожного движения в станице:

- маршрутное ориентирование;

- организация движения грузового автотранспорта;

- организация одностороннего движения.

Перевод системы теплоснабжения на газовое топливо.

На территории жилой зоны могут размещаться только предприятия V класса вредности, функционально связанные с системой культурно-бытового обслуживания станицы.

Максимальное озеленение территорий населенных мест.

Проектные предложения по охране водных объектов

В настоящем проекте предложены мероприятия по охране водных объектов.

Мониторинг за состоянием реки Уруп по наиболее характерным загрязняющим веществам – для составления прогноза изменения состава воды.

Строительство современных канализационных очистных сооружений биологической очистки сточных вод, канализационных сетей и коллекторов в населенных пунктах сельского поселения.

Организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации для всех зон застройки (в том числе для индивидуальной застройки).

Организация системы дождевой канализации и строительство очистных сооружений дождевой канализации.

Реконструкция коллекторов канализации.

Расчистка русла рек – с целью улучшения среды обитания биоресурсов, исключения затопления территории, благоустройство территории, прилегающей к водоемам.

Благоустройство прибрежных защитных полос и водоохранных зон.

Реализация предложений по инженерной подготовке территории в целях предупреждения потенциально возможных дестабилизационных явлений.

В генеральном плане сельского поселения предусматриваются мероприятия по совершенствованию водопроводной системы населенных мест:

строительство водопроводов и водопроводных сетей, регулирующих емкостей;

организация зон санитарной охраны резервуаров чистой воды;

увеличение удельной нормы водопотребления;

реконструкция водопроводных сетей;

подключение к групповым системам водоснабжения –хутор Большевик (на расчетный срок).

Подробно вопрос о мероприятиях по питьевому водоснабжению населения освещен в специальном разделе «Водоснабжение».

Проектные предложения по охране почв

Проектные предложения предусматривают:

Меры по борьбе с застойностью грунтовых вод в почвенном слое посредством регулирования ливнестока. Осыпи крутых склонов устраняются укреплением крутых косогоров.

100% охват населения планово-регулярной очисткой территории.

Предусматривается транспортирование твердых бытовых отходов на межмуниципальный полигон.

Создание вдоль автомобильных дорог защитных лесных полос.

Организация сливной станции (возле ОСК) для приема жидких отходов от неканализованной застройки (на I очередь строительства).

Рекультивация территории хвостохранилища, по мере его заполнения (ЗАО «Урупский ГОК»).

Проектные предложения по защите от шума

Использование градостроительных и конструктивных приемов снижения шумового загрязнения территории:

-	функциональное зонирование территории, отделение жилых, лечебных и рекреационных зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

-	создание планировочных вариантов застройки, способствующих шумозащите;

-	формирование системы зеленых насаждений, снижающих уровень шума;

-	применение современных конструкций окон в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта.

Строительство объездных магистралей, вынос за пределы застройки транзитного автотранспорта.

Проектные предложения по улучшению эпидемиологической обстановки.

Реконструкция и новое строительство водопроводных сетей, полное централизованное водоснабжение населенных пунктов.

Реконструкция скотомогильника.

Организация централизованной системы хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с очисткой всех видов стоков перед их выпуском в водоём.

## Проект плана реализации генерального плана Преградненского сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, ст. 26, реализация генерального плана сельского поселения осуществляется на основании плана реализации генерального плана, который утверждается главой местной администрации поселения.

План реализации детализирует предложения генерального плана по этапам его исполнения – 1 очередь (2020 год) и расчетный срок (2030 год).

Проект плана реализации является предплановым документом, который на стадии генерального плана определяет объемы и очередность основных объектов строительства элементов хозяйства:

- жилищное строительство;

- социальная инфраструктура;

- транспортная инфраструктура;

- рекреация;

- инженерная инфраструктура;

- санитарная очистка;

- охрана окружающей среды.

Объемы строительства определены укрупнённо и подлежат корректировке на следующих стадиях проектирования.

Таблица 2-1 - Объемы проектирования и строительства по этапам реализации генерального плана Преградненского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерений | Объемы строительства на расчетный срок (2030г.) | В том числе на 1 очередь (2020г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищный фонд | тыс.м2 | 206,88 | 130,88 |
| 1 | станица Преградная | тыс.м2 | 203,87 | 128,87 |
|  | хутор Большевик | тыс.м2 | 3,01 | 2,01 |
|  | Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |
| 1 | станица Преградная | объект | - строительство детского сада на 150 мест (1 очередь), - строительство общеобразовательной школы со спортивным залом; - строительство нового дома культуры; - строительство уни –версального оздорови- тельного комплекса со спортивным залом и бассейном; - строительство учреждений торговли, общественного питания, бытового обслуживания в жилых зонах; - формирование площадки для проведения выездной торговли, ярмарок, массовых мероприятий (1 очередь). | - строительство детского сада на 150 мест, - формирование площадки для проведения выездной торговли, ярмарок, массовых мероприятий. |
|  | Рекреация |  |  |  |
| 1. | Обустройство зоны отдыха к югу от станицы Преградная |  | Проектирование, начало строительства |  |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| 1. | Строительство группового водо- вода от водозабора галерейного типа на р. Уруп. | проект | Проектирование и строительство. | Проектирование и строительство |
| 2. | Организация централизованного водоснабжения застройки ст. Преградная. | проект | Разработка проектно-сметной документации и строительство новых разводящих водопро- водных сетей. | Разработка проектно-сметной документации и строительство новых разводящих водопро- водных сетей. |
| 3. | Реконструкция существующих водопроводных сетей и увеличение подачи воды в станице Преградная и хуторе Большевик. | км | 5,6 | 5,6 |
| 4. | Реконструкция водозаборного сооружения и водопроводных сетей. Для хутора Большевик реконструкция –на 1-ую очередь; подключение к групповому водоводу «ст. Преградная – хутор Кызыл - Уруп» - на расчётный срок. | проект | Подключение х.Большевик к групповому водоводу «ст. Преградная – хутор Кызыл - Уруп». Строительство резер- вуаров (на месте существовавших и в настоящее время разрушенных резервуаров). | Реконструкция водозаборного сооружения х.Большевик. |
|  | Водоотведение |  |  |  |
| 1. | Проектирование и строительство централизованной системы канализации индивидуаль- ной застройки (и вновь проектируе- мых кварталов). | проект | Проектирование, начало строительства | Проектирование, строительство |
| 2. | Реконструкция существующих главных канализационных кол- лекторов. | проект | Проектирование, начало строительства |  |
| 3. | Строительство новых канализационных очистных сооружений | проект |  | Проектирование, начало строительства |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 1. | Децентрализованное теплоснабжение при полной газификации поселения и применение индивидуальных автономных источников тепла (в зоне печного отопления в настоящее время). | проект | Проектирование, начало строительства | Проектирование, начало строительства |
| 2. | Реконструкция существующих котельных с устано- вкой энергоэффек- тивного оборудова- ния. | проект | Проектирование, начало строительства | Проектирование, начало строительства |
| 3. | Реконструкция тепловых сетей, применение конст- рукций заводского изготовления с пенополиуретановой изоляцией |  | Реконструкции | Реконструкция |
| 4. | Оснащение зданий приборами учета используемых воды, тепловой энергии, природного газа, электрической энергии. |  | Проведение работ | Проведение работ |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 1. | Строительство межпоселкового газопровода к ст. Преградная, х.Большевик. | проект |  | Проектирование, начало строительства |
| 2. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления. | проект | Строительство | Проектирование, строительство |
| 3. | Газификация площадки ОСК. | проект | Начало строительства |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Преградная» | проект | Реконструкция |  |
| 2. | Обеспечение объектов водо- снабжения дву- сторонним питанием от независимых объектов энерго- снабжения |  | Проектирование и строительство |  |
| 3. | Реконструкция системы наружного освещения. |  | Реконструкция |  |
| 4. | Строительство новых и реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ. |  | Строительство новых ТП и реконструкция | Реконструкция существующих ТП |
| 5. | Замена деревянных опор воздушных линий на железо- бетонные опоры |  |  | Замена деревянных опор на железобетон- ные |
|  | Связь |  |  |  |
| 1. | Строительство кабельной канализации. |  | Строительство кабельной канализации на участках нового строительства |  |
| 2. | Установка громкоговорителей для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях |  |  | Установка громкоговорителей |
| 3. | Выполнение требований по элект ронному документо- обороту, предо- ставление инфор- мации и услуг населению посредством сети Интернет |  |  | Предоставление инфор мации и услуг насе-лению посредством сети Интернет |
|  | Санитарная очистка |  |  |  |
| 1. | Разработать и утвердить нормы накопления ТБО. | проект |  | Разработать и утвер-дить нормы накопле-ния ТБО. |
| 2. | Предусмотреть организацию селективного сбора отходов |  |  |  |
| 3. | Обустройство скотомогильника (яма «Беккари») |  |  | Обустройство |
| 4. | Предусмотреть сливную станцию возле очистных сооружений канализации |  |  | Предусмотреть сливную станцию возле очистных сооружений канализации |
|  | Охрана окружающей среды, озеленение и благоустройство территории |  |  |  |
| 1. | Организация системы дождевой канализации, включающая устройство сетей дождевой кана- лизации и двух сооружений по очистке дождевого стока. | проект | Проектирование, начало строительства |  |
| 2. | Организация дамб обвалования. Реконструкция существующих дамб обвалования. |  | Реконструкция существующих дамб обвалования | Организация дамб обвалования |
| 3. | Работы по расчистке русла водоемов – р. Уруп и р. Свинячка |  | Работы по расчистке русла водоемов – р. Уруп и р. Свинячка |  |
| 4. | Вертикальная планировка оползневых склонов |  | Вертикальная планировка оползневых склонов |  |
| 5. | Устройство подпор-ных стенок – юго-западная и северо-восточная части станицы. |  | Устройство подпор-ных стенок – юго-западная и северо-восточная части станицы. |  |
| 6. | Устройство селе-отводящих соору-жений |  | Устройство селе-отводящих соору-жений |  |

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди реализации генерального плана

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди реализации генерального плана Преградненского сельского поселения определяется по укрупненным показателям для всех источников финансирования.

В соответствии с Приказом Минрегионразвития №225 от 07 июля 2012года стоимость жилищного строительства по Карачаево – Черкесской Республике на 3 квартал 2012 года составит 20700 рублей за 1 м2 общей площади.

Удельные затраты на строительство учреждений обслуживания приведены к стоимости 1 м2 общей площади и составляют с учетом инженерного оборудования в среднем 11,8 тыс. руб. за 1 м3.

Структура затрат на строительство жилых, общественных зданий, инженерное оборудование, дорожное строительство принимается по рекомендациям «Справочника проектировщика. Градостроительство».

Таблица 2-2 - Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди реализации генерального плана

| № п/п | Виды затрат | Объем строительства | Стоимость единицы измер., тыс.руб. | Стоимость строительства, млн.руб. | Стоимость строительства/ на 1 жителя, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное строительство с учетом инженерной подготовки территории | 130880 кв. м | 20,7 | 2709,2 | 294,5 |
| 2 | Культурно-бытовое строительство | 5600 куб.м | 11,8 | 66,08 | 7,18 |
| 3 | Инженерное оборудование, благоустройство, дорожное строительство | - | 25% от суммы п.п.1 и 2 | 693,82 | 75,42 |
| 4 | Итого: |  |  | 3469,1 | 377,1 |

## Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Территории |
| 1. | Общая площадь земель в границах сельского поселения, в том числе: | га | 26610 | 26610 | 26610 |
| 1.1 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 25566 | 25329 | 25329 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 731 | 968 | 968 |
| 1.3 | Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | га | 280 | 280 | 280 |
| 1.4 | Площадь земель лесного фонда | га | 33 | 33 | 33 |
| 1.5 | Площадь земель водного фонда | га | - | - | - |
| II. Население |
| 2.1 | Численность населения Преградненского сельского поселения (чел.), в том числе: | чел. | 7474 | 9200 | 10200 |
| 2.1.1 | станица Преградная | чел. | 7362 | 9160 | 10200 |
| 2.1.2. | хутор Большевик | чел. | 112 | 140 | 150 |
| III. Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд Всего, в том числе: | тыс.м2 общей площади | 99,12 | 230,0 | 306,0 |
| 3.1.1. | станица Преградная | тыс.м2 общей площади | 97,63 | 226,5 | 301,5 |
| 3.1.2. | хутор Большевик | тыс.м2 общей площади | 1,49 | 3,5 | 4,5 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд Всего, в том числе: | тыс.м2 общей площади | - | 99,2 | 99,2 |
| 3.2.1. | станица Преградная | тыс.м2 общей площади | - | 97,63 | 97,63 |
| 3.2.2. | хутор Большевик | тыс.м2 общей площади | - | 1,49 | 1,49 |
| 3.3 | Жилищный фонд нового строительства Всего, в том числе: | тыс.м2 общей площади | - | 130,8 | 206,88 |
| 3.3.1. | станица Преградная | тыс.м2 общей площади | - | 128,87 | 203,87 |
| 3.3.2. | хутор Большевик | тыс.м2 общей площади | - | 2,01 | 3,01 |
| 3.4 | Средний показатель жилищной обеспеченности | м2 общей площади на человека | 13,26 | 25,0 | 30,0 |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |
| 4.1 | Станица Преградная |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Общеобразовательные школы | мест | 860 |  | 1204 |
| 4.1.2 | Детские дошкольные учреждения | мест | 150 |  | 286 |
| 4.1.3 | Клубы и клубные помещения | мест | 250 |  | 714 |
| 4.1.4 | Библиотеки | тыс.том. | 40,0 |  | 3 объекта |
| 4.1.5 | Амбулатория | посещ. в смену | 250 |  |  |
| 4.1.6 | Учреждения торговли | м2 торг. площади | 2218,4 |  | 43060 |
| 4.1.7 | Отделение связи | объект | 2 |  | 2 |
| 4.1.8 | Аптека | объект | 1 |  | 1 |
| 4.1.9 | Площадка для выездной торговли | объект | - |  | 1 |
| VI. Водоснабжение |
| 1. | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/ сут | 2000 | 3848,1 | 4469,5 |
| 1.1. | станица Преградная | м3/ сут | - | 3822,2 | 4420 |
| 1.2 | хутор Большевик | м3/ сут | - | 25,9 | 49,5 |
| VII. Водоотведение |
| 1. | Водоотведение - всего | м3/ сут | - | 3181 | 3766,0 |
| 1.1 | станица Преградная | м3/ сут | - | 3181 | 3716,5 |
| 1.2 | хутор Большевик | м3/ сут | - | - | 49,5 |
| VIII. Теплоснабжение |
| 1. | Годовой расход тепла | тыс.мВт | 11600 | 97600 | 143100 |
| IX. Газоснабжение |
| 1. | Годовой расход газа, в том числе: | тыс.м3/год | - | 16240 | 22614 |
| 1.1 | станица Преградная | тыс.м3/год | - | 16040 | 22400 |
| 1.2 | хутор Большевик | тыс.м3/год | - | 200 | 214 |
| 2. | Источники подачи газа | природный газ, от АГРС “Сторожевая” |
| X. Электроснабжение |
| 1. | Потребность в электроэнергии, в том числе: | кВт/час в год | 11488 | 14182 | 15587 |
| 2. | Источник покрытия электронагрузок | Карачаево-Черкесским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» Урупские РЭС |
| ХI. Информатизация и связь |
| 1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| ХII. Санитарная очистка территории |
| 1. | Объем бытовых отходов | тыс. м3 /год | 6,7 | 18,4 | 23,5 |
| 2. | Норма накопления отходов | м3 чел./год | - | 2,0 | 2,3 |
| 3. | Полигоны ТБО | ед. | - | - | - |
| 4. | Обустройство скотомогильника биологической камерой | ед. | 1 | 1 | 1 |
| ХIII. Охрана окружающей среды |
| 1. | Уровень шумового воздействия: от автотранспорта | дБА | <75 | <75 | <75 |
| 2. | Общий объем сброса очищенных сточных вод | куб.м/год | 2800 | 3180 | 3766 |
| ХIV. Инженерная подготовка территории |
| 1. | Очистные сооружения дождевой канализации | соор. | - | 1 | 2 |
| 2. | Расчистка, дноукрепление русла | км | Нет данных | 1,0 | 4,0 |
| 3. | Строительство дамб обвалования | км. | 10,4 | 11,2 | 12,0 |
| 4. | Строительство подпорных стенок | Соор. | - | 2 | 2 |
| ХV. Инвестиции |
| 15.1 | Жилищное строительство с учетом инженерной подготовки территории 1 очереди | млн. руб. | - | 2709,2 | - |
| 15.2 | Культурно-бытовое строительство 1 очереди | млн. руб. | - | 66,08 | - |
| 15.3 | Инженерное оборудование, благоустройство, дорожное строительство 1 очереди | млн. руб. | - | 693,08 | - |
| 15.4 | Инвестиции 1 очереди строительства | млн. руб. | - | 3469,1 | - |