ОАО «НИИПГрадостроительства» Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Заказчик: администрация Преградненского сельского поселения Урупского муниципального района Договор № 1 от 23.03.2012г.

Проект Генерального плана Преградненского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики

Том II

Материалы по обоснованию проекта

| Генеральный директор, канд. техн. наук, заслуженный строитель РФ | ________________ | А.Д.Лаппо |
| --- | --- | --- |
| Директор по производству, первый заместитель генерального директора | ________________ | Н.М.Сидоренко |
| Начальника АПМ №3, руководитель работ | ________________ | М.М.Казаков |
| Главный архитектор проекта | ________________ | Е.А.Огородникова |
| Главный инженер проекта | ________________ | Н.П.Заборщикова |
| Нормоконтроль | ________________ | А.В.Емельянов |

Санкт-Петербург,

2012 г.

Состав проекта

I. Пояснительная записка

1. Утверждаемая часть (том I)

2. Обосновывающая часть (том II)

II.Графические материалы

- Схема объектов местного значения;

- Схема границ населенных пунктов;

- Схема планируемых функциональных зон.

- Схема современного использования территории;

- Схема ограничений градостроительной деятельности на территории поселения и результатов комплексного анализа;

- Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Схема развития транспортной инфраструктуры;

- Схема развития сетей водоснабжения и водоотведения;

- Схема развития сетей энергоснабжения и связи;

- Схема развития сетей тепло- и газоснабжения»

- Схема развития социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания;

- Схема перспективного использования территории поселения

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

| Руководитель работы |  | М.М. Казаков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Е.А. Огородникова |
| Главный инженер проекта, ведущий науч. сотрудник, канд. техн. наук |  | Н.П. Заборщикова |
| Инженер-экономист |  | Н.Н. Косарева |
| Инженер |  | Е.М. Данилова |
| Инженер |  | Я.И. Турий |
| Инженер |  | И.В. Меньшиков |

Справка ГАПа

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.

Руководитель работы						                                                                       М.М.Казаков

# Введение

Генеральный план Преградненского сельского поселения разработан ОАО    «НИИПГрадостроительства» на основании договора № 11 от 23.03.2012 г.  в соответствии с заданием на разработку генерального плана.

Заказчиком разработки документации является администрация Преградненского сельского поселения.

Генеральный план Преградненского сельского поселения разработан с учётом ранее выполненной градостроительной документации.

Исходная градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики (ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр», Ростов-на-Дону, 2008 г.);

- Схема территориального планирования Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики (ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр», Ростов-на-Дону, 2012 г.).

Генеральный план Преградненского сельского поселения разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- Лесного Кодекса Российской Федерации;

- Водного Кодекса Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, редакция, 2007 г.»;

- Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ – 123 от 22 июля 2008 года.

Содержание

Часть 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Преградненского сельского поселения

Аналитическая часть

1. Анализ условий использования территории Преградненского сельского поселения	9

1.1 Природные условия и ресурсы территории Преградненского сельского поселения	9

1.1.1. Климатические условия	9

1.1.2. Геоморфология	10

1.2. Ресурсный потенциал	15

1.2.1. Водные ресурсы	15

1.2.2. Лесные ресурсы	16

1.2.3. Рекреационные ресурсы	21

1.3. Историко-градостроительная справка	25

1.4. Положение муниципального образования в системе расселения, описание внешних планировочных связей и перспектив их развития исходя из документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов федерации, муниципальных образований.	26

1.5. Сведения о границах населённых пунктов, входящих в состав Преградненского сельского поселения.	27

1.6. Население и демографическая ситуация на территории Преградненского сельского поселения.	27

1.7. Описание существующего социально-экономического положения Преградненского сельского поселения.	27

1.8. Описание сложившегося использования земель в границах населённых пунктов Преградненского сельского поселения.	28

1.9. Сведения о жилом и земельном фонде Преградненского сельского поселения.	29

1.10. Описание существующей социальной инфраструктуры и системы коммунально-бытового обслуживание населения.	30

1.11. Описание организации зон отдыха населения, рекреационной инфраструктуры в граница Преградненского сельского поселения и населённых пунктов	32

1.12. Описание современного состояния транспортной инфраструктуры.	34

2. Анализ существующих ограничений использования территории Преградненского сельского поселения.	35

2.1. Описание градостроительных ограничений и особых условий использования территории поселения.	35

2.2. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	42

3. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	45

4. Сведения о документах территориального планирования вышестоящего уровня	46

Часть II

Материалы по обоснованию генерального плана

Преградненского сельского поселения

Проектная часть

1. Анализ возможных направлений развития территории поселения и прогнозируемых ограничений их использования.  Расчёт численности населения муниципального образования на расчётный срок действия генерального плана, с расчётом перспективной возрастной структуры населения.	46

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения.	47

2.1. Размещение объектов местного значения.	47

3. Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории.	53

3.1. Предложения по установлению и изменению границ населённых пунктов, входящих в состав Преградненского сельского поселения.	53

3.2. Планируемое использование земель за границами населённых пунктов.	53

3.3. Планируемое развитие функциональных зон территорий населённых пунктов.	54

3.4. Описание основных направлений жилищного строительства на территории Преградненского сельского поселения.	54

3.5. Развитие транспортной инфраструктуры.	55

3.6. Инженерная инфраструктура.	56

3.6.1.Водоснабжение	57

3.6.2 Канализация	64

3.6.3. Теплоснабжение	71

3.6.4.Газоснабжение	75

3.6.5 Электроснабжение	79

3.6.6 Связь	83

3.6.7 Санитарная очистка территории	86

3.6.7.1 Обращение с отходами	86

3.6.7.2. Кладбища	89

3.7. Инженерная подготовка территории	90

3.8. Охрана окружающей среды.	99

3.8.1. Состояние окружающей среды.	99

3.8.2. Территориальные ограничения градостроительной деятельности	109

3.8.2.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	109

3.8.2.2. Зоны санитарной охраны объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения	110

3.8.2.3. Санитарно-защитные зоны предприятий	110

3.8.3. Мероприятия генерального плана, направленные на улучшение экологической ситуации	111

4. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ.	113

5. ПРОЕКТ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПРЕГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	117

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	123

Часть 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Преградненского сельского поселения

Аналитическая часть

# 1. Анализ условий использования территории Преградненского сельского поселения

# 1.1 Природные условия и ресурсы территории Преградненского сельского поселения

# 1.1.1. Климатические условия

Преградненское сельское поселение расположено в умеренном поясе Атлантико-Континентальной степной и Северо-Кавказской горной областей, граница между которыми проходит на высоте 700-800 м. Климат на территории - континентальный и высокогорный (по высотным поясам). Средняя температура января равна -5°С; июля - +21°С. Вегетационный период составляет 182 дня. Годовая сумма осадков достигает 900 мм в год.

Основным фактором, определяющим климатические особенности территории, является рельеф, характеризующийся сложной системой разновысотных хребтов и котловин, широким диапазоном абсолютных и относительных высот. В этих условиях происходит существенное изменение радиационного режима.

В целом климат рассматриваемой территории формируется под воздействием циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт. Соседство Черного и Каспийского морей, практически не замерзающих круглый год, оказывает существенное влияние на климат. Присутствие на Главном хребте и его отрогах современного оледенения и постоянного снежного покрова оказывает влияние на климат.

Территория получает довольно большое количество солнечного тепла. Это приводит к тому, что подстилающая поверхность летом сильно прогревается, а зимой не успевает значительно охладиться. Приход-расход солнечной радиации  в значительной степени зависит от условий солнечного сияния, продолжительность которого составляет примерно 1900 часов. Продолжительность солнечного сияния зависит от абсолютной высоты пункта наблюдений, его открытости и увеличивается с высотой.

В течение года максимум солнечного сияния приходится на летние месяцы, а минимум - на зимние, когда чаще наблюдается облачность.

Величины потоков солнечной радиации весьма значительно изменяются с абсолютной высотой местности. При равных условиях (экспозиция, затененность, подстилающая поверхность) суммарная и отраженная радиация с высотой увеличиваются, а поглощенная радиация и радиационный баланс в целом уменьшаются. Годовая величина суммарной радиации в Преградненском сельском поселении примерно составляет 125,0 ккал/см2. В годовом ходе максимум месячных значений суммарной радиации приходится на июнь (16,1-16,6 ккал/см2), минимум - на декабрь (4,2-4,5 ккал/см2).

Отраженная радиация увеличивается с высотой, достигая наибольших значений на участках со снежным покровом в течение большей части года. Средняя за год величина отраженной радиации составляет 36,9 ккал/см2. Максимальные значения наблюдаются в марте-апреле, минимальные – в октябре-ноябре.

Поглощенная радиация составляет 88,1 ккал/см2.

Эффективное излучение зависит, в основном, от влажности и разности температур, а также от подстилающей поверхности. На территории сельского поселения оно составляет 44,1 ккал/см2. В годовом ходе максимальные значения эффективного излучения приходятся на август–октябрь, минимальные в предгорьях - на ноябрь-декабрь.

На территории радиационный баланс составляет 44,1 ккал/см2. В годовом ходе на высотах до 1400 м отрицательный радиационный баланс отмечается только в зимние месяцы. Для Карачаево-Черкесии характерно преобладание антициклонов, число дней с которыми в течение года достигает 234 (64%). Особенно велика их повторяемость осенью. С антициклонами связаны преимущественно ясные, солнечные погоды, а с циклонами – пасмурные с осадками. Приносимые ими воздушные массы арктического, атлантического и континентального воздуха формируют не только режим и количество атмосферных осадков, но и определяют температуру воздуха, направление и скорость ветра, характер атмосферных явлений. Так, с приходом арктического воздуха в зимнее время связаны значительные похолодания, в летнее – преобладание сухой погоды с ветрами суховейного типа. Господствующей воздушной массой в республике во все сезоны года является континентальный умеренный воздух: зимой 80%, а летом - 60-70% от общего числа дней. В зимнее время при его вторжении температуры могут понижаться до -10º÷-15ºС, в летнее время с ним связаны довольно высокие температуры, достигающие в предгорьях 20-25ºС, а в горах 15º– 20ºС.

В целом на территории сельского поселения средняя годовая температура воздуха – положительная. Минимальная температура воздуха приходится на январь, максимальная – на июль.

Продолжительность периода с положительными температурами воздуха с зависит от высотных отметок и составляет в сельском поселение примерно от 240 дней.

Рассматриваемая территория характеризуется хорошим увлажнением; здесь в среднем за год выпадает до 900 мм осадков.

Максимум атмосферных осадков приходится на весенне-летний период (май-август), когда выпадает почти повсеместно 60-70% от их годовой суммы. Летний максимум связан с преобладанием в это время западных ветров, приносящих влажные атлантические воздушные массы. Минимум атмосферных осадков приходится на зимнее время и обусловлен перемещением континентальных умеренных и арктических воздушных масс, содержание влаги в которых незначительно.

Осадки выпадают в жидком, смешанном и твердом виде. В предгорной зоне жидкие осадки составляют 83% , твердые всего 11%.

В предгорной зоне в течение всего года преобладают ветры восточных, юго-восточных и южных румбов (67%). Штилей отмечается в среднем за год 54 случая.

Характерной особенностью климата является длительный период предзимья, когда происходит непрестанная смена похолоданий с удерживающимся снежным покровом и оттепелей с полным сходом снега. Иногда этот процесс может наблюдаться всю зиму.

Снежный покров играет большую роль в природных процессах и оказывает существенное влияние на хозяйственную деятельность. Время выпадения ветра завит от высотных отметок: на высотах 1000-1500 м снег выпадает в третьей декаде октября – первой декаде ноября; в предгорной зоне – во второй декаде ноября. Сход снежного покрова начинается в конце марта в предгорных районах, в середине апреля – в горах и межгорных котловинах. Число дней со снежным покровом, как правило, меняется от 68 дней на высотах 500 м до 360 дней на высотах свыше 4100 м. Толщина снега также увеличивается с ростом абсолютных высот: от 10 до 400-500 см соответственно.

Таким образом, изменения климатических условий на территории определяются увеличением высоты местности с севера на юг и почти широтно расположенной системой разновысотных хребтов.

# 1.1.2. Геоморфология

Территория Урупского района характеризуется сложным геологическим и геоморфологическим строением, принадлежит к горно-складчатой системе Большого Кавказа. В её пределах основные хребты вытянуты с северо-запада на юго-восток. Наиболее высокие абсолютные отметки характерны для Главного Кавказского хребта (до 3000-4000 м и более). К северу наблюдается ступенчатое понижение высот основных элементов рельефа: Передовой хребет - 2000-3000 м, Скалистый хребет - 1200-2000м. Передовой и Скалистый хребты разделены Северо-Юрской депрессией. Территория Преградненского сельского поселения относится к Скалистому хребту.

Скалистый хребет протянулся по территории Северного Кавказа с запада на восток на несколько сот километров, от р.Белой в Краснодарском крае до р.Терек. Из них около 160 км приходится на Карачаево-Черкесию. Средние высоты хребта 1200-1600 м, максимальные свыше 2600 м. Скалистый хребет представляет собой по форме куэстовую гряду. Северные склоны его пологие, а южные - крутые. Местами они образуют отвесные стены высотой до 150-200. Северный склон хребта почти на всем протяжении сложен известняками, песчаниками и доломитами верхней юры, а на юге в понижениях встречаются глинистые сланцы, аргиллиты, андезиты и базальты нижней юры.

В пределах Скалистого хребта на территории Преградненского сельского поселения отметим вершину у ст.Преградной - г.Баранаха (1703 м). Скалистый хребет с юга на север прорезан реками Уруп, Большая Лаба. Глубина вреза речной сети составляет 700-900 м.

Так же для территории сельского поселения характерна Северо-Юрская депрессия с высотами до 1000 м. Рельеф ее выработан в песчано-глинистых отложениях юрского возраста, отличается мягкими очертаниями и небольшими превышениями (размах высот 300-500 м).

Экзогенные геологические процессы.

На Северном Кавказе выделяется ряд областей, характеризующихся определенным набором современных экзогенных процессов, особенностью их развития и интенсивностью проявления.

Большое влияние на развитие современных экзогенных процессов оказывает антропогенная деятельность. Она приводит к стабилизации природных экзогенных процессов (закрепление склонов) и к изменению направления их развития (отвод русел рек), но гораздо чаще антропогенная деятельность резко усиливает эти процессы и порождает новые проблемы. Многочисленные данные по Северному Кавказу свидетельствуют, например, о возникновении оползней при подрезке склонов и перегрузке грунта (районы строительства и разработки месторождений полезных ископаемых).

Наибольшую опасность для ландшафтов Преградненского сельского поселения представляют оползневые процессы, подтопления, паводки, селевые проявления, что вызывает деформацию и разрушение подземных коммуникаций, ухудшение санитарной и экологической обстановки в населенных пунктах. Условия и причины возникновения особо опасных природных явлений обусловлены многими факторами. Интенсивность и частота их зависит от определенных природно-климатических, геолого-геоморфологических условий и непродуманной хозяйственной деятельности.

Оползневые процессы широко распространены на территории Преградненского сельского поселения. Оползневые процессы активно проявляются в станице Преградной. Факторами активизации оползня являются атмосферные осадки и паводки. Наиболее опасное время года – с апреля по июль. Селевые потоки заносят улицы и автодорогу, разрушение жилых домов, ЛЭП и т.д.

Процесс подтопления связан с деятельностью рек и ливневыми атмосферными осадками, а также с нерациональным использованием водных ресурсов, охватывая территорию преимущественно речных пойм. Основными причинами являются: горный характер рек, общее повышение уровня грунтовых вод, отсутствие единой системы регулирования подпорных сооружений и нерациональное использование водных ресурсов.

Проявление карста и просадки грунтов имеют значительное площадное распространение на территории сельского поселения, но в силу медленного протекания процессов несут преимущественно потенциальную угрозу.

Развитие карстовых процессов на территории Преградненского сельского поселения обусловило формирование многочисленных пещер, привлекающих спелеологов. Многие из пещер остаются неизученными.

Обвально-осыпные явления наблюдаются преимущественно в горных и предгорных районах, оказывая влияние главным образом на трассы автодорог, проходящих практически вдоль долин основных рек.

Условия формирования стока и специфичность гидрологического режима горных рек предопределяют постоянное развитие боковой речной эрозии по всем руслам.

На основании данных геомониторинга ЭГП за 2006г. на территории КЧР ОАО «Гидрогеоэкология» рекомендует в Урупском районе на участке активного развития селевых процессов в северной части ст. Преградной на правом берегу р. Уруп разработать эффективную схему инженерной защиты или отселить людей из опасной зоны.

Почвенный покров

Почвы Урупского района относятся, в основном, к Кавказской горно-лугово-лесной и горно-степной провинции Кавказско-Крымской горной области. Формирование и распределение почв в горных районах подчинено закону вертикальной зональности. С увеличением высоты над уровнем моря предкавказские черноземы сменяются предгорными и горными, далее следуют горно-лесные и горно-луговые почвы.

На территории Преградненского сельского поселения в основном распространены горные серые, тёмно-серые, бурые; горно-луговые и горно-луговые черноземовидные; чернозёмы горные и предгорные почвы.

Горно-луговые почвы развиваются под альпийскими, субальпийскими мезофильными и влажными лугами. В профиле почв выделяются следующие генетические горизонты:

Ад - дерновый гумусовый или торфянисто-дерновый гумусовый. Интенсивно пронизан корнями. Содержит много органического вещества;

А - гумусовый, темно-коричневый, высокогумусный, мелкокомковатой и зернистой структуры;

АВ - гумусовый переходный;

ВС - переходный с преобладанием свойств почвообразующей породы;

С - элювий или элювио-делювий коренных пород;

О - коренные породы.

Общая мощность почв изменяется в широких пределах от 20 до 100 см. Все они бескарбонатные и отличаются кислой реакцией среды и фульватным гумусом.

Горно-луговые черноземовидные почвы формируются под альпийскими и субальпийскими остепненными лугами и луговыми степями. Тяготеют к центральной и восточной части Кавказа. Генетический профиль определяют следующие горизонты:

Ад - дерновый гумусовый, признаки оторфяненности отсутствуют;

А - гумусовый, темно-серый с коричневатым оттенком, комковато-зернистой структуры;,

АВ - гумусовый переходный. Характерно ослабление черных тонов. Возможно присутствие карбонатов;

ВС - переходный с преобладанием в окраске и строении признаков почвообразующей породы;

С — элювий (элювио-делювий) карбонатных пород.

Мощность колеблется в широких пределах, от 20 до 100 см. Присутствие карбонатов типично, реакция среды близка к нейтральной. В составе гумуса преобладают гуминовые кислоты.

Горно-луговые почвы темноцветные - формируются на элювии карбонатных пород и отличаются от обычных темно-серой окраской с бурым оттенком, прочной мелкоземистой структурой;

вторичные (вторично-одернованные) - представляют варианты горно-луговых почв, образованных послелесной луговой растительностью. Имеют реликтовые признаки лесных почв;

оподзоленные - содержат в профиле кремнеземистую присыпку или признаки горизонта А1А2.

Горно-луговые черноземовидные почвы:

обычные - развиваются на известняках и известковых песчаниках. Их строение и свойства соответствуют подтиповым характеристикам, внутри которых они выделяются;

мергелистые - формируются на мергелях и отличаются более тяжелым гранулометрическим составом;

мраморные - развиваются на мраморах и отличаются более легким гранулометрическим составом.

Бурые горно-лесные почвы – наиболее распространенные горные почвы всего Кавказа. Они формируются в условиях преобладания осадков над испаряемостью.

Бурые горно-лесные почвы типичны под буковыми, дубовыми, грабовыми, пихтовыми, еловыми и сосновыми лесами на щебнистых продуктах выветривания плотных горных пород. В их профиле, общая мощность которого редко превышает 80 см, под лесной подстилкой (1-5см) залегает серовато-бурый гумусовый горизонт (0-15 см), содержащий от 6% до 15% гумуса. Содержание гумуса постепенно падает с глубиной, мощность гумусированных горизонтов составляет обычно 50-60 см. Подгумусовые горизонты имеют буроватый оттенок и ореховато-комковатую структуру. Гранулометрический состав глинистый или щебнисто-суглинистый.

Бурые горно-лесные почвы характеризуются недифференцированным или слабодифференцированым профилем. Почвы с дифференцированным профилем выделяют в отдельный тип – подзолисто-бурые лесные. На северных склонах Большого Кавказа эти почвы распространены в интервале 500-700 до 1200-1700 м.

Бурые лесные кислые почвы обычны под пихтовыми лесами. Для них характерно слабое развитие подстилки, ясно выраженный гумусовый горизонт, постепенно преходящий в горизонт с красновато-бурой и палево-желтой окраской; хорошо выражена комковато-ореховатая структура, а иногда - зернисто-ореховатая. Гранулометрический состав глинистый или тяжелосуглинистый. Распределение окислов равномерно по профилю. Реакция среды кислая или слабокислая.

Бурые лесные кислые оподзоленные почвы на склонах северной экспозиции приурочены к высотам от 700-1200 – 1700 м. Эти почвы формируются под дубово-буковыми и буковыми лесами, преимущественно на глинистых сланцах, и лишь местами – на продуктах выветривания песчаников.

Гранулометрический состав зависит от почвообразующей породы: на глинистых сланцах – глинистый или тяжелосуглинистый, на песчаниках – легкосуглинистый или супесчаный, на кварцевых конгломератах суглинисто-каменистый. К характерным чертам почвенного профиля относится ясно выделяющийся оподзоленный горизонт. Почвы ненасыщенные и кислые, наибольшая кислотность проявляется в оподзоленном горизонте.

Горные черноземы формируются на покатых и крутых склонах в пределах высот 1000-1400 м. Мощность гумусового горизонта 10-40 см, содержание гумуса 8-15%, запасы органического вещества в среднем - 610-800т/га. Черноземы горные отличаются высоким плодородием. Их бонитет составляет от 61 до 100 баллов.

Подтипы черноземов оподзоленных, выщелоченных, типичных, обыкновенных, южных располагаются на равнинах Предкавказья и входят в систему особой равнинной зональности теневого эффекта гор Кавказа. Здесь формируются специфические условия конденсации атмосферной влаги воздушных потоков, задерживаемых Кавказским хребтом.

Черноземы обыкновенные продолжают называть, как и в прошлом, черноземами предкавказскими. Различают их по мощности гумусовых горизонтов. Среди предкавказских черноземов преобладают мощные и сверхмощные виды.

Черноземы горные (предгорные) имеют свою агропроизводственную специфику — это лучшие земли Юга России для картофеля.

Черноземы обыкновенные характеризуются гумусовым горизонтом средней мощности с резкими отклонениями до повышенной мощности (80-100 см). Количество гумуса может достигать 5-8 %. Но, как правило, все черноземы дегумифицированы до 3-5%. Спорадически на глубине 2-3 м в профиле могут встречаться выделения гипса и легкорастворимых солей.

Черноземы южные отличаются пониженной мощностью гумусового горизонта - около 60 см. Максимальная мощность не превышает 70 см. Содержание гумуса около 4 % для распахиваемых почв.

Слабодифференцированные черноземы развиты на легких супесчаных и песчаных породах. В этих почвах нет четкого разделения на генетические горизонты, они бесструктурны, светло окрашены. Чаще всего песчаные и супесчаные почвы не идентифицируются как черноземы, а выделяются самостоятельно (серопески и т.д.).

Аллювиальные почвы речных пойм.

Группа типов аллювиальных пойменных почв характеризуется регулярным затоплением (сейчас, или в прошлом) паводковыми водами и отложением слоев аллювия. Периодическое затопление паводками и близость грунтовых вод обусловливают особенности водного режима и генезиса, что отражается в специфике их строения.

Полезные ископаемые

На территории Урупского района находится целый ряд месторождений различных полезных ископаемых, таких как: каменный уголь, медноколчеданная руда, серпентинит облицовочный, цементное сырьё, известняк для сахарной промышленности, золото. Однако, на территории Преградненского сельского поселения таких месторождений не обнаружено.

Рельеф

Разнообразие форм рельефа определяет высотную зональность, закономерную смену природных условий и сопровождается изменениями геоморфологических, гидрологических, почвообразовательных процессов, растительности и животного мира.

Ландшафты низких горных гряд с останцами палеогеновых куэст представлены лугово-степной растительностью на типичных и выщелоченных черноземах и грабово-ясеневыми байрачными лесами на серых лесных почвах.

Ландшафты куэст Скалистого хребта, сложенные известняками, мергелями и песчаниками верхней юры и мела, располагаются по водораздельным пространствам.

Ландшафты плоских водоразделов структурно-эрозионной Северо-Юрской депрессии сложены песчано-сланцевыми отложениями нижней и средней юры.

За ними по направлению к югу располагаются ландшафты северных склонов Передового хребта, сложенные песчаниками, известняками и конгломерами карбона и девона, здесь развиты карстовые процессы.

Горные умеренные гумидные и нижне-горнолесные ландшафты Передового хребта распространены на высотах от 500 м до 1000 м. Здесь доминирует эрозионно-денудационный и карстовый рельеф, сложенный терригенными, терригенно-карбонатными и карбонатными формациями. Климат умеренный гумидный, слабо и умеренно континентальный.

Среднегорно-лесные ландшафты Передового хребта располагаются на высотах от 1000 до 1500-1800 м. Для них характерен эрозионно-денудационный рельеф с крутыми склонами и склонами средней крутизны, сложенными терригенными, терригенно-карбонатными породами, с каньонообразными ущельями и карстовыми формами рельефа. В теплых и влажных ландшафтах среднегорных темнохвойных лесов наблюдается эрозионно-денудационный и карстовый рельеф, сложенный разнообразными геологическими формами.

Ландшафты меридиональных троговых речных долин, прорезающих Передовой хребет, как правило, сложены серыми гранитами палеозоя, коллювием и ледниковыми отложениями.

# 1.2. Ресурсный потенциал

# 1.2.1. Водные ресурсы

Водная сеть Преградненского сельского поселения представлена рекой Уруп и её притоками.

Река Уруп является самым протяжённым водотоком, берущим начало на территории Урупского района. Её протяжённость составляет 231 км, площадь бассейна - 3220 км².

Данной реке свойственно преимущественно родниковое питание, пополняются запасы воды также за счет дождей.

Уруп – типичная река с паводковым режимом, который приходится на май-июль и является результатом совместных действий ливней, обложных дождей и усиленного таяния снега в высокогорной области. Паводки непродолжительные – 1-2 дня, но весьма бурные. За летний период обычно наблюдается 2-3 паводка, когда уровень воды от средне-летнего поднимается на 0,5-1 м. Расходы реки в паводковый период составляют 57-475м³/сек, в то время как среднегодовой расход составляет 13-14 м³/сек. Скорости течения в период паводков достигают 4-7 м/сек. В этот период река несет массу взвешенного материала.

Летняя межень обычно приходится на август-сентябрь. В осенне-зимнее время наблюдаются низкие расходы реки (0,08 м³/сек). Скорости течения в этот период невелики, вода в реке прозрачная и чистая.

Табл 1.2.1-1. Реки на территории Преградненского сельского поселения

| № п/п | Наименование реки | Протяжённость, км | Характеристика как притока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уруп | 231 | левый приток реки Кубань |
| 2 | Пскент | 12 | левый приток реки Уруп |
| 3 | Рубленая | 5,7 | левый приток реки Пскент |
| 4 | Петова | 5 | левый приток реки Уруп |
| 5 | Псекенча | 15,4 | левый приток реки Уруп |
| 6 | Багачуха | 6 | левый приток реки Псекенча |
| 7 | Орловка | 3,2 | левый приток реки Багачуха |
| 8 | Салиха | 9 | левый приток реки Уруп |
| 9 | Свинячка | 6 | правый приток реки Уруп |

Кроме вышеперечисленных рек водная сеть поселения представлена множеством мелких ручьёв и балок.

На территории сельского поселения имеется ряд озёр различного происхождения. Среди них особого внимания заслуживает озеро Чёрное, которое является памятником природы.

На территории Преградненского сельского поселения помимо рек и озер имеются источники пресных и минеральных вод.

Минеральные источники на территории сельского поселения в настоящее время не исследованы, их целебные свойства не описаны. Необходимо проведение таких работ с целью определения бальнеологических свойств существующих источников и дальнейшего их использования.

# 1.2.2. Лесные ресурсы

Лесные территории Преградненского сельского поселения отнесены к Урупскому лесничеству.

Урупское лесничество расположено в юго-западной части Карачаево-Черкесской Республики на территории Урупского и Зеленчукского административных районов. С севера лесничество граничит с землями сельхозназначения, Куньшанское и Исправненское  участковые лесничества граничат с лесным фондом Краснодарского края, на западе – с Бескесским, а на востоке с Зеленчукским лесничеством Управления лесами Карачаево-Черкесской Республики, на юге границы лесничества проходят по землям запаса.

Лесохозяйственный регламент Урупского лесничества Управления лесами Карачаево-Черкесской Республики разработан филиалом Федерального государственного унитарного предприятия «Рослесинфорг» «Воронежлеспроект» в 2010г. Срок действия регламента до 2018 г.

В границах Преградненского сельского поселения на площади 8798 га расположены участковые лесничества Урупского лесничества:

Преградненское – 7048 га;

Куньшанское – 1750 га.

Площади определены на основании имеющейся подосновы.

По материалам лесохозяйственного регламента Урупского лесничества определены номера лесных кварталов участковых лесничеств, находящихся на территории Преградненского сельского поселения:

Преградненское - 6-18, 25, 34-40, 56-65, 68-80;

Куньшанское – 1, 7-13, 21, 22, 23.

Некоторые из вышеперечисленных лесных кварталов находятся на территории Преградненского сельского поселения частично.

Данные о распределении площади лесного фонда представлены в таблице1.2.2-1.

Таблица 1.2.2-1

Распределение территории по категориям земель

| Категория земель | Всего по лесничеству |
| --- | --- |
|  | площадь, га | %% |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общая площадь земель | 93446 | 100 |
| 2. Лесные земли - всего | 88395 | 94,6 |
| 2.1.Покрытые лесной растительностью земли – всего | 88010 | 94,2 |
| Из них лесные культуры | 2715 | 3,0 |
| 2.2.Не покрытые лесом земли, всего | 385 | 0,4 |
| Из них: |  |  |
| - Несомкнувшиеся лесные культуры | 129 | 0,1 |
| - Лесные питомники, плантации | 11 | - |
| - Редины естественные | - | - |
| - Фонд лесовосстановления - всего | 245 | 0,3 |
| в том числе: |  |  |
| - гари, погибшие насаждения | - | - |
| - вырубки | 65 | 0,1 |
| - прогалины и пустыри | 180 | 0,2 |
| 3.Нелесные земли – всего | 5051 | 5,4 |
| в том числе: |  |  |
| - пашни | 26 | 0,1 |
| - сенокосы | 900 | 1,0 |
| - пастбища | 1039 | 1,1 |
| - воды | 272 | 0,3 |
| - сады, виноградники, ягодники и др. | 36 | 0,1 |
| - дороги, просеки | 261 | 0,3 |
| - усадьбы и пр. | 87 | 0,1 |
| - болота | 43 | 0,1 |
| - пески | - | - |
| - прочие земли | 2387 | 2,3 |

Данные таблицы 1.2.2-1 свидетельствуют, что на долю лесных земель приходится 94,6% территории Урупского лесничества, что является высоким показателем степени способности лесных участков выполнять защитные и экологические функции.

Также высокий процент – 94,2% составляют покрытые лесной растительностью земли, из которых лесные культуры составляют 3,0%.

Не покрытые лесом земли составляют 0,4% от общей площади лесничества, в том числе фонд лесовосстановления – 0,3%.

Нелесные земли занимают 5051 га или 5,4% от общей площади лесничества,  из которых преобладают прочие земли – 2387 га или 2,3%.

Особо охраняемых природных территорий и объектов на территории Преградненского сельского поселения нет. В тоже время на его территории имеется памятник природы – Чёрное озеро. Оно расположено на территории Куньшанского лесничества, площадь данного озера составляет 5,1 га.

Территория Урупского лесничества в границах Преградненского сельского поселения относится к лесорастительной зоне горного Северного Кавказа- Северо-Кавказскому горному лесному району.

Все леса Государственного Комитета по лесному хозяйству КЧР отнесены к горным лесам первой группы.

Все леса находящиеся на территории Преградненского сельского поселения можно разделить на следующие типы:

Смешанные  и мягколиственные леса расположены в основном в поймах рек на крутых склонах южной экспозиции до высоты 600-800 м. Из древесных пород представлены тополь, ольха черная, встречаются вяз, клены. На южных склонах основной вид - низкоствольный дуб скальный. Современная продуктивность этих  дубрав невысокая, что в значительной степени является результатом нерациональной хозяйственной деятельности. Средний класс бонитета дубовых насаждений – III, преобладают молодняки. Большей частью дубравы представлены отдельными массивами и расстроенными участками. По экологической градации леса южных склонов относят к группе сухих дубрав. Особенностью насаждений III класса бонитета сухих дубрав является наличие в них мощного яруса азалеи. Увеличение сухости почвы приводит к уменьшению высоты азалеи и плотности ее полога: она приобретает характер куртин, тяготеющих к микропонижениям. Относительно структурных особенностей насаждений необходимо отметить следующее: куртины азалеи тяготеют к микропонижениям, а крупноторчковый подрост к микрогривам, выровненные участки, как правило, покрыты злаково-осоковым травяным покровом.

Растущие в этом поясе широколиственные и твердолиственные леса с подлеском из плодовых кустарников и плодовых деревьев во втором ярусе в широких плодородных долинах и на покатых северных склонах хребтам уступили место пашням, сенокосам и садам.

Твердолиственные леса распространены на высоте от 600-800м до 1200-1500м, здесь преобладают бук, дуб, ясень, клен; во втором ярусе алыча, рябина, яблоня, груша; в подлеске плодовые кустарники и кустарнички. Эти леса богаты лекарственными растениями и грибами. Очень разнообразен животный мир.

Хвойные леса находятся на высоте от 1200 до 2000-2400м и представлены сосной, елью и пихтой. Сосновые леса, как правило, расположены на каменистых почвах и скалах крутых склонов южной экспозиции. В виде небольшой примеси встречаются береза, осина, клен, ива. На склонах северной экспозиции расположены темнохвойные леса из ели и пихты с примесью березы, ивы, черемухи и клена.

В естественных условиях в лесных экосистемах существуют механизмы, обеспечивающие их длительное самоподдержание. Небольшие группы или поваленные ветром одинокие деревья и сухостой являются неотъемлемой частью естественных биоценозов леса. Они способствуют возобновлению коренных пород, сохраняют популяции хищных насекомых, сдерживают в горах селевые потоки, оползни и лавины. Надо учитывать, что леса с естественной вывальной динамикой, большим количеством валежа, сухостоя и ветровально-почвенных комплексов являются не только необходимым элементом биосферы, но и наилучшим способом выполняют водоохранные и другие средообразующие функции. В связи с этим охрана таких устойчивых лесов является важной задачей лесоохранных служб.

Следует отметить, что в течение ХХ века леса КЧР относились к эксплуатационным лесам третьей группы, где активно проводились лесозаготовки. Вырубались наиболее ценные твердолиственные и хвойные породы без проведения лесовосстановительных работ, что привело к замене коренных твердолиственных пород на переходные мягколиственные. Сейчас постепенно идет восстановление коренных лесов. Но этот процесс необходимо ускорить, используя современные технологии лесовосстановления в зависимости от конкретных условий каждого выдела, где идет процесс естественного возобновления.

Лесозаготовки, зачастую проводимые бесконтрольно, привели к активизации эрозионных процессов почвенного покрова в бассейнах рек. Леса как фактор регулирования гидрологического режима на занимаемых ими площадях имеют особо важное значение именно в горных районах, где из за большой крутизны склонов существует опасность возникновения интенсивных ливневых паводков, сопровождающихся эрозионными, оползневыми и селевыми явлениями. Поэтому хозяйственная деятельность, проводимая выше по течению рек, оказывает влияние на качественные и количественные показатели стока рек.

Заготовка древесины некоторых видов (пород) деревьев и кустарников не допускается: абрикос (все виды), бархат амурский, береза радде, вишня (все виды), груша (все виды), каштан посевной, орех грецкий, самшит (все виды), слива растопыренная, алыча, тис (все виды), шелковица, яблоня (все виды).

Характеристика лесосырьевого потенциала и его использования

Основная цель развития лесного хозяйства Преградненского сельского поселения заключается в удовлетворении потребностей населения в древесине и других видах пользования лесом с одновременным сохранением и усилением способностей леса выполнять разнообразные функции, обусловленные ролью леса в качестве важнейшего компонента биосферы.

Основными задачами, стоящими перед лесным хозяйством Преградненского сельского поселения в предшествующие годы являлись:

- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно- гигиенических, оздоровительных и других  природных  свойств лесов в интересах охраны здоровья человека;

- многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесным фондом для удовлетворения потребностей общества в древесине и другой лесной продукции;

- рациональное использование земель лесного фонда;

- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, сбережение, охрану и защиту лесов;

- сохранение биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного наследия.

Общая тенденция современного развития  лесного хозяйства - многоцелевое  использование лесов, то есть одновременное пользование несколькими  их ресурсами. В  последние годы в лесах Преградненского сельского поселения, кроме заготовки  древесины, осуществляется использование лесов в рекреационных (культурно-оздоровительных) целях, для ведения охотничьего хозяйства, использование для заготовки и сбора пищевых лесных ресурсов, лекарственных трав и других видов пользования.

Возможные объемы заготовки недревесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений

Согласно ст. 32,33 Лесного кодекса Российской Федерации (2006г.) и «Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» утвержденных  приказом от 10.04.2007г. № 84  МПР РФ заготовка недревесных лесных ресурсов включает заготовку пней, бересты, коры деревьев и кустарников, хвороста, веточного корма, сосновых и еловых лап, новогодних елок и других лесных материалов.

Предприятия, организации, арендаторы и граждане могут производить в установленном порядке  и заготовку лекарственного сырья (листьев, цветков, плодов, почек, корней, корневищ и клубней травянистых растений и кустарников).

Использование лесов для заготовки недревесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в Преградненском сельском поселении не развито. В основном эти ресурсы собираются в незначительном количестве населением для собственных нужд.

Ввиду отсутствия заявок на заготовку, перечисленных в таблице видов лесопользования, в качестве предпринимательской деятельности, значения возможной заготовки определены на экспертном уровне. При необходимости оформления предпринимательской деятельности по данным видам лесопользования целесообразно произвести более детальную оценку сырьевой базы.

Возможный и фактический ежегодный объем заготовки недревесных, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в целом по Республике приведен в таблице 1.2.2-2

Таблица 1.2.2-2

Возможный и фактический ежегодный объем заготовки  недревесных,

пищевых ресурсов и лекарственных растений

| № п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Возможный объем заготовки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ели новогодние | т.шт. пог.м | 3,3 6500 |
| 2. | Еловые и пихтовые лапы | тонн | 33 |
| 3. | Орехи, в т.ч. лещина | тонн | 6,5 |
| 4. | Дикорастущие плоды в т.ч. груша | тонн | 8,0 |
| 5. | Ягоды по видам: |  |  |
|  | - черника кавказская | тонн | 6,0 |
|  | - смородина | тонн | 4,0 |
|  | - малина | тонн | 1,3 |
| 6. | Шиповник | тонн | 13,5 |
| 7. | Боярышник | тонн | 2,5 |
| 8. | Облепиха | тонн | 1,5 |
| 9. | Барбарис | тонн | 0,5 |
| 10. | Зверобой |  | 5,5 |
| 11. | Мать и мачеха |  | 5,0 |

Охотничьи ресурсы

Согласно статьи 25 (пункт 5) Лесного кодекса РФ, леса могут использоваться для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты.

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства регламентируется статьей 36 Лесного кодекса РФ в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2008 г. № 4-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Карачаево-Черкесской Республике отдельных положений Лесного кодекса РФ».

Ведение охотничьего хозяйства на лесных участках представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием услуг лицам, осуществляющим охоту.

Лесные участки, предоставленные для ведения охотничьего хозяйства, признаются охотничьими угодьями.

Охота на лесных участках, предоставленных для ведения охотничьего   хозяйства, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» и Лесным кодексом.

Согласно статье 37 Лесного кодекса РФ, использование гражданами лесов для осуществления любительской охоты и спортивной охоты осуществляется без представления лесных участков в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса.

Ограничение использования гражданами лесов для осуществления любительской и спортивной охоты может устанавливаться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса. Для ведения охотничьего хозяйства необходимо проведение охотустройства с выявлением кормовой базы, состава и численности животных и т.д.

Граждане и юридические лица используют лесные участки для ведения охотничьего хозяйства на основании договоров аренды и в соответствии с проектом освоения лесов, прошедшим государственную экспертизу.

Невыполнение гражданами и юридическими лицами, использующими леса для ведения охотничьего хозяйства, проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договора аренды лесного участка.

В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации, договор аренды лесного участка для ведения охотничьего хозяйства заключается на срок от 10 до 49 лет.

Исходя из того, что данный вид использования лесов ранее не практиковался, целесообразно заключать договор аренды лесного участка для ведения охотничьего хозяйства на минимальный срок - 10 лет.

При использовании лесов для ведения охотничьего хозяйства граждане и юридические лица вправе:

содержать и разводить животных, отнесенных к объектам охоты, в полувольных условиях в соответствии с законодательством о животном мире;

по согласованию с лесничим проводить биотехнические мероприятия, улучшающие кормовые, защитные и гнездовые условия охотничьих угодий, и другие мероприятия;

по согласованию с лесничим заготавливать веточный корм;

по согласованию с арендодателем лесного участка возводить на срок договора аренды временные постройки, необходимые для ведения охотничьего хозяйства, а также осуществлять благоустройство лесных участков (строительство и ремонт дорог, устройство стоянок автотранспорта и т.п.) в соответствии с проектом освоения лесов.

При этом лесопользователь не должен проводить биотехнические мероприятия, способствующие концентрации диких копытных животных в местах проведения лесовосстановительных мероприятий, а также допускать своими действиями разрушения или ухудшения среды обитания объектов животного мира на арендованных лесных участках.

При использовании лесных участков для ведения охотничьего хозяйства необходимо обеспечить выполнение требований Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 г. № 414, и Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417.

На территории Преградненского сельского поселения встречаются следующие виды зверей и птиц: олень, тур, серна, косуля, кабан, медведь, белка, лиса, куница, шакал, волк, енотовидная собака, заяц, лесной кот, барсук, рысь, куропатка, кеклик, улар кавказский, тетерев кавказский, белоголовый сип.

Нормативы разрешенного использования лесов при ведении охотничьего хозяйства разрабатываются в проекте освоения лесов для арендатора лесного участка. На момент составления проекта таких арендаторов нет. Работы по специальному охотустройству в лесничестве не проводились.

Важным направлением хозяйственной деятельности охотничьих хозяйств должно являться выполнение биотехнических мероприятий - это мероприятия, направленные непосредственно на улучшение условий обитания
охотничьих животных. При этом численность и плотность охотничьих зверей и птиц быстро достигают оптимальных величин, которые в дальнейшем
необходимо поддерживать, регулируя нормы отстрела.

Мероприятия по улучшению кормовой базы должны проводиться организациями, за которыми закреплены охотничьи угодья.

# 1.2.3. Рекреационные ресурсы

Осуществление рекреационной деятельности регламентируется «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утвержденными Приказом МПР РФ от 24.04.2007 г. № 108. При этом оно не должно препятствовать праву граждан свободно пребывать в лесах (статья 11 Лесного кодекса РФ).

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным насаждениям и окружающей среде.

Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности разработаны в соответствии со статьей 41 Лесного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278, утверждены приказом МПР России от 24.04.2007 г. № 108).

Рекреационная нагрузка - это показатель рекреационного воздействия, определяемый количеством отдыхающих на единице площади, временем их пребывания на объекте и формой рекреации.

Форма лесной рекреации - совокупность видов лесной рекреации, отличающихся способом их реализации, продолжительностью, местом отдыха и степенью антропогенного воздействия на природные комплексы. (Различают следующие формы лесной рекреации: дорожная, бездорожная, добывательская, бивачная, пикниковая, автотранспортная и транспортно-пешеходная, кошевая). Следовательно, от нее зависит степень экологического воздействия отдыхающих на лес при равном объеме отдыха в конкретных местах рекреационной территории.

Бездорожная форма рекреации представляет собой перемещение рекреантов вне твердопокрытых дорог, по напочвенному покрову, грунту и подстилке. Происходит вытаптывание, но древостой не уничтожается.

Дорожная рекреация - перемещение рекреантов по дорогам с твердым покрытием. Характерна для благоустроенных мест.

Добывательская рекреация - собирание в лесу грибов, ягод, плодов, зелени, лекарственных трав, рыбная ловля, охота, если все это совершается не на продажу (утилитарная).

Бивачная рекреация - разжигание рекреантами костров или установка палаток в лесу (заготовка дров, кольев, веток, выжигание напочвенного покрова и подстилки). Полезна рекреационно, но опасна экологически. Типична для удаленных лесов. Иногда выделяют пикниковый отдых в особую форму рекреации.

Автотранспортная рекреация - перемещение автотранспорта по напочвенному покрову, съезд с дороги, установка машин в лесу вне автостоянок.

Кошевая рекреация - рекреанты устраивают в лесу временное жилье, заготавливая дрова и стройматериалы, иногда берут с собой домашний скот. Распространена в субальпийской зоне, у минеральных источников. Кошевая форма должна быть запрещена как самая агрессивная, а самодеятельные народные курорты следует благоустраивать.

В условиях Урупского лесничества преобладает дорожная и бездорожная форма рекреации, а проблемы, связанные с транспортной доступностью лесных участков, не обустроенностью их объектами лесной инфраструктуры, отсутствием надлежащего сервисного обслуживания снижают привлекательность лесов лесничества для использования в целях организации рекреационной деятельности.

В Лесохозяйственном регламенте Урупского лесничества приведена таблица отражающая воздействие различных форм рекреационной деятельности на природные территории, таблица 1.2.3-1.

Таблица 1.2.3-1

Воздействие различных форм рекреации на лес

| Формы рекреации | Главные виды действия | Коэффи-циент экологи-ческого воздей-ствия (Э) |
| --- | --- | --- |
|  | изъятие леса под рекреаци-онную инфра-структуру | вытап-тыва-ние напоч-вен-ного покро-ва | селектив-ное уничтоже-ние элементов биогеоце-ноза | разжига-ние костров, установка палаток, сбор грибов | съезд с дороги в лес, глубокая эрозия почвы или многократное уплотнение почвы | рубка дров и заготовка стройма-териалов, выпас скота |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Дорожная | + |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Бездорожная | + | + |  |  |  |  | 1 |
| Добыватель-ская | + | + | + |  |  |  | 2 |
| Бивачная | + | + | + | + |  |  | 5 |
| Пикниковая | + | + | + | + |  |  | 7 |
| Автотранпорт-ная и пешеходная | + | + | + | + | + |  | 13 |
| Кошевая | + | + | + | + | + | + | 15 |

Бессистемное, хаотическое использование природных ландшафтов для отдыха, отсутствие элементов благоустройства приводит к нарушению напочвенного покрова, разрушению почвы, загрязнению лесной среды и общему распаду лесных сообществ (лесного фитоценоза). Благоустройство территории позволит свести до минимума отрицательное воздействие человека на природу.

Рекреационная оценка лесов характеризуется следующими показателями: распределением земель по типам ландшафтов; распределением земель по классам эстетической оценки; распределением земель по классам санитарно-гигиенической оценки; распределение земель по классам устойчивости; распределением земель по классам дигрессии; распределением земель по степени проходимости и степени просматриваемости.

В Лесохозяйственном регламенте Урупского лесничества дана оценка лесной территории Преградненского сельского поселения.

Абсолютное большинство покрытых лесов земель имеют закрытый тип ландшафта, при этом половина имеют горизонтальную сомкнутость, остальные вертикальную. Около половины площадей имеют 1 класс эстетической оценки,  около трети - 2 класс, остальные - 3  класс. Класс санитарно-гигиенической оценки в большинстве случаев — средний.

Значительная доля насаждений обладает высокой биологической устойчивостью (1 класс), остальные насаждения относятся ко 2 классу устойчивости.

Особо охраняемых природных территорий и объектов на территории Преградненского сельского поселения нет. В тоже время на его территории имеется памятник природы – Чёрное озеро. Оно расположено на территории Куньшанского лесничества, площадь данного озера составляет 5,1 га.

Выделены также особо защитные лесные участки, где ведение лесного хозяйства направлено на сохранение биологического разнообразия, средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций леса с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов.

К таким ОЗУ отнесены:

- постоянные лесосеменные участки леса;

- памятники природы;

- участки леса с наличием редких животных и растений;

- географические лесные культуры, участки научного значения;

- участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;

- участки леса шир. 1 км вокруг домов отдыха, санаториев, населенных пунктов;

- особо охраняемые части заказников;

- дикоплодовые;

- плодовые (орехи, каштан);

- субальпийское криволесье;

- участки леса на склонах более 30о;

- транспортно недоступные участки;

- 200 метровые полосы вдоль верхних границ безлесных пространств;

- 50-100 метровые полосы вдоль бровок обрывов, осыпей, оползней;

- леса на каменистых россыпях;

- насаждения 5А-5Б бонитетов; Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным и муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду.

В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации, договор аренды лесного участка для осуществления рекреационной деятельности заключается на срок от 10 до 49 лет.

Граждане и юридические лица используют лесные участки для осуществления рекреационной деятельности на основании договоров аренды и в
соответствии с проектом освоения лесов, прошедшим государственную или
муниципальную экспертизу.

Использование лесов для организации рекреационной деятельности осуществляется способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.

При использовании лесных участков для осуществления рекреационной деятельности необходимо обеспечить выполнение требований Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 г. № 414, и Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417.

В соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, при использовании лесов для рекреационной деятельности не допускается ухудшение санитарного и лесопатологического состояния насаждений.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек и обустройство лесных участков объектами лесной рекреационной инфраструктуры в соответствии с проектами освоения лесов.

В целях строительства объектов для осуществления рекреационной деятельности в лесах допускается проведение ландшафтных рубок лесных насаждений на основании проекта освоения лесов.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка, захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающей территории за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов, а также проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам.

Невыполнение гражданами и юридическими лицами, использующими леса для осуществления рекреационной деятельности, проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договора аренды лесного участка.

Лесохозяйственным регламентом Урупского лесничества введены ограничения использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, которые не допускают:

- препятствования праву граждан свободному пребыванию в лесах;

- использовать способы и методы, наносящие вред окружающей природной среде и здоровью человека;

- захламление площади участка и прилегающих территорий бытовым мусором и иными видами отходов;

- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам;

- возведение объектов или выполнение мероприятий, не предусмотренных проектом освоения лесов.

Особо охраняемых природных территорий и объектов на территории Преградненского сельского поселения нет. В тоже время на его территории имеется памятник природы – Чёрное озеро. Оно расположено на территории Куньшанского лесничества, площадь данного озера составляет 5,1 га.

Выделены также особо защитные лесные участки, где ведение лесного хозяйства направлено на сохранение биологического разнообразия, средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций леса с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов.

К таким ОЗУ отнесены:

- постоянные лесосеменные участки леса;

- памятники природы;

- участки леса с наличием редких животных и растений;

- географические лесные культуры, участки научного значения;

- участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;

- участки леса шир. 1 км вокруг домов отдыха, санаториев, населенных пунктов;

- особо охраняемые части заказников;

- участки спелого леса с запасом менее 50 м3;

- неэксплуатационный второй ярус;

- кустарники, тальники.

# 1.3. Историко-градостроительная справка

Станица Преградная основана в 1860 году. Первыми ее поселенцами были казаки 107 Хоперского казачьего полка, выходцы из казачьих станиц верховья Дона и Хопра. Первым главой станицы был сотник Абозин Илья Алексеевич, бывший офицер Хопёрского полка.

В 1862 году станица Преградная входила в Кубанскую казачью область. В станице имелось станичное правление и сотенная канцелярия. Также в станице была построена школа.

В 1863 году кроме станичного правления в станице Преградной располагались молитвенный Дом и пожарный сарай.

В 1879 году в станице была построена деревянная церковь, именуемая православной Покровской церковью.

Жители станицы занимались охраной границы Российской Империи, а в свободное от службы время занимались животноводством и растениеводством.

С 1889 года станица Преградная  стала входить в Баталпашинский отдел Кубанской области. В 1923 году  Баталпашинский отдел был упразднен и станица Преградная вошла в Отрадненский район Армавирского округа Северо-Кавказского края, а затем в Удобненский район  Армавирского округа Азово-Черноморского края.

В 1935 году станица Преградная была передана в состав Карачаевской автономной области. 7 сентября 1938 года в составе Карачаевской автономной области был образован Преградненский район и станица Преградная стала районным центром.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 января 1939 года утвержден состав Преградненского района, в который вошли: Азиатский, Загеданский, Пантелеймоновский, Преградненский, Рожкау сельсоветы, выделенные из Карачаевского облисполкома, а также Пантелеймоновский сельсовет, переданный из Зеленчукского района.

В 1943 году в результате упразднения Карачаевской автономной области станицу Преградную передали в Кировский район Черкесской автономной области.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1957 года Черкесская автономная область преобразована в Карачаево-Черкесскую автономную область.

В 1960 года Курджиновский сельский Совет из Псебайского района Краснодарского края был передан в состав Преградненского района.

С 1965 года станица Преградная вновь стала районным центром  Урупского района Карачаево- Черкесской автономной области.

В конце ХХ века Карачаево-Черкесская автономная область была преобразована в КЧССР, а затем в Карачаево-Черкесскую Республику.

Таким образом, Урупский район, а вместе с ним и Преградненское сельское поселение, вошли в состав Карачаево-Черкесской Республики.

Территорию Преградненского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения сельского поселения, рекреационные земли, земли для развития сельского поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ Преградненского сельского поселения.

Границы территории Преградненского сельского поселения установлены законом Карачаево-Черкесской Республики от 07.12.2004 № 42-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований на территории Урупского района и наделении их соответствующим статусом».

# 1.4. Положение муниципального образования в системе расселения, описание внешних планировочных связей и перспектив их развития исходя из документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов федерации, муниципальных образований.

Урупский район входит в Зеленчукскую групповую систему населённых мест Карачаево-Черкесской Республики.

Зеленчукская ГСНМ (формируемая) включает в себя ст. Зеленчукскую, Преградную, Кардоникскую, Исправную, пос. Нижний Архыз (Буково) и тяготеющие к ним населённые пункты. Формирование данной ГСНМ связано с дальнейшим развитием рекреационных функций в Архызе и развитием центра ГСНМ и прилегающих станиц за счёт обслуживания курорта, как в части агропромышленного комплекса, так и сферы услуг, транспорта, мелкого ремонта и производства оборудования для курортов и т.п. В настоящее время развитие этих населённых пунктов связано, в основном, с агропромышленным комплексом.

Преградненское сельское поселение расположено в северо-восточной части Урупского района. Граничит на севере с территорией Краснодарского края, на востоке – с Кызыл-Урупским сельским поселением и Медногорским городским поселением Урупского района, а также со Сторожевским сельским поселением Зеленчукского района. На юге Преградненское сельское поселение граничит с Урупским сельским поселением Урупского района, на западе – с Курджиновским и Предгорненским сельскими поселениями Урупского района.

В составе муниципального образования 2 населённых пункта – районный центр станица Преградная с численностью жителей 6287 человек, а также хутор Большевик с численностью жителей 157 человек. Общая численность муниципального образования - 6444 человека, что составляет 36,1% от численности населения района. Преградненское сельское поселение является самым многочисленным муниципальным образованием района.

Площадь территории муниципального образования – 265,96 км2, что составляет 9,6% от общей площади Урупского района.

Плотность населения на территории муниципального образования составляет 24,2 чел./км2, по этому показателю поселение находится на втором месте среди муниципальных образований района, уступая Медногорскому городскому поселению.

Расстояние между населёнными пунктами муниципального образования составляет менее 2,5 км.

Станица Преградная расположена на важной транспортной планировочной оси Псебай – Зеленчукская. Хутор Большевик расположен на автомобильной дороге, связывающей административный центр района станицу Преградную и Кызыл-Урупское сельское поселение.

# 1.5. Сведения о границах населённых пунктов, входящих в состав Преградненского сельского поселения.

В состав Преградненского сельского поселения входят два населенных пункта: станица Преградная и хутор Большевик. В настоящее время границы этих населенных пунктов законодательно не установлены. Границей считается граница застройки населенных пунктов, проходящая по дорогам, рекам, характерным точкам рельефа.

# 1.6. Население и демографическая ситуация на территории Преградненского сельского поселения.

В состав Преградненского сельского поселения входят два населенных пункта: станица Преградная и хутор Большевик.

Численность населения Преградненского сельского поселения на 1 января 2012г. составила 7474 человек, в том числе в станице Преградная проживает 7362 человека, а на хуторе Большевик – 112 человек. Общее количество хозяйств составляет 2862 единиц. Численность населения, приходящегося на одно хозяйство, составляет  2,61 чел.

Численность населения Преградненского сельского поселения имеет тенденцию к стабилизации.

Численность населения Преградненского сельского поселения по данным Администрации сельского поселения составляла:

на 01.01.2007 г. – 6472 чел.

на 01.01.2008 г. – 6463 чел.

на 01.01.2009 г. – 6445 чел.

на 01.01.20010 г. – 6513 чел.

на 01.01.20011 г. – 6530 чел.

На 01.01.2012 г. население сельского поселения станицы Преградная вместе с  хутором Большевик  имеет следующую возрастную структуру:

- моложе трудоспособного возраста – 18,7%;

- трудоспособное население – 49,8%;

- старше трудоспособного возраста – 31,5%.

Генеральным планом предлагается увеличение численности населения на расчетный срок до 10200 человек и на  1 очередь строительства  до 9200 человек.

# 1.7. Описание существующего социально-экономического положения Преградненского сельского поселения.

Основной вид деятельности – сельскохозяйственное производство. Сельское хозяйство представлено одним предприятием ООО «Агрофирма Уруп» и 27 крестьянскими фермерскими хозяйствами. Основной вид деятельности – животноводство. Численность животных в хозяйствах всех форм собственности – более 6,5 тысяч голов. Хозяйства населения носят полунатуральный характер, обладают ограниченными возможностями для внедрения механизации и автоматизации производственных процессов, внесения необходимого объёма удобрений, использования современных технологий.

Промышленные предприятия представлены ОАО «Флора Кавказа» - одним из ведущих производителей лекарственных препаратов на юге России.

По числу занятых -102 человека – это предприятие является третьим в Урупском районе. Это же предприятие обеспечивает отдельными натуральными продуктами питания дошкольные образовательные учреждения района.

ЗАО «Урупский ГОК» представлен на территории поселения вспомогательными цехами, но проводит работы по улучшению экологической обстановки и в настоящее время начал рекультивацию хвостохранилища.

В сфере коммунальных  услуг и организации транспортного обслуживания населения на территории поселения осуществляют свою деятельность: МУП «Управляющая компания жилищно – коммунального хозяйства Урупского района», ООО «Урупский водоканал», ОАО «Урупавтотранс».

В станице работает 43 предприятий торговли, 7 предприятий общественного питания, 3 предприятия бытового обслуживания населения, 15 государственных и муниципальных учреждений.

# 1.8. Cведения о земельном фонде Преградненского сельского поселения

Земельный фонд

Площадь территории Преградненского сельского поселения по топографической основе и описанию границ по закону Карачаево-Черкесской республики от 07.12.2004 г. № 42-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований на территории Урупского района и наделении их соответствующим статусом» составляет 26610 га.

По данным схемы территориального планирования Урупского района, территория Преградненского сельского поселения – 26596 га, разница (14 га) объясняется уточнением границ в масштабе 1:25000.

Структура земельного фонда характеризуется по целевому назначению (категориям земель), видам собственности и по земельным угодьям.

Весь земельный фонд Урупского района по основному целевому использованию делится на 7 категорий земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населённых пунктов;

- земли промышленности, транспорта и иного назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли особо охраняемых территорий в границах Преградненского сельского поселения отсутствуют.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота в составе земель сельскохозяйственного назначения создается фонд перераспределения земель.

В таблице 1.8-1 фонд перераспеределения земель включен в земли сельскохозяйственного назначения.

Таблица 1.8-1

Характеристика земельного фонда Преградненского сельского поселения в соответствии с фактическим использованием территории

| № п./п. | Категории земель | Площадь, га | Удельный вес к общей площади, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 25566 | 96,05 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 731 | 2,75 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | 280 | 1,05 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | 0 |
| 5. | Земли лесного фонда | 33 | 0,15 |
| 6. | Земли водного фонда | - | - |
| 7. | Земли запаса | - | - |
| 8. | Всего земель в административных границах района | 26610 | 100 |

# 1.9. Сведения о жилом фонде Преградненского сельского поселения.

Общее количество жилищного фонда Преградненского сельского поселения на 01.01.2012года составляет около 99,12 тыс. м2 общей площади или 13,26 м2 на 1 жителя.  Ниже представлена характеристика жилищного фонда Преградненского сельского поселения.

Таблица 1.9-2

Характеристика жилищного фонда Преградненского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателей | Общая площадь, тыс. м2 | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество жилищного фонда | 99,12 | 100 |
| 2 | Жилищный фонд в собственности: | 99,12 | 100 |
|  | -личной | 98,82 | 99,7 |
|  | -муниципальной | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Распределение жилищного фонда по этажности | 99,12 | 100 |
|  | 1-этажные | 91,52 | 92,33 |
|  | 2-3 этажные | 4,3 | 4,34 |
|  | 4-этажные | 0,7 | 0,71 |
|  | 5-этажные | 2,6 | 2,62 |
| 4 | Инженерное оборудование жилищного фонда(%) |  |  |
| 4.1 | водопроводом |  | 37,8 |
| 4.2 | водоотведением |  | 10,7 |
| 4.3 | отоплением |  | 10,3 |
| 4.4 | горячим водоснабжением |  | - |
| 4.5 | газом |  | 99,12 |
| 5 | Распределение жилищного фонда по материалу стен | 99,12 | 100 |
| 5.1 | Каменные, кирпичные, панельные | 14,3 | 14,4 |
| 5.2 | Деревянные | 29,1 | 29,4 |
| 5.3 | Прочие | 55,72 | 56,2 |
| 6 | Распределение жилищного фонда по степени износа | 99,12 | 100 |
| 6.1 | от 0 до 30% | 35,92 | 36,24 |
| 6.2 | от 31 до 70% | 63,2 | 63,76 |
| 6.3 | свыше 70% | - | - |

По принадлежности  подавляющее количество жилищного фонда (99,7%) находится в частной собственности граждан. Есть небольшое количество фонда в муниципальном фонде (0,3%).

Таблица 1.9-3

Распределение жилищного фонда Преградненского сельского поселения по населенным пунктам

| № п/п | Населенные пункты | Общая площадь тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Станица Преградная | 97,63 |
| 2 | хутор Большевик | 1,49 |
|  | Итого | 99,12 |

В виду отсутствия данных по количеству жилищного фонда в каждом населенном пункте, этот показатель определяется расчетным путем в зависимости от численности населения и среднего показателя жилищной обеспеченности.

# 1.10. Описание существующей социальной инфраструктуры и системы коммунально-бытового обслуживание населения.

Преградненское сельское поселение, являясь частью Урупского района, входит в Урупскую местную систему населенных мест.

Урупская  система населенных мест представлена:

- центром района – станица Преградная, в котором размещены учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц. К ним относятся учреждения здравоохранения, культуры, торговли и т.д.

- центрами сельских поселений, в которых размещаются учреждения периодического (администрация) и повседневного обслуживания;

- населенными пунктами района, в которых могут размещаться учреждения повседневного и первичного  обслуживания, т.е. посещаемые населением не реже 1 раза в неделю.

Большая часть учреждений  культурно-бытового обслуживания сельского поселения в настоящее время размещены в его центре – станице Преградная  самом крупном населенном пункте сельского поселения.

Перечень учреждений обслуживания Преградненского сельского поселения представлен ниже. Как видно из таблицы, в населенных пунктах работают детские сады, школы, Дом культуры, библиотека,  магазины, отделение связи,  здание администрации Урупского района.

Таблица 1.10-1

Перечень учреждений обслуживания на территории Преградненского сельского поселения

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерений | Емкость | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ СОШ №1 | мест | 500 | 70 |
| 2 | МКОУ СОШ №2 | мест | 240 | 100 |
| 3 | МКОУ СОШ №3 | мест | 120 | 100 |
| 4 | МКДОУ «Детский сад №1 Светлячок» | мест | 60 | 100 |
| 5 | МКДОУ «Детский сад №2 Одуванчик» | мест | 40 | 100 |
| 6 | МКДОУ «Детский сад №3 Василёк» | мест | 41 | 100 |
| 7 | МКОУ ДО Детская художественная школа | мест | Нет данных 83 уч-ся | 50 |
| 8 | МКДУ ДО «Детская музыкальная школа» | мест | Нет данных 100 уч-ся | 70 |
| 9 | МКДУ ДО «Дом детского творчества» | мест | 42 по проекту 39 уч-ся | 70 |
| 11 | Урупская муниципальная районная поликлиника | посещ. в смену | 250 | 30 |
|  | Урупская центральная больница | коек | 157 |  |
| 12 | Районный Дом Культуры | мест | 250 | 47 |
| 13 | МКУ ЦБС при Администрации Урупского муниципального района (библиотека) | Мест тыс. томов | 30 40,029 | 40 |
| 14 | Магазины | Кв. м торг. пл-ди | 2218,4 |  |
| 15 | Предприятия общественного питания | Пос. мест | 188 |  |
| 16 | Объекты бытового обслуживания | объект | 10 |  |
| 17 | Административное здание | объект | 1 |  |
| 18 | Отделение связи | объект | 2 |  |
| 19 | Отделения банка | объект | 2 |  |

Таблица 1.10-2

Характеристика существующих учреждений обслуживания Преградненского сельского поселения

| № п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Существующая емкость | Норматив | Обеспе- ченность на 1000 жителей | Обеспе- ченность в % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 150 | 28-36 | 20,1 | 71,8 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 860 | 118-123 | 115,1 | 97,5 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 222 | 10% школьников | 29,7 | 375,9 |
| 4 | Амбулаторно –поликлиническое учреждение | Пос. в смену | 250 | 18,15 | 33,45 | 184,3 |
| 5 | Дом культуры | мест | 250 | 100 | 33,4 | 33,4 |
| 6 | Библиотека | тыс.том. | 40,029 | 6,0 | 5,4 | 90 |
| 7 | Магазины всех типов | м2 торг. площ. | 2218,4 | 300 | 296,8 | - |
| 8 | Отделение связи | объект | 2 | 1 на 0,5-6,0 тыс.жит. | 1 на 3,7 тыс.жит | 200 |
| 9 | Административное здание | объект | 1 | 1 на поселение | 1 на поселение | 100 |
| 10 | Спортивные залы при школах | кв. м пл-ди зала | 516 |  |  |  |

Как видно, по представленной номенклатуре обеспеченность населения учреждениями обслуживания немного не соответствует нормативным рекомендациям.

# 1.11. Описание организации зон отдыха населения, рекреационной инфраструктуры в граница Преградненского сельского поселения и населённых пунктов

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным и муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду.

В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Лесного кодекса Российской Федерации, договор аренды лесного участка для осуществления рекреационной деятельности заключается на срок от 10 до 49 лет.

Граждане и юридические лица используют лесные участки для осуществления рекреационной деятельности на основании договоров аренды и в
соответствии с проектом освоения лесов, прошедшим государственную или
муниципальную экспертизу.

Использование лесов для организации рекреационной деятельности осуществляется способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.

При использовании лесных участков для осуществления рекреационной деятельности необходимо обеспечить выполнение требований Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 г. № 414, и Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417.

В соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, при использовании лесов для рекреационной деятельности не допускается ухудшение санитарного и лесопатологического состояния насаждений.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек и обустройство лесных участков объектами лесной рекреационной инфраструктуры в соответствии с проектами освоения лесов.

В целях строительства объектов для осуществления рекреационной деятельности в лесах допускается проведение ландшафтных рубок лесных насаждений на основании проекта освоения лесов.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка, захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающей территории за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов, а также проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам.

Невыполнение гражданами и юридическими лицами, использующими леса для осуществления рекреационной деятельности, проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договора аренды лесного участка.

Лесохозяйственным регламентом Урупского лесничества введены ограничения использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, которые не допускают:

- препятствования праву граждан свободному пребыванию в лесах;

- использовать способы и методы, наносящие вред окружающей природной среде и здоровью человека;

- захламление площади участка и прилегающих территорий бытовым мусором и иными видами отходов;

- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам;

- возведение объектов или выполнение мероприятий, не предусмотренных проектом освоения лесов.

# 1.12. Описание современного состояния транспортной инфраструктуры.

# Транспортная инфраструктура Преградненского сельского поселения представлена автомобильным транспортом. Через станицу проходит автодорога регионального значения Карачаевск-Майкоп

Перечень автомобильных улиц и дорог

| Наименование улицы | Протяженность, км | Покрытие |
| --- | --- | --- |
| Объездная дорога | 5,5 | Гравийное |
| Ул.Урупская | 2,6 | б/п |
| Ул. Набережная | 1,8 | б/п |
| Ул. Луговая | 0,8 | б/п |
| Ул. Новая | 0,27 | б/п |
| Ул. Казачья | 1 | б/п |
| Ул. Лесная | 0,65 | б/п |
| Ул. Теплая | 1,1 | б/п |
| Ул. Прогонная | 0,8 | б/п |
| Пер. Раздольный | 0,3 | б/п |
| Ул. Красная | 5,5 | асфальт |
| Ул. Голоколосовой | 3,9 | асфальт/гравий |
| Ул. Титовой | 1,2 | б/п |
| Ул. Аскановых | 0,8 | б/п |
| Пер. Орловский | 0,43 | б/п |
| Пер. Дорожный | 0,7 | б/п |
| Пер. Школьный | 0,45 | б/п |
| Пер. Зеленый | 0,4 | б/п |
| Ул. Речная | 0,9 | б/п |
| Ул. Свободы | 1,2 | б/п |
| Ул. Крупской | 0,95 | б/п |
| Ул. Калинина | 1,4 | б/п |
| Ул. Советская | 2,7 | асфальт |
| Ул. Октябрьская | 1,25 | асфальт/гравий |
| Ул. Подгорная | 2,2 | б/п |
| Ул. Лермонтова | 1,35 | б/п |
| Ул. Высокая | 2,05 | б/п |
| Ул. Батарейная | 0,3 | б/п |
| Пер. Нагорный | 0,4 | б/п |
| Ул. Проточная | 1,65 | б/п |
| Ул. Псекенская | 1,2 | б/п |
| Ул. Горная | 0,95 | б/п |
| Пер. Шевченко | 0,25 | б/п |
| Ул. Петрушковой | 0,65 | б/п |
| Пер. Сенной | 0,65 | б/п |
| Пер. Орджоникидзе | 0,9 | б/п |
| Пер. Комсомольский | 0,8 | асфальт |
| Пер. Пионерский | 1,2 | асфальт |
| Пер. Партизанский | 0,97 | асфальт |
| Ул. Свободы | 3,2 | асфальт |
| Пер. Гастелло | 0,55 | б/п |
| Ул. Ферапонтовых | 1,05 | б/п |
| Ул. Родниковая | 1,1 | б/п |
| Ул. Громова | 0,45 | б/п |
| Ул. Совхозная | 0,4 | б/п |
| Пер. Поперечный | 0,5 | б/п |
| Ул. Северная | 1,7 | б/п |
| Пер Карачаевский | 0,55 | б/п |
| Пер. Солнечный | 0,3 | б/п |
| Ул. Первомайская | 2,3 | б/п |
| Ул. Заречная | 1,6 | б/п |
| Ул. Василенко | 0,9 | б/п |
| Пер. Коммунальный | 0,9 | б/п |
| Ул. Мира | 0,75 | б/п |
| Ул. Чочиева | 0,85 | б/п |
| Ул. Дружбы | 0,6 | б/п |
| Итого | 66,82 |  |

Большинство автодорог требуют ремонта и улучшения покрытия.

Также, на территории поселения присутствуют 3 АЗС.

В общем, транспортная инфраструктура удовлетворяет потребности населения, однако необходима реконструкция полотна улиц и дорог и доведения их существующих профилей до нормативных

# 2. Анализ существующих ограничений использования территории Преградненского сельского поселения.

# 2.1. Описание градостроительных ограничений и особых условий использования территории поселения.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования  и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, представлены в таблице 2.1-1

Таблица 2.1-1

Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность рек, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| до 10 км | 50 |
| от 10 км до 50 км | 100 |
| от 50 км и более | 200 |
| озера | 50 |

В таблице 2.1-2 приведены размеры водоохранных зон рек, протекающих по территории Преградненского сельского поселения, в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса Российской федерации и постановлением от 18.02.2003 г. № 13 правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об установлении минимальных размеров водоохранных зон водных объектов Карачаево-Черкесской Республики и их прибрежных защитных полос».

Таблица 2.1-2

Размеры водоохранных зон рек на территории Преградненского сельского поселения

| № п/п | Наимено-вание реки | Протяжённость от истока до устья, км | Протяжённость на территории Преградненского сельского поселения, км | Характеристи-ка как притока | Размер водоохран-ной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уруп | 231 | 10,4 | левый приток реки Кубань | 100-120 (исток-устье) |
| 2 | Пскент | 8,063 | -//- | слияние данных рек даёт начало реке Косая | 50 |
| 3 | Рубленая | 6,266 | -//- |  | 50 |
| 3 | Косая | 5,1 | 5,0 | левый приток реки Уруп | 50 |
| 4 | Петова | 5,4 | 5,3 | левый приток реки Уруп | 50 |
| 5 | Псекенча | 21,1 | 20,6 | левый приток реки Уруп | 100 |
| 6 | Багачуха | 6 | -//- | левый приток реки Псекенча | 50 |
| 7 | Орловка | 3,2 | -//- | левый приток реки Багачуха | 50 |
| 8 | Салиха | 9,7 | -//- | левый приток реки Уруп | 50 |
| 9 | Свинячка | 7,4 | 5,2 | правый приток реки Уруп | 50 |
| 10 | Тёплая |  | 7,6 | правый приток реки Уруп | 100 |

В границах водоохранных зон запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота, установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования, размеры и режимы их использования устанавливаются в соответствии со статьей 65 Водного кодекса.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответсвии с п. 4 ст. 18 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологичесокм благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ (в ред. Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ), проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях (ЗСО), утверждаются органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

Зоны санитарной охраны – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории  выделяются охранные зоны:

- транспортных магистралей;

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- систем газоснабжения;

- магистральных трубопроводов.

Охранные зоны транспортных магистралей

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Ширина каждой придорожной полосы устанавливается в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

Регламенты использования придорожных полос автодорожного транспорта.

Допускается:

- строительство, реконструкция объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги, которое должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

Санитарный разрыв от автомобильных дорог следует принимать согласно СП 42.13330.2011.

Таблица 2.1-3

Санитарный разрыв от автомобильных дорог

| Категория автомобильной дороги | Санитарный разрыв, м |
| --- | --- |
|  | До жилой застройки | До границ садовых участков |
| I, II, III категории | 100 | 50 |
| IV, V категории | 50 | 25 |

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

Границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, указанном в таблице 2.1-4.

Таблица 2.1-4.

Расстояние до границ охранных зон воздушных линий электропередач

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 1-20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 500 | 30 |

Регламенты использования охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

Не допускается:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

- использовать (запускать) любые летательные аппараты.

Допускается, только при наличии письменного решения о согласовании сетевых организаций:

  - строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах должно быть обеспеченно:

  - доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ (с предварительным уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков);

  - проведение работ по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий на объектах электросетевого хозяйства;

  - обязательная прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и распределительных устройств в случае, если указанные зоны расположены в лесных массивах и зеленых насаждениях (осуществляется сетевой организацией);

  - обязательная вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением (осуществляется сетевой организацией).

Охранные зоны магистральных трубопроводов

Охранные зоны магистральных трубопроводов устанавливаются для исключения возможности их повреждения в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. № 9. Охранная зона представляет собой участок земли вдоль трасс трубопроводов, ограниченный условными линиями по обе стороны от его оси, проходящими на следующих расстояниях:

- 25 м – для трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы;

- 100 м – для трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат;

- 25 и 100 м – для трасс многониточных трубопроводов (от осей крайних трубопроводов);

- 100 м – для технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов.

Охранные зоны линий и сооружений и связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи в устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», а также «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи.

Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Охранные зоны межпоселковых газопроводов устанавливаются согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»).

Охранная зона представляет собой территорию вдоль трассы газопровода, ограниченную условными линиями, проходящими на следующих расстояниях от оси газопровода:

- для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100 м, для газонаполнительных станций – 50 м до лесных массивов хвойных пород, 20 м – лиственных пород.

Зоны минимальных расстояний газопроводов принимаются в соответствии с п.п.3.16.3.17 СниП 2.05.06-85* в зависимости от класса, диаметра и категории магистрального газопровода (МГ) от оси вдоль трассы (МГ) и по периметру ограждения газораспределительных станций в зависимости от диаметра подводящего газопровода-отвода (ГО).

Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, стоения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до системы газоснобжения без согласования с собственником системы газоснабжения или эксплуатирующей организацей.

Здания, строения, и сооружения, пстроенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счёт средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения (ст. 32, № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»).

Регламенты использования охранных зон газораспределительных сетей.

Не допускается:

- строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промышленных, коммунальных, радиотехнических, сельскохозяйственных и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

Регламенты использования санитарно-защитных зон

Запрещается:

- размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- размещать объекты по производству лекарственных препаратов, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается:

- размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей;

- размещение в СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных препаратов, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека;

- рассматривать СЗЗ или ее часть как резервную территорию объекта и использовать для расширения промышленной и жилой территории при соответствующей обоснованной корректировке границ СЗЗ.

# 2.2. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные факторы природного характера

- оползни

- сели

- затопление территории.

Химически опасными техногенными объектами являются очистные сооружения водозабора и очистные сооружения канализации, расположенные в ст. Преградная. МУП «Преградненский водоканал» в производстве использует сильнодействующее отравляющее вещество типа жидкий хлор.

Оползни, обвалы, осыпи.

Горная часть территории поселения наиболее подвержена воздействию оползней, обвалов, которые являются мощным фактором дестабилизации экологической устойчивости. Наметившаяся тенденция их активизации стала угрозой не только для экономики, но и жизни человека.

Оползень можно описать как отрыв и смещение вниз по склону, чаще всего сложенному чередующимися водоупорными и водоносными слоями, массы рыхлой горной породы под влиянием силы тяжести, особенно при насыщении рыхлого материала водой.

Вызываются оползни, чаще всего, эрозией рек или переувлажнением рыхлых отложений за счет ливневых дождей и интенсивного таяния ледников. Переувлажнённый рыхлый материал легко сползает по кристаллическим корневым породам.

Оползни поставляют материал в селевые потоки и, в свою очередь, сами активизируются при прохождении селей за счет эрозионной деятельности последних.

Часто активизация оползней происходит за счет хозяйственной деятельности человека: строительно-дорожных и горнодобывающих работ, вырубки леса и неконтролируемого выпаса скота.

Обвалы представляют собой склоновые гравитационные процессы, проявляющиеся в обрушении части горных пород массива и отличающиеся кратковременностью проявления (скорости смещения пород достигают сотен м/с). Обвалы образуются на склонах крутизной более 45 град.

Осыпи как процесс характеризуются меньшими скоростями смещения, более мелкими фракциями обломочного материала и образуются, в основном, на склонах, крутизна которых превышает 30 град. У подножий склонов, сложенных кристаллическими и вулканогенными породами, в результате обвально-осыпных процессов формируются шлейфы, мощность которых может достигать десятков метров, состоящие из глыб и обломков пород различного размера.

В свою очередь, осыпи и обвалы играют большую роль в формировании селевых потоков: в очагах зарождения селей за счет них осуществляется питание, а в зонах транзита – подпитка селей.

В настоящее время активизация обвально-осыпных процессов идет, в основном, за счет инженерно-хозяйственной деятельности человека: строительно-дорожных, горнодобывающих и лесохозяйственных работ.

Широкое развитие обвально-осыпных процессов в горной части территории вызывает необходимость введения ограничений на некоторые виды инженерно-хозяйственной деятельности, способствующие развитию обвально-осыпных процессов.

Оползни, помимо разрушений, возникающих в процессе сдвижки земляных масс, поставляют материал в селевые потоки, стимулируя таким образом селевую деятельность. Кроме того, что они нарушают нормальную рекреационную деятельность, оползни наносят значительный ущерб природной среде. Нарушения рельефа приводят к уничтожению растительного и почвенного покрова, в основном, на склонах речных долин. При этом снижается эстетическая ценность ландшафтов территории, а также её комфортность.

При проектировании защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

искусственное понижение уровня подземных вод;

агролесомелиорация;

закрепление грунтов (в том числе армированием);

устройство удерживающих сооружений;

прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

Если применение мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты, следует предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

Противоселевые мероприятия

Предусматриваются мероприятия инженерной защиты для уменьшения разрушительной силы селевого потока – селеотводящие сооружения. С этой целью организуются селеотводящие лотки (каналы). При создании этих гидротехнических средств, селевой поток перехватывается и, при необходимости, отводится в новое искусственное русло, в том числе сооружаемое с помощью дамб обвалования. Селевые лотки предусматриваются на основном русле селевого потока и на его притоках.

Селевые лотки должны иметь берегоукрепительные и дноукрепительные конструкции.

Предотвращение наводнений, подтоплений и затоплений территории.

Для уменьшения вредного воздействия вод проводятся берегоукрепительные работы и другие мероприятия по защите населения и объектов промышленного, хозяйственного назначения.

Главным методом борьбы с наводнениями и в настоящее время является строительство вдольбереговых дамб. Этот метод являет собой наиболее простой и распространенный тип защиты, но имеет и существенный недостаток: русла рек, несущие большое количество наносов, рано или поздно оказываются выше своих первоначальных отметок, отчего опасность наводнения еще более усиливается. Поэтому этот метод обычно сочетают с комплексом работ по улучшению пропускной способности русел: спрямление и расширение, расчистка, отсечение рукавов.

Берегоразрушительные процессы от паводковых вод характерны для всех горных рек. Особенно опасны волны прорыва, которые могут образоваться в результате разрушения искусственных или естественных водохранилищ. Последние могут возникать при подпруживании рек обвальными массами (оползнями, обвалами, селевыми потоками).

Многие сооружения инженерной защиты нуждаются в ремонте и реконструкции.

В результате ежегодных паводков в бассейнах русел рек происходит отложение гравийно-галечниковых наносов, подмыв коренных берегов, создается реальная угроза подмыва мостовых опор и затопления паводковыми водами жилых домов и построек, объектов социального и промышленного назначения.

Основными мероприятиями инженерного характера является отслеживание состояния инженерных дамб, откосов, гидротехнических сооружений и систематические работы по поддержанию их в надлежащем состоянии.

В борьбе с затоплением используются различные методы, основные из них – сплошная подсыпка территории до незатопляемых отметок; обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами, сокращение наибольших расходов реки в пределах территорий населенных пунктов, регулирование стока и расходов путем устройства водохранилищ выше населённого пункта по течению реки, обводного русла; увеличение пропускной способности реки в пределах территории населённого пункта для пропуска наибольших расходов при более низких горизонтах путем изменения поперечного профиля русла реки.

Обвалование территории как мероприятие по защите от затопления осуществляется применительно ко всему поселению или к его части в зависимости от площади затопления и рельефа. Основные приемы обвалования: дамба сооружается вдоль водоема с примыканием к склонам на отметках незатопляемых территорий; дамба возводится вдоль водоема и по границам защищенной территории, при этом поперечные участки дамбы примыкают к незатопляемым береговым склонам.

При проектировании защиты территории от затопления методом обвалования разрабатываются варианты трасс дамб. Оптимальный выбирается на основании технико-экономического сравнения, а также учета распределения скоростей течения реки и русловых процессов, находящихся в зависимости от степени сжатия русла при прохождении высоких вод.

Сплошная подсыпка осуществляется на основе специального проекта, в котором устанавливаются: граница и площадь затопления территории при расчетном уровне воды; граница и площадь подсыпаемой территории; высота насыпи по участкам; средняя высота подсыпки; объем земляных работ; резервы грунта; способы доставки грунта и уплотнения; расчет необходимого числа машин, механизмов и пр.

Основа разработки проекта – повышение существующих отметок рельефа до незатопляемого уровня с расчетной минимальной отметкой, устанавливаемой в зависимости от расчетного горизонта высоких.

Граница затопления территории проходит по линии, соединяющей точки на поверхности с отметками, равными отметке расчетного горизонта воды. Вся территория от береговой линии до границы затопления подвержена затоплению при подъеме воды до наивысшего уровня определенной обеспеченности. Подсыпка производится по всей территории, подверженной затоплению, т.е. расположенной ниже расчетной отметки высоких вод.

Защита от техногенных факторов риска

Для исключения негативного влияния жидкого хлора на население проектом предлагается для водоподготовки и обеззараживания сточных вод использовать прогрессивные технологии обеззараживания.

Хлор (жидкий и газообразный) является сильнодействующим ядовитым веществом и при его транспортировании, хранении и использовании необходимо соблюдение специальных мер по обеспечению безопасности обслуживающего персонала и населения. Концентрация запасов жидкого хлора в расходных складах хлораторных на площадках станций водоподготовки представляет потенциальную опасность в плане возникновения чрезвычайных аварийных ситуаций

# 3. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

При разработке генерального плана Преградненского сельского поселения были проанализированы материалы:

- Отчёт о работе органов местного самоуправления Преградненского сельского поселения за 2011 год;

- Паспорт Преградненского муниципального образования;

- Лесохозяйственный регламент Урупского лесничества управления лесами Карачаево-Черкесской республики, филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Воронежлеспроект», Воронеж, 2010 г;

- Проект внутрихозяйственного землеустройства совхоза Преградненский Урупского района Карачаево-Черкесской АО Ставропольского края. МСХ РСФСР Всероссийское объединение Росземпроект институт Севкавгипрозем. 1982 г.;

- Установление границ сельских населённых пунктов и передача земель в ведение Преградненского сельского (поселкового) Совета Урупского района, КЧАО, Ставропольского края. 1991 г.;

- Проект генерального плана, совмещенного с ПДП райцентра Преградная Урупского района КЧАО. СевкавЗНИИЭПсельстрой. Ростов-на-Дону. 1984 г.

# 4. Сведения о документах территориального планирования вышестоящего уровня

Проектная документация подготовлена с учётом:

- Стратегии социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года;

- Программы социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики до 2012 года;

- Комплексной программы социально-экономического развития Урупского муниципального района на период до 2012 года;

- Схемы территориального планирования Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.

В схеме территориального планирования Урупского района представлена пространственная организация территории Урупского района Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с поставленными стратегическими целями – устойчивое развитие территории до 2020 года.

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима стратегическая ориентация на решение следующих задач:

- обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики;

- повышение инвестиционной привлекательности территорий;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда;

- модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур, современных средств связи;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

- охрана объектов культурного наследия;

- развитие сферы отдыха и туризма.

Часть II

Материалы по обоснованию генерального плана

Преградненского сельского поселения

Проектная часть

# 1. Анализ возможных направлений развития территории поселения и прогнозируемых ограничений их использования.  Расчёт численности населения муниципального образования на расчётный срок действия генерального плана, с расчётом перспективной возрастной структуры населения.

Расчетная численность населения Преградненского сельского поселения Урупского района определяется на базе ретроспективного анализа движения населения района и перспектив его экономического развития.

Целями демографической политики являются стабилизация численности населения на 1 очередь и создание условий для ее роста на перспективу, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2016г. до 70 лет,  2025г. до 75лет.

Основными задачами демографической политики являются:

- сокращение уровня смертности не менее чем в 1,3 раза, прежде всего граждан в трудоспособном возрасте;

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности не менее чем в 1,5 раза, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов;

- повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя рождаемости в 1,5 раза) за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

- привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития области, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.

Генеральным планом предлагается увеличение численности населения  на расчетный срок до 10200 человек и на  1 очередь строительства  до 9200 человек.

Данные о численности населении Преградненского сельского поселения по расчетным периодам генерального плана представлены ниже.

Таблица 1.1-1

Численность населения Преградненского сельского поселения  по расчетным периодам генерального плана

| № п/п | Показатели | Фактические данные | Расчетные периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007год | 01.01. 2012г. | 1 очередь 2020год | Расчетный срок 2030год |
| 1 | Численность населения Преградненского сельского поселения (чел.), в том числе: | 6472 | 7474 | 9200 | 10200 |
| 1.1 | Станица Преградная |  | 7362 | 9160 | 10050 |
| 1.2 | хутор Большевик |  | 112 | 140 | 150 |

# 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения.

# 2.1. Размещение объектов местного значения.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания населения. Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания населения  Преградненского сельского поселения.

Основной задачей культурно-бытового обслуживания Урупского района на расчетный срок является формирование  системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

Это возможно лишь на основе многоуровневой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

Проектная система расселения и тесно связанная с ней система обслуживания включает для Урупского района 4 уровня обслуживания. 1 и 2 уровни расположены на территории республики за границами Урупского  района. 3 и 4  уровни обслуживания расположены на территории района.

1 уровень. г. Черкесск должен как республиканский центр  концентрировать уникальные виды эпизодического  обслуживания (с периодичностью пользования реже 1 раза в месяц), которые распространяли бы свое влияние на республику в целом.

2 уровень. В межрайонных центрах, которые распространяют свое влияние на население, проживающее в пределах 2-2,5часовой транспортной доступности от них, намечается сконцентрировать учреждения и предприятия эпизодического пользования.

3 уровень. Центрами периодического обслуживания (с периодичностью пользования не реже 1 раза в месяц) населения должен стать  районный центр – станица Преградная.

4 уровень. Повседневное обслуживание (с периодичностью пользования не реже 1 раза в неделю) осуществляется в  сельских населенных пунктах района с подразделением на объекты первой необходимости (в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей) и базовые объекты более высокого уровня в центре сельского поселения. На расчетный срок учреждения первой необходимости должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут  (2-2,5км) пешеходной доступности от них, а базовые объекты с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 минут.

В центре сельского поселения генеральным планом предлагается размещение базовых учреждений периодического и повседневного обслуживания.

Кроме того, в станице Преградная предлагается создание условий для  развертывания  сезонной и выездной торговли. Конструктивные решения всех учреждений обслуживания  должны предусматривать возможность их использования маломобильными группами населения.

Расчет прогнозируемого развития культурно-бытового обслуживания произведен на основании рекомендаций приложения № 7 СНиП 2.07.01-89* и  «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р с изменениями от 14.07.2001 г.

Таблица 2.1-1

Нормативы для расчета учреждений культурно-бытового обслуживания сельских поселений Урупского района

| № п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовые учреждения | Учреждения первой необходимости |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 28 | - | 28 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 118 | - | 118 |
| 3 | Учреждения вне- школьного обра-зования | мест | 20 | 20 | - |
| 4 | Фельдшерско – акушерский пункт | объект | по зада- нию на проекти- рование | - | по заданию на проектирование |
| 5 | Клуб | мест | 70 | 70 | - |
| 6 | Библиотека | объект | 1 на 4,5 тыс. жит. | 1 на 4,5 тыс. жит | - |
| 7 | Магазины всех типов | м2 торг. площ. | 300 | 200 | 100 |
| 8 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 40 | 32 | 8 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 5 | 2 |
| 10 | Бани | мест | 7 | 7 | - |
| 11 | Спортивные залы | м2 площ. пола | 60 | 30 | 30 |
| 12 | Бассейн | м2 зеркала воды | 20,0 | 20,0 | - |
| 13 | Объекты молодёж-ной политики | м2 общей площади | 25 | 25 | - |
| 14 | Стадион | объект | 1 | 1 | - |
| 15 | Аптека | объект | 1 на 10 тыс.жит. | 1 на 10 тыс.жит. | аптечный киоск на нас. пункт |
| 16 | Пожарное депо | авто-мобиль | 0,4 | 0,4 | - |
| 17 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5-6,0 тыс.жит. | 1 на 0,5-6,0 тыс.жит. | 1 на 0,5-6,0 тыс.жит. |
| 18 | Пункт охраны общественного порядка | объект | 1 | 1 | - |
| 19 | Отделение банка | объект | 0,5 | 0,5 | - |
| 20 | Административное здание | объект | 1 на поселение | 1 на поселение | - |
| 21 | Гостиницы | мест | 7 | 7 | - |

Структуру обслуживания на территории сельского поселения генеральным планом предлагается формировать с центром в станице Преградная и подцентром  на хуторе Большевик.

Базовые учреждения обслуживания подлежат размещению в станице Преградная – центре сельского поселения. Их емкость определяется на все население сельского поселения.

На хуторе Большевик размещаются учреждения первой необходимости. Для хутора Большевик  учреждения первой необходимости определяются на собственное население хутора.

Расчетные ёмкости предприятий обслуживания не позволяют сформировать полноценные учреждения. Ряд учреждений обслуживания, такие как общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, клубы, библиотеки, спортзалы, предприятия бытового обслуживания укрупняются в подцентрах  обслуживания.

Ниже приведены расчеты емкости учреждений обслуживания.

Таблица 2.1-2

Расчет емкости базовых учреждений обслуживания, размещаемых  в станице Преградная на расчетный срок (10,2тыс. жителей)

| № п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив | Расчетная емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения вне-школьного образования | мест | 20 | 204 |
| 2 | Клуб | мест | 70 | 714 |
| 3 | Библиотека | объект | 1 на 4,5 тыс. жит. | 3 |
| 4 | Магазины всех типов | м2 торг. площ. | 200 | 1428 |
| 5 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 32 | 333 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 5 | 51 |
| 7 | Бани | мест | 7 | 71 |
| 8 | Спортивные залы | м2 площ. пола | 30 | 306 |
| 9 | Объекты молодёжной политики | м2 общей площади | 25 | 255 |
| 10 | Бассейн | м2 зеркала воды | 20,0 | 204 |
| 11 | Стадион | объект | 1 | 1 |
| 12 | Аптека | объект | 1 на 10тыс.жит. | 1 |
| 13 | Пожарное депо | автомобиль | 0,4 | 4 |
| 14 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5-6,0 тыс.жит. | 2 |
| 15 | Пункт охраны общественного порядка | объект | 1 | 1 |
| 16 | Отделение банка | объект | 0,5 | 2 |
| 17 | Административное здание | объект | 1 на поселение | 1 |
| 18 | Гостиница | мест | 7 | 71 |

Таблица 2.1-3

Объемы нового культурно-бытового строительства в станице Преградная

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Расчетная емкость | Существ. сохран. объемы | Объемы нового стр-ва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 286 | 150 | 136 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 1204 | 860 | 344 |
| 3 | Учреждения вне- школьного образования | мест | 204 | 222 | - |
| 4 | Клуб | мест | 714 | 250 | 464 |
| 5 | Библиотека | объект | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Магазины всех типов | м2 торг. площ. | 3060 | 2218,4 | 841,6 |
| 7 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 408 | 134 | 274 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 71 | - | 71 |
| 9 | Бани | мест | 71 | - | 71 |
| 10 | Спортивные залы | м2 площ. пола | 306 | - | 306 |
| 11 | Бассейн | м2 зеркала воды | 204 | - | 204 |
| 12 | Объекты молодёжной политики | м2 общей площади | 255 | - | 255 |
| 13 | Стадион | объект | 1 | - | 1 |
| 14 | Аптека | объект | 1 | 1 | - |
| 15 | Пожарное депо | автомобиль | 4 | 2 | 2 |
| 16 | Отделение связи | объект | 2 | 2 | - |
| 17 | Пункт охраны общественного порядка | объект | 1 | 1 | - |
| 18 | Отделение банка | объект | 2 | - | 2 |
| 19 | Административное здание | объект | 1 | 1 | - |
| 20 | Гостиница | мест | 71 | - | 71 |

Как видно из таблицы за период расчетного срока в станице Преградная  планируется значительный объем строительства учреждений культурно-бытового обслуживания, в детских садов, школы, спорта и  предприятий потребительского рынка.

Генеральный план для станицы Преградная предлагает:

- строительство детского сада на 150 мест (1 очередь),

- строительство общеобразовательной школы со спортивным залом;

- строительство нового дома культуры;

- строительство универсально – оздоровительного комплекса со

спортивным залом и бассейном;

- строительство учреждений торговли, общественного питания,

бытового обслуживания в жилых зонах;

- формирование площадки для проведения выездной торговли,

ярмарок, массовых мероприятий (1 очередь).

2.2.1 очередь строительства

На 1 очередь строительства на территории всех населенных пунктов предлагается формирование территории для развертывания рынка сельхозпродукции местных товаропроизводителей, выездной, сезонной торговли, проведения ярмарок, массовых мероприятий. Кроме того, на территории станицы Преградная планируется  строительство детского сада на 150 мест.

# 3. Оценка влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории.

# 3.1. Предложения по установлению и изменению границ населённых пунктов, входящих в состав Преградненского сельского поселения.

# В качестве предложений по развитию границ ст. Преградная проектом предполагается объединить застройку Преградненского сельского поселения одной границей, разместив также территории необходимые для развития населенного пункта на первую очередь и расчетный срок. Земли прирезаемые в проекную границу населенного пункта в настоящее время являются землями предположительно сельскохозяйственного назначения, не поставленные на кадастровый учет. Из них 70% это земли непригодные для сельского хозяйства: пойма реки Уруп и её притоков.

# 3.2. Планируемое использование земель за границами населённых пунктов.

# До расчетного срока на территории Преградненского сельского поселения планируемое использование земель остается без изменений, за исключением:

- устройства рекреацонной зоны к югу от станицы;

- устройства резерва для промышленной зоны располагаемой к востоку от станицы;

Иные земли относятся к землям сельскохозяйственного назначения, землям промышленности транспорта и связи, лесному  водному фондам.

# 3.3. Планируемое развитие функциональных зон территорий населённых пунктов.

Станица Преградная.

Станица Преградная по состоянию на 2012 год является административным центром Преградненского сельского поселения и Урупского района Карачаево-Черкесской республики.

На расчетный срок и перспективу  предполагается  развитие сложившейся планировочной структуры.

Жилая зона включает зону существующей жилой застройки, предусматривается развитие ее на свободных участках. Резервы развития жилой зоны на расчетный срок намечаются на территориях с благоприятными природными условиями.

Предполагается размещение предприятий повседневного обслуживания в местных центрах обслуживания.

Рекреационная зона включает  парк, зеленые насаждения общего пользования, зеленую зону на берегах реки. Зеленые насаждения общего пользования примыкают к открытым ландшафтам, расположенным вне границ населенного пункта.

Предусмотрено необходимое благоустройство берегов реки Уруп и балок, протекающих по территории станицы.

Развитие промышленной зоны предусматривается в северо-восточной части станицы на правом берегу реки Уруп.

Хутор Большевик.

Территориальное развитие на расчетный срок в проектных границах предусмотрено незначительное.

Жилая зона включает зону существующей жилой застройки и развитие ее на свободных участках. Отвод  территорий под комплексное жилищное строительство не предусматривается.

# 3.4. Описание основных направлений жилищного строительства на территории Преградненского сельского поселения.

К числу основных задач жилищной политики Преградненского сельского поселения Урупского района  к расчетному сроку можно отнести:

- строительство  нового жилищного фонда в целях создания условий для  предоставления каждой семье отдельного дома;

- создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

- формирование системы инженерного оборудования и благоустройства  с предоставлением населению, проживающему в жилищном фонде всех форм собственности возможности полного инженерного оборудования.

Населенные пункты Преградненского сельского поселения в настоящее время характеризуется достаточно низкими количественными и качественными характеристиками жилищного фонда. Средний показатель жилищной обеспеченности – 13,26 м2  ниже средних показателей по Карачаево – Черкесской республике (19,7 м2 ).

В соответствии с п.2.1.5 Нормативов расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажной и индивидуальной жилой застройки не нормируются. Однако в соответствии со схемой территориального планирования, для расчётов объемов инженерной инфраструктуры, условно принимать показатель жилищной обеспеченности для Урупского района  на 2020 год в размере 25,0 м2 на чел, а на 2030 год – 30,0 м2 на чел.

Всего на расчетный срок генеральный план предлагает объем нового жилищного строительства в размере 206,88 тыс.м2 общей площади. При этом общее количество жилищного фонда в сельском поселении должно составит 306,0 тыс.м2 общей площади.

Новое жилищное строительство на территории сельского поселения предусматривается малоэтажной индивидуальной застройкой с участками.

Основным типом нового жилищного строительства на территории сельского поселения предлагается малоэтажная индивидуальная жилая застройка.

Таблица 3.4-1

Расчет объемов жилищного строительства на расчетный срок  в населенных пунктах Преградненского сельского поселения (тыс.м2 общей площади)

| Населенные пункты | Жилищный фонд на конец расчетного срока | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Жилищный фонд нового строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Станица Преградная | 301,5 | 97,63 | 203,87 |
| хутор Большевик | 4,5 | 1,49 | 3,01 |
| Итого | 306,0 | 99,12 | 206,88 |

1 очередь строительства

На первую очередь строительства пропорционально срокам предлагается к реализации  около 60% объема нового строительства  жилищного фонда. Объемы строительства 1 очереди представлены в таблице.

Таблица 3.4-2

Расчет объемов жилищного строительства на 1 очередь строительства  в населенных пунктах Преградненского сельского поселения (тыс.м2 общей площади)

| Населенные пункты | Жилищный фонд на конец расчетного срока | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Жилищный фонд нового строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| станица Преградная | 226,5 | 97,63 | 128,87 |
| хутор Большевик | 3,5 | 1,49 | 2,01 |
| Итого | 230,0 | 99,12 | 130,88 |

Как видно из таблицы общее количество жилищного фонда сельского поселения на конец 1 очереди должно составить 230,0 тыс.м2 общей площади или 25,0 м2 на человека. Объем нового строительства составит 130,88 тыс.м2 общей площади.

# 3.5. Развитие транспортной инфраструктуры.

Исходя из оценки транспортной инфраструктуры, намечен ряд мероприятий её по развитию.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- совершенствование структуры транспортной сети населенных пунктов для обеспечения транспортной доступности новой жилой застройки;

- реконструкция существующей транспортной сети (ремонт полотна местных автодорог, доведение их ширины до нормативных профилей).

Анализ транспортных разделов схем территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики и Урупского района позволяет дать вывод, что кардинальных изменений в транспортной инфраструктуре преградненского сельского поселения в ближайшее время не произойдет. Однако возник спорный вопрос о проектируемой железной дороге пересекающей станицу Преградную. Данный вопрос не проработан должным образом в схемах территориального планирования, и, из за недостатка данных, не нашел отражения в генеральном плане. В дальнейшем предлагается уточнить информацию и внести корректировку в схему транспортной инфраструктуры Преградненского сельского поселения

# 3.6. Инженерная инфраструктура.

В настоящее время инженерная инфраструктура Преградненского сельского поселения организована следующим образом.

Система централизованного водоснабжения ст. Преградная осуществляется из р. Уруп, вода подаётся по временному водоводу от насосной станции п. Медногорский. Существующая схема водоснабжения стала применяться после того как насосная станция и водозабор станицы в 2002 г. были смыты паводком.

Централизованное водоснабжение хутора Большевик осуществляется из родника.

Централизованной канализацией обеспечена часть ст. Преградная. По территории сельского поселения проходят канализационные коллекторы, транспортирующие стоки с. Уруп, п. Медногорский, обогатительной фабрики на очистные сооружения канализации, расположенные северо-восточнее станицы. В хуторе Большевик канализование происходит в выгреба.

Централизованное теплоснабжение имеется в ст. Преградная.

Газоснабжение в поселении в настоящее время отсутствует.

Электроснабжение застройки осуществляется от электрических подстанций-

ПС110/10 кВ «Преградная», ПС 110/10 кВ «Салиха».

Развиты системы связи.

Санитарная очистка территории осуществляется по планово-регулярной системе.

В проектируемых жилых и общественных зданиях на расчётный срок  предусматривается полное благоустройство зданий с внутренним водопроводом, канализацией, централизованным или автономным отоплением, газоснабжением, электроснабжением, системами связи.

При разработке раздела были использованы материалы, предоставленные администрацией Преградненского сельского поселения, администрацией Урупского района, предприятиями ООО «Урупский Водоканал», ЗАО «Газпром Газораспределение Черкесск», КЧР ГУП «Теплоэнерго» (Тепловой участок в ст. Преградная), ОАО «МРСК Северного Кавказа» Урупские РЭС, Карачаево-Черкесский филиал ОАО «Ростелеком».

При обосновании проектных решений была использована проектная документация:

- Р. П. «Групповое водоснабжение населённых пунктов: с. Уруп, ст. Преградная, п. Медногорский, Урупский район, КЧР», ООО «Гидроинжениринг», г. Черкесск 2010;

- «Очистные сооружения хозбытовой канализации Урупского ГОКа и ст. Преградной. Расширение», Кавказгипроцветмет, г. Владикавказ, 1992;

- «Газопровод межпоселковый ГРС Сторожевая до ст. Преградная с отводом на п. Медногорский Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики», ЗАО «Лорес», г. Москва, 2011.

# 3.6.1.Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время источником водоснабжения ст. Преградная является река Уруп. На случай повышенной мутности воды в реке предусмотрено накопительное озеро (площадь которого была увеличена в 2008 г.). Из открытого водоёма вода самотёком поступает в приёмный резервуар насосной станции. Плотина построена в 1968 г., в 2002 г была значительно повреждена наводнением, с момента строительства не ремонтировалась.

Головные сооружения системы водоснабжения, в том числе и фильтровальная станция, эксплуатируются с 1968 г., однако ремонта или реконструкции не было ни на одном объекте; в настоящее время вода не фильтруется и не обеззараживается, хотя имеется хлораторная установка ЛОНИИ-100, контейнер с жидким хлором, но вследствие полного износа установки использовать её невозможно.

В ст. Преградная вода подаётся по временному водоводу по одной нитке от насосной станции п. Медногорский, водовод построен в 2002 г. (после того как насосная станция и водозабор ст. Преградная были смыты паводком 2002 г.)

Водоснабжение хутора Большевик организовано от каптажных колодцев, установленных на роднике.

Наряду с этим, в поселении используются колодцы на приусадебных участках.

Анализ существующего положения системы водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не полностью соответствует нормативным требованиям:

- имеются отклонения от гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 (по микробиологическим показателям);

- не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды;

- не осуществляется обеззараживание питьевой воды;

- не в полной мере выполняются требования обеспечения безопасности (водовод проложен в одну линию); кроме того, диаметр водовода на участке подхода к станице 219 мм, а на подводящем и отводящем участках равен 325 мм.

Проектные предложения

Раздел разработан с учётом требований документов:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Системы водоснабжения (вновь строящиеся и реконструируемые) следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов, с учётом водосберегающих мероприятий, с учётом республиканской целевой программы «Чистая вода» на 2010-2013 годы.

Источником водоснабжения Преградненского сельского поселения на I очередь и расчётный срок предусматриваются подрусловые воды реки Уруп.

В соответствии с рабочим проектом «Групповое водоснабжение населённых пунктов: с. Уруп, ст. Преградная, п. Медногорский, Урупский район, КЧР» (ООО «Гидроинжениринг», г. Черкесск) водозабор располагается на р. Уруп, в 4,5 км южнее с. Уруп вверх по течению. Водозаборное сооружение галерейного типа, для обеспечения 15-дневного запаса воды на момент прохождения в реке Уруп паводковых вод, предусмотрено устройство двух накопительных прудов.

Из водозаборного сооружения вода поступает в установку ультрафиолетовой бактерицидной очистки, затем по самотечному полиэтиленовому водоводу диаметром 300-400 мм направляется в населённые пункты, поступает в станицу Преградная.

Глубина заложения водовода составляет в среднем 2,0м. При укладке полиэтиленовых труб предусмотрена песчаная подготовка и песчаная обсыпка.

Генеральным планом предусматривается на расчётный срок 100 % обеспечение жителей поселения чистой питьевой водой.

Прогнозируемое водопотребление Преградненского сельского поселения предоставлено в таблицах 3.6.1-1, 3.6.1-2.

Расходы воды Преградненского сельского поселения

Таблица 3.6.1-1

| № п/п | Населенные пункты | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Ст. Преградная | 3822,2 | 4420 |
| 2 | Хутор Большевик | 25,9 | 49,5 |
| 3 | Расход воды для животных | 164,9 | 182,7 |
|  | Итого | 4013 | 4652,2 |

Расходы воды для скота и  птицы, принадлежащих населению

Таблица 3.6.1-2

| Виды | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| животных | Норма водопотр., л/сут. | Кол-во голов | Расход, м3/сут | Норма водопотр.,л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут |
| Коровы | 50 | 2790 | 139,5 | 50 | 3090 | 154,5 |
| Свиньи | 15 | 120 | 1,8 | 15 | 135 | 2,0 |
| Овцы и козы | 6 | 2310 | 13,9 | 6 | 2560 | 15,4 |
| Птица | 1 | 5710 | 5,7 | 1 | 6330 | 6,3 |
| Лошади | 50 | 80 | 4,0 | 50 | 90 | 4,5 |
| Итого: |  |  | 164,9 |  |  | 182,7 |

Примечание.

Расход воды на полив приусадебных участков в расчет не включен, предусматривается из расчета 9м3 в месяц для полива 3 соток. Возможно использование воды из местных источников или резервуаров дождевой канализации (проектное решение).

Мероприятия по обеспечению надёжного водоснабжения сельского поселения планируются в направлении устойчивого развития территории поселения, соблюдения технических регламентов.

Предусматривается следующее:

1.Строительство группового водовода от водозабора галерейного типа на р. Уруп в соответствии с проектом /1/.

2.Организация централизованного водоснабжения застройки ст. Преградная – разработка проектно-сметной документации и строительство новых разводящих водопроводных сетей.

3.Реконструкция существующих водопроводных сетей и увеличение подачи воды до объёмов, предусмотренных настоящим проектом – в ст. Преградная и в хуторе Большевик.

4.Реконструкция водозаборного сооружения и водопроводных сетей хутора Большевик – на первую очередь; подключение к групповому водоводу «ст. Преградная –п. Кызыл - Уруп» - на расчётный срок.

Резервирование территорий объектов водоснабжения:

- Зоны проектируемых водозаборов и зоны их санитарной охраны (зоны для станций водоподготовки, обеззараживания, резервуаров чистой воды входят в зоны водозаборов), находятся за пределами Преградненского сельского поселения.

- Зоны для строительства резервуаров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО принимаются на расстоянии:

  - от стен запасных и регулирующих ёмкостей, сооружений водоподготовки – не менее 30 м.

  - от других сооружений (насосные станции) – не менее 15 м.

Для водоводов предусматриваются санитарно-защитные зоны: при прокладке в мокрых грунтах не менее 50 м независимо от диаметра; при прокладке в сухих грунтах не менее 10 м от крайнего водовода.

Ст. Преградная

Существующее положение

Вода по напорному водоводу диаметром 279 мм от п. Медногорский поступает в станицу; давление в водоводе 2,5 атм.

В станице на повышенных отметках располагается два заглублённых резервуара (разрушенных) объёмом 600 м³ каждый. Зоны санитарной охраны от резервуаров выдержаны. Резервуары нуждаются в реконструкции; в настоящее время не функционируют.

Схема водоснабжения станицы кольцевая. Для противопожарных нужд предусмотрены пожарные гидранты.

На территории ст. Преградная установлены подкачивающие насосы для обеспечения водоснабжения ряда верхних улиц а. Салиха (насосы установлены по адресу ул.Северная,11).

В ст. Преградная в благоустроенных квартирах проживает 3200 человек, пользующихся холодным водоснабжением и канализацией. Остальные жители, проживающие в индивидуальных зданиях, снабжаются водой из уличных водоразборных колонок (часть жителей имеют ввод водопровода в дома).

Водопроводные сети выполнены из металлических, асбестоцементных труб диаметром от 100 мм до 315 мм и из поливинилхлоридных труб диаметром 350 мм.

Водопроводные сети ст. Преградная изношены, требуется их замена; так на 100% изношены сети в х. Тёплый, ул. Калинина, ул. Садовая, ул. Советская, пер. Пионерский, ул. Северная, пер. Карачаевский (до ул. Подгорная).

В связи со значительным износом водопроводных сетей нет возможности поддерживать необходимое давление в трубопроводах, поэтому вода подаётся не на все улицы и не во все здания, где имеются водопроводные сети.

Потребление воды осуществляется посредством водопроводных кранов на участках, санитарно-технических устройств внутренних водопроводов зданий и водоразборными колонками.

За год поселением потребляется 1062 тыс.м3, среднесуточное потребление воды (по данным ООО «Урупский водоканал» составляет 2200 м3/сут (в зимнее время).

Количество потребляемой воды хозяйственно-питьевого качества составляет 150 м³/сут на 1 человека.

Показатели качества воды, поступающей к потребителю, приведены в табл. 3.6.1-3 (протокол лабораторных испытаний № 5-07-445 от 05.07.2011).

Физико-химические и бактериологические показатели качества воды, поступающей к потребителю

Таблица 3.6.1-3

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив (СанПиН 2.1.4.1074-01) | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физико-химические показатели |
| 1 | Запах | 0 | 2 | баллы |
| 2 | Цветность | Не обнаружено | 20 | град. |
| 3 | Привкус | 0 | 2 | баллы |
| 4 | Мутность | 0,4 | 1,5 | мг/дм³ |
| 5 | Аммиак (по азоту) | 0,05 | 1,5 | мг/дм³ |
| 6 | Хлориды | 5 | 350 | мг/л |
| 7 | Жёсткость общая | 2,4 | 7 | моль/л |
| 8 | Нитраты (по NO3) | 3 | 45 | мг/дм³ |
| 9 | Нитриты (по NO2) | 0,0030 ± 0,0003 | 3 | мг/дм³ |
| 10 | Щёлочность | 1,1 | не нормируется | мг-экв/дм³ |
| Микробиологические показатели |
| 1 | Общие колиформные бактерии | Обнаружено | не доп. | в 100 мл |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Обнаружено | не доп. | в 100 мл |
| 3 | Общее микробное число (37) | 23 | 50 | КОЕ в 1 мл |

Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по физико-химическим показателям, но превышены гигиенические нормативы по микробиологическим показателям.

Проектные решения

При прохождении проектируемого группового водовода через ст. Преградную предусматривается его подключение к существующим разводящим водопроводным сетям.

Прокладка водовода осуществляется в одну линию и подача воды производится от одного источника, поэтому в схему водоснабжения включены резервуары, располагающиеся на месте разрушенных и не функционирующих резервуаров.

По территории станицы водовод предусматривается по ул. Голоколосовой, его протяжённость 2873 м. При пересечении автодороги выполняется прокладка водовода в кожухе из стальной трубы.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения станицы должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». По трассе водовода предусмотрено устройство пожарных гидрантов в колодцах.

Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчётного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- малоэтажный жилой фонд (проектируемый и сохраняемый) оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий, с учётом данных ОАО «Урупский Водоканал» и с учётом схемы территориального планирования Урупского района.

Предлагается на расчётный срок принять для застройки, оборудованной ванными и газовыми нагревателями 250 л/сут на 1 человека, и на I очередь – 230 л/сут на 1 человека. Указанные нормы водопотребления учитывают расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Учитывая тенденции в мировой и отечественной практике, направленные на экономию природных ресурсов, предлагается вариант средних значений удельного водопотребления. Экономия воды, сокращение её потерь является кардинальной задачей коммунального водоснабжения. Сократив потери воды в наружной водопроводной сети и во внутреннем водопроводе, существующую потребность в воде можно удовлетворить при расходе меньшего количества. Рациональное использование воды не только обеспечивает экономию энергетических и материальных ресурсов, но одновременно способствует решению задачи охраны водоёмов от загрязнения.

Расчёт водопотребления населения выполнен, исходя из условия, что на расчётный срок всё население обеспечено централизованной системой водоснабжения.

Расчётные прогнозируемые расходы водопотребления населения сведены в таблицу 3.6.1-4.Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,2.

В соответствии с концепцией развития будет возникать новый фонд и производиться реконструкция застройки, поэтому доля неблагоустроенного жилья уменьшится. Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учёт водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счётчики на каждом вводе) и в квартирах, введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Расход воды на наружное пожаротушение определён в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, продолжительность пожара принимается 3 часа. На первую очередь расчетное количество пожаров равно 1, расход воды на один пожар 15л/с. На расчетный срок расчетное количество пожаров равно 2, расход воды на один пожар 15л/с.

На внутреннее пожаротушение дополнительно принимается расход 5 л/сек, из расчёта двух струй по 2,5 л/сек.

Общий расход воды на пожаротушение составит: на I очередь 216м3/сут, на расчетный срок 378 м3/сут.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в проектируемых резервуарах. Расчетная величина противопожарного запаса не требует увеличения общего расхода воды, но определяет требования к пропускной способности.

Водопотребление ст. Преградная на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 3.6.1-4, 3.6.1-5, 3.6.1-6.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 3.6.1-4

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма, водопотр. л/сут. на 1 чел | Насел., чел | Расход воды макс., м³/сут | Норма водопотр., л/сут. на 1 чел | Насел., чел | Расход воды макс., м³/сут |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: - с ванными и местными водонагревателями | 230 | 9160 | 2528,2 | 250 | 10050 | 3015 |
| 2 | Неучтённые расходы 10% |  |  | 252,8 |  |  | 301,5 |
|  | Итого: |  |  | 2781 |  |  | 3316,5 |

Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования принимаем в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в количестве 70 л/сут на 1 человека.

Для полива приусадебных участков в настоящее время используется система централизованного водоснабжения.

Ввиду ограниченного количества воды и в целях её экономии предлагается, как вариант, на перспективу использование для полива приусадебных участков очищенных стоков поверхностных вод. При этом на территории очистных сооружений дождевой канализации могут быть предусмотрены насосные станции, перекачивающие очищенные стоки на приусадебные участки по системе поливочного водопровода.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица 3.6.1-5

| № п/п | Наименование потребителей | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 2781 | 3316,5 |
| 2 | Полив территории и зелёных насаждений общественного пользования | 641,2 | 703,5 |
| 3 | Предприятия (в т.ч. собственные нужды ОСК) | 400 | 400 |
|  | Итого: | 3822,2 | 4420 |

Прогнозируемая потребность в воде для нужд предприятий принята в соответствии с нормативным расчетом водопотребления по ст. Преградная, выполненным ООО «Урупский Водоканал» и учитывает фактические технологические нужды. Значительное развитие производства в станице не предусматривается, указанная величина принята как прогнозная.

Схема водоснабжения принята объединённая хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Минимальный свободный напор в сети для одноэтажной застройки должен быть не менее 10 м (при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.).

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения следующие:

- Модернизация и реконструкция водопроводных сетей существующей застройки (х. Теплый, ул. Красная, ул. Калинина, ул. Садовая, ул. Советская, пер. Пионерский, ул. Северная, пер. Карачаевский); закольцовка водопроводных сетей: на расчётный срок – 5,6 км сетей.

- Проектирование и строительство водопроводных сетей новой застройки.

- Строительство резервуаров (на месте ранее существовавших и в настоящее время разрушенных резервуаров).

Хутор Большевик

Существующее положение

Водоснабжение хутора Большевик осуществляется автономной системой водоснабжения от родника. Установлены две каптажные камеры, от которых вода самотёком по водоводу диаметром 110 мм, длиной 2500 м, подаётся в два металлических резервуара объёмом 25 м³ каждый и затем в разводящую сеть хутора, организованную по кольцевой схеме. На сетях установлено 18 водоразборных колонок.

Водовод в настоящее время обслуживается населением самостоятельно, находится в аварийном состоянии.

Проектные решения

На I очередь строительства предусматривается для хутора существующий источник водоснабжения. Необходима реконструкция водозаборного сооружения, водопроводных сетей.

На расчётный срок предлагается подключить хутор к групповому водоводу, снабжающему водой ряд населённых мест – с. Уруп, п. Медногорский,  ст.Преградную. От ст. Преградная намечается прокладка водовода в п. Кызыл- Уруп, предлагается предусмотреть ответвление в хутор Большевик.

Водопотребление хутора Большевик приводится в табл. 3.6.1-6.

Водопотребление хутора Большевик

Таблица 3.6.1-6

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма, водопотр. л/сут. на 1 чел | Насел., чел | Расход воды макс., м³/сут | Норма водопотр., л/сут. на 1 чел | Насел., чел | Расход воды макс., м³/сут |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 140 | 140 |  | - | - |  |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  | 23,5 | 250 | 150 | 45 |
| 2 | Неучтённые расходы 10% |  |  | 2,4 |  |  | 4,5 |
|  | Итого: |  |  | 25,9 |  |  | 49,5 |

# 3.6.2 Канализация

Существующее положение

Централизованная система канализации имеется в ст. Преградная, канализацией обеспечена часть застройки. В хуторе Большевик централизованная канализация отсутствует.

Очистные сооружения канализации (ОСК) введены в эксплуатацию в 1968 г, предназначены для приёма сточных вод промплощадки Урупского рудника, принимая по пути стоки ст. Преградная (а также сточные воды обогатительной фабрики, с. Уруп, п. Медногорский). Коллектор от промплощадки рудника до КНС, расположенной на севере ст. Преградная, самотечный, из керамических труб диаметром 300 мм; от КНС до ОСК коллектор напорный из стальных труб, два трубопровода диаметром по 200 мм.

Мощность КНС составляет 4500 м³/сут.

Насосная станция оборудована двумя насосами, один – рабочий, другой насос – резервный. В период дождей КНС не справляется с поступающим объёмом стоков и происходит перелив из приёмного колодца и сток неочищенных вод в р. Уруп.

КНС введена в эксплуатацию также в 1968г, здание насосной станции разрушается. Механические грабли и дробилка, расположенные под резервуаром сточной жидкости, неработают много лет.

ОСК расположены северо-восточнее ст. Преградной, на расстоянии 1,5 км от станицы, на левом берегу р. Уруп. Производственные и жилые объекты отсутствуют в радиусе 1 км от ОСК.

В состав ОСК по проекту входят сооружения механической и биологической очистки – аэрофильтры. В настоящее время две песколовки полностью заилены, аэрофильтры не работают, бетонные конструкции имеют разрушенные участки, хлораторная эксплуатируется со значительными отклонениями от проекта (в помещении находится контейнер с жидким хлором, изношенность установки может привести к утечке хлора), иловые площадки частично разрушены.

На иловых площадках с 1968г накопилось около 30т ила, который размывается дождевыми водами и попадает в р. Уруп. В 2008г построена новая иловая площпдка, но из-за отсутствия техники выгрузка ила не производится.

Все сооружения, резервуары, лотки находятся на ОСК в изношенном состоянии. Берегоукрепительная стена в районе ОСК подмыта, при небольшом подъеме уровня воды в р. Уруп вода заходит на территорию ОСК.

Первоначально ОСК были рассчитаны на производительность 1400 м³/сут, в дальнейшем были расширены ещё на 1400 м³/сут.

Канализационный коллектор, общей протяжённостью 21,8 км, находится в изношенном состоянии, из-за неплотностей в стыках, в колодцах в период дождей происходит инфильтрация дождевых вод в систему канализации и перелив их из колодцев; также отмечается просачивание стоков в грунты.

В результате этого при сбросе в канализацию 3000 – 3500 м³ хозбытовых стоков на очистные сооружения поступает до 6000 – 7000 м³ в зависимости от времени года и уровня грунтовых вод. Таким образом, при проектной производительности очистных сооружений 2800 м³/сутки, в настоящее время сооружения работают с перегрузом в 2 с лишним раза, но это ещё не предел, т.к. и ЗАО «Урупский ГОК» и другие предприятия и организации Урупского муниципального района продолжают развиваться, потребление ими чистой воды и сброс сточных вод также соответственно из года в год растёт.

Сброс очищенных стоков производится в реку Уруп по выпуску диаметром 200 мм (выпуск ВК-4).

Стоки сбрасываются в р. Уруп недостаточно очищенные.

Существующие ОСК устарели, не соответствуют поступающим объёмам стоков и не обеспечивают требуемое качество очистки.

Как отмечается в Схеме территориального планирования Урупского района все сооружения, трубопроводы находятся на ОСК в аварийном состоянии; в случае обрушения бетонных конструкций произойдёт сброс неочищенных стоков и накопившегося ила в реку Уруп, что приведёт к экологической катастрофе на территории, расположенной ниже по течению реки, не только КЧР, но и Краснодарского края.

Место расположения существующих ОСК выбрано на повышенных отметках, требуется постоянная работа КНС для подачи стоков на очистку, что приводит к высоким эксплуатационным затратам.

Проектные предложения

Раздел разработан в соответствии со СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Анализ проектной документации, выполненной в предыдущие годы, показал, что в 1992 г был выполнен проект реконструкции ОСК. В соответствии с проектом предусматривалась реконструкция и расширение очистных сооружений на существующей площадке:

- сохранение действующих очистных сооружений с очисткой на них 3000 м³/сут бытовых стоков в соответствии с их проектной производительностью;

- строительство новой станции биологической очистки сточных вод дополнительной производительностью 7000 м³/сут;

- строительство установки глубокой очистки сточных вод производительностью 10000 м³/сут, БПКполн на выходе из очистных сооружений 6 мг/л.

Расширение площадки очистных сооружений намечалось за счёт прирезки земель совхоза «Преградненский». Земли, занимаемые для расширения ОСК, являются малопригодными для сельскохозяйственных работ – крутой склон долины р. Уруп.

Проектом предлагалось расширение площадки ОСК в северном направлении от существующей ограды на 200 м, в южном направлении на 140 м, в западном направлении площадка частично расширяется на 30 м.

Рабочий проект новой канализационной насосной станции, расположенной на площадке существующей станции, был выполнен в 1989 г. институтом «Казсантех- проект». Мощность насосной станции рассчитана на расход стоков 10000 м³/сут.

За прошедшие годы появились новые технологии, позволяющие предусмотреть современные очистные сооружения, занимающие меньшую площадь и отвечающие современным требованиям к охране окружающей среды. В качестве примера приведена информация об очистных сооружениях нового поколения.

Проект разработан ООО «Волжский Деловой Союз» (г. Волгоград). В проекте приняты блочно-комплектные очистные сооружения и установки серии ВДС-БКОС, предназначенные для:

- очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод от индивидуальных жилых домов (коттеджей, садовых и дачных домов), других зданий и сооружений различного назначения (магазинов, предприятий общественного питания, гостиниц, кемпингов, станций технического обслуживания, складов, спортивных сооружений и т.п.), групп близко расположенных зданий и сооружений;

- для очистки ливневых и промышленных стоков предприятий, агропромышленных комплексов;

- по согласованию с потребителем сооружение может быть перепрофилировано на определённый тип поступающих сточных вод (сточные воды боен, красильных производств, пищевых комбинатов, сыродельных заводов, спиртовых заводов и т.п.).

В состав комплекса очистных сооружений входят следующие основные сооружения:

- оборудование механической очистки стоков;

- оборудование биологической очистки стоков (в комплект входят модифицированные устройства серии «ВДС-ЭВА»);

- аэрореактор (включающий аэротенк и регенератор);

- аппарат тонкослойного отстаивания;

- аппарат стабилизационной обработки осадков;

- оборудование обработки и обеззараживания осадков сточных вод;

- оборудование по обезвоживанию осадков сточных вод;

- оборудование обеззараживания очищенных сточных вод;

- электрическое насосное оборудование;

- комплект КИПиА;

- электрооборудование;

- технологические трубопроводы;

- запорная арматура;

- вспомогательное оборудование;

- резервное оборудование.

Номенклатура и значение основных показателей очистки сточной воды приведены в таблице 3.6.2-1.

Основные показатели очистки сточной воды

Таблица 3.6.2-1

| Наименование показателя, не более | Единица измерения | Концентрация, не более после очистки/доочистки |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества, не более | мг/л | 3,0 |
| БПК5 | мгО2/л | 2,0 |
| ХПК | мгО2/л | 15,0 |
| рH | ед. | 6,5-8,5 |
| растворённый кислород | мг/л | 4 |
| Нефтепродукты | мг/л | 0,05 |
| Азот аммонийный | мг/л | 0,5 |
| Фосфаты (в пересчёты на Р2О5) | мг/л | 0,5 |

Санитарно-защитная зона для КОС составляет 30 м; соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Ориентировочный размер участка для размещения ОСК может составить 1,5 га.

Настоящим проектом предлагается разместить современные очистные сооружения на новой площадке (возле существующей КНС).

Преимущества предлагаемого размещения:

- площадка сооружений будет располагаться на пониженных (по отношению к канализуемой территории) отметках;

- КНС будет выведена из схемы канализования, при этом снизятся эксплуатационные затраты на перекачку стоков.

Для приема и спуска в канализационную сеть жидких отбросов из неканализованных домовладений (на первую очередь строительства) предусматривается сливная станция, примыкающая к ОСК.

Существующие ОСК и КНС демонтируются.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). В этот расчёт не включены расходы воды на полив зелёных насаждений, водопотребление животными и птицей.

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью КОС, а поверхностные воды отводятся преимущественно системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учётом рельефа, планировки населённого пункта и направления перспективного развития. Предусматривается прокладка самотечной канализационной сети.

Мероприятия по развитию системы канализации в сельском поселении предусматривают:

- Строительство новых канализационных очистных сооружений, с учётом объёмов стоков, предусмотренных настоящим проектом.

- Реконструкцию главных канализационных коллекторов для исключения поступления в них грунтовых вод.

- Строительство уличных канализационных сетей на территории существующей застройки и на территориях нового строительства.

- Строительство берегового выпуска в реку Уруп от новых ОСК.

- Строительство канализационных сетей в хуторе Большевик и коллектора, подающего стоки на ОСК ст. Преградная – на расчетный срок.

- Строительство сливной станции.

Резервирование территории требуется:

- под очистные сооружения канализации;

-под сливную канализационную станцию;

- для размещения сетей канализации.

Ст. Преградная

Существующее положение

В станице Преградная централизованной канализацией обеспечено 20% жилого фонда.

На территории станицы проложены главные самотечные канализационные коллекторы хозяйственно-бытовых стоков, транспортирующие стоки на ОСК. Один коллектор протрассирован по ул. Голоколосовой до ул. Свободы, далее переходит на ул. Красную и подходит к  КНС; другой коллектор идёт  мимо стройучастка до военкомата, далее по ул. Голоколосовой, затем переходит на ул. Красную и на КНС.

Третий коллектор идёт от очистных сооружений шахтных вод, по ул. Голоколосовой и затем на КНС.

Отвод поверхностных вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа.

Проектные предложения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчётных расходов сточных вод, выбору трасс магистральных коллекторов. Параметры сетей и сооружений уточняются на последующих стадиях.

Предусматривается полное благоустройство всей застройки.

Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). В объем стоков не включены расходы воды на полив территории и зеленых насаждений, водопотребление животными.

Расход сточных вод приведён в таблице 3.6.2-2.

Расход сточных вод

Таблица 3.6.2-2

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м³/сут | Население, чел. | Расходы сточных вод, м³/сут |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с расходами на нужды местной промышленности и неучтёнными расходами) | 9160 | 2781 | 10050 | 3316,5 |
| 2 | Хозяйственные и технологические нужды промпредприятий |  | 400 |  | 400 |
|  | Итого |  | 3181 |  | 3716,5 |

Примечание: учитывая недостаточную стабильность экономической обстановки, достоверность объёмов перспективного водоотведения предприятий не гарантирована.

Принята комбинированная система водоотведения, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на ОСК, а поверхностные воды – системой закрытых трубопроводов и открытых водопроводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учётом рельефа, планировки кварталов и перспективного развития станицы. Современная схема канализации максимально учтена.

В существующей застройке необходимо развитие канализационной системы, канализование зданий малоэтажной застройки.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Проектирование и строительство централизованной системы канализации индивидуальной застройки (и вновь проектируемых кварталов).

- Реконструкция существующих главных канализационных коллекторов.

Хутор Большевик

Существующее положение

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует.

Канализационные стоки накапливаются в выгребных ямах. Вывоз стоков осуществляется, как правило, на рельеф, в результате чего повышается опасность возникновения и распространения заболеваний, ухудшается экологическая ситуация в поселении.

Проектные решения

Для хутора Большевик решение проблемы канализования возможно по вариантам:

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и проектируемой застройки;

- организация централизованной системы канализации и транспортировка стоков на ОСК ст. Преградная;

- обустройство всей застройки септиками;

- устройство современных накопительных ёмкостей.

Накопительная ёмкость – представляет собой герметичный сосуд, в который поступает вся отработанная жидкость дома. В отличие от выгребной ямы жидкость из ёмкости не будет уходить в грунт (так как современная накопительная ёмкость производится из материалов на основе полимолекул – например, стеклопластика). Срок службы ёмкостей из полимерных материалов составляет более 50 лет; на внутренней поверхности не происходит отложение солей или других нарастаний, характерных для металла или бетона.

Однако, ёмкость будет сравнительно быстро наполняться, что потребует частого вызова машин коммунальных служб (и оплаты вывоза стоков).

Накопительные емкости должны быть удалены от жилых зданий, площадок для игр детей на расстоянии не менее 20м, от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50м.

Септик требует устройства сооружений естественной очистки; благодаря использованию септиков, вода на выходе получается достаточно чистой, но сбрасывать её в водоёмы после такого вида очистки ещё нельзя.

Сбрасывать сточные воды на рельеф (овраги, балки и пр.), даже после септиков, без дополнительного обеззараживания патогенной микрофлоры запрещено. Отведение условно очищенных стоков (после септика) для окончательной почвенной очистки в верхних фильтрующих слоях почвы (естественных или искусственно обустроенных) на площадке возле каждого здания нереально, т.к. требует значительных территорий (стандартный размер впитывающей площадки для дома на семью из 5 человек ориентировочно равен 36 м, при условии, что почва обладает хорошими фильтрующими способностями) и в итоге приведет к заражению местности.

Кроме того, предусматривается раз в несколько лет частичная замена грунта участка, где вода поступает в почву.

Централизованная система канализации предлагается на расчётный срок, предпочтительна по экологическим, социальным условиям.

Отведение стоков на очистные сооружения требует устройства канализационной сети.

Настоящим проектом предлагается на расчётный срок отведение стоков застройки хутора Большевик на ОСК ст. Преградная; это решение технически верно и экономически целесообразно.

Расход сточных вод приведен в таблице 3.6.2-3

Расход сточных вод

Таблица 3.6.2-3

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м³/сут | Население, чел. | Расходы сточных вод, м³/сут |
|  | Хозяйственные нужды населения | - | - | 150 | 49,5 |
|  | Итого |  |  |  | 49.5 |

# 3.6.3. Теплоснабжение

Существующее положение

В сельском поселении централизованное теплоснабжение имеется в ст. Преградная – обеспечивается часть жилой застройки и общественные здания.

Остальная часть застройки станицы и здания хутора Большевик обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от отопительных печей, топливом являются дрова и уголь.

Проектные предложения

Раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Развитие и совершенствование системы теплоснабжения поселения планируется в направлении полной газификации, применения автономных теплогенераторов, осуществление мероприятий энергосбережения, предусмотренных федеральным законом РФ №261-ФЗ от 23.11.2009г.

В сельском поселении не предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы теплоснабжения.

Для организации теплоснабжения в населенных пунктах предлагается развивать индивидуальные системы теплоснабжения.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющийся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно у потребителя.

Теплогенератор (котел) снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности, что дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

КПД современных малых котлов составляет около 90%. Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания. Спрос удовлетворяется предложениями отечественных и зарубежных предприятий, подставляющих современное оборудование.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий). Тепловая нагрузка зданий приведена в табл. 3.6.3-1.

Тепловая нагрузка                                                                                                                                                жилых и общественных зданий

Таблица 3.6.3-1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. | Расход тепла ст. Преградная, в том числе: зона централизованного теплоснабжения зона децентрализованного теплоснабжения | мВт -//- -//- | 45,0 3,0 42,0 | 66,0 3,0 63,0 |
| 2. | Расход тепла хутора Большевик (зона децентрализованного теплоснабжения) | -//- | 0,54 | 0,78 |
| 3. | Общий расход тепла | -//- | 45,54 | 66,78 |
| 4. | Годовой расход тепла | тыс.мВт | 97600 | 143100 |
| 5. | Годовой расход топлива | тыс м3 | 11833 | 17350 |

Мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения следующие:

- Децентрализованное теплоснабжение при полной газификации поселения и применение индивидуальных автономных источников тепла (в зоне печного отопления в настоящее время) - I очередь строительства.

- Реконструкция существующих котельных с установкой энергоэффективного оборудования - I очередь строительства.

- Реконструкция тепловых сетей, применение конструкций заводского изготовления с пенополиуретановой изоляцией - I очередь строительства.

- Оснащение зданий приборами учета используемых воды, тепловой энергии, природного газа, электрической энергии (в соответствии с федеральным законом №251-ФЗ от 23.11.2009г).

Резервирование территории для источников теплоты не требуется, автономные теплогенераторы устанавливаются непосредственно в обслуживаемом здании.

Станица Преградная

Существующее положение

В станице Преградная централизованным отоплением обеспечивается центральная часть застройки (400 абонентов). Две котельные (расположены по адресам ул. Октябрьская, 35, а, и ул. Пионерская, 2) работают на жидком топливе (мазут, солярка). Установлены водогрейные котлы, мощностью 4 Гкал/час и 3,2 Гкал/час. Годовой расход топлива составляет 1200 тн.

Годовое потребление тепловой энергии в 2011 г – 10 тыс Гкал/год.

Имеется техническая возможность дальнейшего расширения котельных (при необходимости).

Тепловые сети обеих котельных объединены во взаиморезервируемую систему; территория центра станицы (администрация района, администрация сельского поселения, Дом Культуры и др.) обеспечивается теплом от кольцевых тепловых сетей.

Система горячего водоснабжения отсутствует.

Способ прокладки тепловых сетей – в непроходных каналах, материал трубопроводов – сталь.

Параметры теплоносителя: 95º-70ºС.

Основным предприятием, эксплуатирующим систему теплоснабжения, является КЧР ГУП «Теплоэнерго».

Кроме того, имеются автономные котельные, снабжающие теплом отдельные здания (работают на угле, дровах):

- Урупский ДРСУ 4;

- Средняя школа №1.

Остальные потребители зданий индивидуальной застройки обеспечены печным отоплением.

Характеристика источников теплоснабжения станицы Преградная приведена в табл. 3.6.3-2.

Характеристика источников теплоснабжения

Таблица 3.6.3-2

| Котельная | Котлы | Фактическая годовая выработка тепла, тысГкал/год | Расчётная годовая выработка тепла, тысГкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Теплоэнерго» | RS – 3 штуки «Универсал 5» - 2 шт. Е 1/9 -3 шт «Луга» - 2 шт КСВ – 3 шт | 9,88 | 12,92 |
| Котельная «Урупский ДРСУЧ» | «Универсал 5» - 2 шт | 0,37 | 0,47 |
| Средняя школа № 1 | «Универсал 5» - 3 шт | 1,109 | 1,109 |
| Средняя школа № 3 | Дровяные печи | 0,074 | 0,074 |

Проектные предложения

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» в расчетах использованы следующие параметры.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления минус 20°С.

- продолжительность отопительного периода 186 дней.

- среднесуточная температура отопительного периода минус 0,4°С.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющийся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

В настоящем разделе определены принципиальные решения по перспективному развитию теплоснабжения жилой и общественной застройки. Для выявления возможности комфортного обеспечения теплом различных групп застройки жилых домов, общественных зданий по очередям строительства определяются потребности в тепле.

Теплоснабжение существующих секционных жилых и общественных зданий предусматривается от котельных. При строительстве отдельных проектируемых зданий на свободных участках в зоне централизованного теплоснабжения, при реконструкции застройки здания присоединяются к существующим котельным (при необходимости производится реконструкция котельной до необходимой мощности).

В зданиях капитальной секционной застройки, высотой 2 этажа и более, предусматривается централизованное отопление (может на перспективу предусматриваться и децентрализованное), в зданиях индивидуальной (усадебной и коттеджной) застройки при наличии сетевого газа теплоснабжение предусматривается децентрализованное от автономных источников, работающих на газообразном топливе. При этом газ явится единственным энергоносителем.

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях (вне зоны централизованного теплоснабжения) предлагается внедрять прогрессивные – поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (например, у жильца секционного дома). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе. (Поквартирные системы отопления применяются в Белгородской, Волгоградской, Брянской областях и других регионах страны). Финансирование работ осуществляется с участием владельцев квартир, заинтересованных в получении качественного экономичного теплоснабжения.

Нужды горячего водоснабжения будут обеспечиваться от местных нагревателей, работающих на газе.

Ожидаемые тепловые нагрузки жилой и общественной застройки определены в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения, величины общей площади жилых зданий по срокам проектирования с учётом укрупнённых показателей максимального теплового потока на 1 м² общей площади и с учётом применения в строительстве конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами, таблица 3.6.3-3.

Ожидаемая тепловая нагрузка жилых и общественных зданий (зона централизованного теплоснабжения) приведена в таблице 3.6.3-1, тепловая нагрузка (зона децентрализованного теплоснабжения) приведена в таблице 3.6.3-3.

Расходы теплоты на отопление зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 3.6.3-3

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 42 | 63 |

Хутор Большевик

Теплоснабжение усадебной застройки хутора намечается от автономных источников, работающих на природном сетевой газе.

Ожидаемая тепловая нагрузка зданий приведена в таблице 3.6.3-4.

Расходы теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 3.6.3-4

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 0,54 | 0,78 |

# 3.6.4.Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение природным сетевым газом в Преградненском сельском поселении отсутствует.

В 2006 г ОАО «Промгаз» (г. Москва) разработан проект строительства газопровода от АГРС ст. Сторожевая до ст. Преградная. Реализация этого проекта значительно повысит комфортность проживания в поселении.

Проектные предложения

На период разработки настоящего проекта намечается 100 % газоснабжение природным сетевым газом.

Осуществление газификации реализуется в соответствии с Программой газификации регионов РФ, начинаемым строительством газопровода в 2010 г к объектам перспективного строительства и в соответствии с проектной документацией «Газопровод межпоселковый ГРС Сторожевая до ст. Преградная с отводом на п. Медногорский Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики» (ЗАО «ЛОРЕС», г. Москва, 2011).

Трасса газопровода (от ГРС «Сторожевая» газопровод проходит по территории Зеленчукского, затем Урупского района) подходит к сельскому поселению с восточной стороны, вдоль автодороги параллельно ВЛ-100 кВ. Газопровод высокого давления 1-й категории диаметром 426 мм и 325 мм до ШРП в ст. Преградная. Диаметры газопровода приняты согласно схеме гидравлического расчёта, разработанной ОАО «Газпромпромгаз». Прокладка газопровода принята подземная, переходы через преграды предусмотрены преимущественно надземно; пересечение автомобильных дорог предусмотрено подземно, в основном закрытым способом.

В ст. Преградная устанавливается ШРП (для снижения давления газа с высокого 1-й категории до среднего) для распределения газа по территории  станицы.

Кроме того, от ШРП в станице Преградная предусматривается по территории поселения прокладка следующих газопроводов:

- газопровод высокого давления 1-й категории в п. Медногорский и далее в п. Уруп;

- газопровод высокого давления на п. Кызыл-Уруп и ответвление на хутор Большевик;

- газопровод высокого давления на п. Курджиново.

В населенных пунктах распределение газа происходит по газопроводам среднего и низкого давления.

Природный газ подается на следующие нужды:

- на отопление жилых, общественных и производственных зданий;

- на хозяйственно-бытовые нужды (пищеприготовление и горячее водоснабжение);

- на теплотехнические нужды сельскохозяйственного производства.

В детских учреждениях, школах, лечебных учреждениях, на предприятиях общественного питания пищеприготовление предусматривается на электрической энергии.

Прокладка газопровода по застроенной территории намечается подземная.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Планируемые расходы природного газа жилой застройки сельского поселения приведены в табл. 3.6.4-1.

Расходы природного газа жилой застройки

Таблица 3.6.4-1

| № п/п | Населенный пункт | Планируемый годовой расход, т.м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Ст. Преградная | 16040 | 22400 |
| 2 | Хутор Большевик | 200 | 214 |
|  | Итого | 16240 | 22614 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

К применению рекомендуются для подземных газопроводов полиэтиленовые трубопроводы, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии, увеличивается срок службы сетей.

Для стальных газопроводов должна предусматриваться защита от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям необходимо предусмотреть установку запорной арматуры. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях устанавливают компенсирующие устройства. Выбор оборудования обуславливается пропускной способностью регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании).

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселкового газопровода к ст. Преградная, х. Большевик;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- строительство газопроводов среднего и низкого давления;

- строительство ГРП с высокого на среднее давление и со среднего на низкое давление;

- газификация площадки ОСК.

Резервирование территории требуется для объектов газоснабжения:

- для строительства газопроводов;

- для строительства ГРП.

Для объектов системы газоснабжения предусматриваются охранные зоны:

- вдоль трасс газопроводов- в соответствии с СП «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», в зависимости от давления газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов – в виде просек, по 3 м с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих ГРП – 10 м от границы ГРП.

Точные места размещения зон газопроводов и ГРП определяются при разработке рабочей документации.

Ст. Преградная

Предусматривается газоснабжение природным сетевым газом с теплотворной способностью 7900 ккал/нм³

Раздел разработан с учётом требований СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Газифицируется 100 % жилого фонда на 1 очередь природным сетевым газом.

Годовые расходы газа определены:

- на хозяйственно-бытовые нужды населения по численности населения и удельным нормам расхода;

- на нужды отопления и вентиляции при централизованном теплоснабжении в соответствии с отапливаемой площадью (см. раздел «Теплоснабжение»);

- на нужды отопления индивидуальной застройки в соответствии с отапливаемой площадью.

Расход газа при наличии газовой плиты и газового водонагревателя для горячего водоснабжения – 300 м³/год на человека.

Прогнозируемые расчётные расходы газа представлены в таблице 3.6.4-2.Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Прогнозируемые расчетные расходы газа

Таблица3.6.4-2

| № п/п | Наименование потребителей | Един. Изм. | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 9160 | 10050 |
| 2 | Годовой расход газа | тыс. м³ в год |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 2748 | 3015 |
| 2.2 | На отопление индивидуальных зданий; и на отопление, вентиляцию жилых и общественных зданий (на котельные) | -//- | 11833 | 17350 |
|  | Итого (с неучтёнными расходами) | -//- | 16040 | 22400 |

В детских и лечебных учреждениях, школах, на предприятиях общественного питания пищеприготовление предусматривается на электричестве.

Распределение газа по территории станицы происходит по газопроводам  среднего и низкого давления.

Хутор Большевик

Газоснабжение хутора Большевик намечается от межпоселкового газопровода высокого давления, транспортирующего газ от ст. Преградная в п. Кызыл-Уруп; предусматривается ответвление к хутору Большевик.

Предусматривается 100 % газификация хутора. Распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Годовые расходы газа определены:

- на хозяйственно-бытовые нужды населения по численности населения и удельным нормам расхода;

- на нужды отопления индивидуальной застройки в соответствии с отапливаемой площадью.

Прогнозируемые расходы природного газа приведены в табл. 3.6.4-3.

Прогнозируемые расходы природного газа

Таблица 3.6.4-3

| № п/п | Наименование потребителей | Един. Изм. | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 140 | 150 |
| 2 | Годовой расход газа | тыс. м³ в год |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 42 | 45 |
|  | Итого (с неучтёнными расходами) | -//- | 200 | 214 |

Примечание: расходы на отопление зданий хутора учтены в табл.3.6.4-2.

# 3.6.5 Электроснабжение

Существующее положение

Потребителями электроэнергии сельского поселения являются коммунально-бытовые потребители.

Электроснабжение поселения осуществляется от электрических подстанций, обслуживаемых Карачаево-Черкесским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» Урупские РЭС.

Опорными центрами питания являются электрические подстанции «Салиха», (расположенная в северной части ст. Преградная, ул. Северная), «Преградная» (расположена на территории Медногорского сельского поселения).

На подстанции 110/10 кВ «Салиха» установлен один трансформатор мощностью 2,5мВ.На подстанции 110/35/6 кВ «Преградная» установлено два трансформатора суммарной мощностью 50 МВА.

Электрооборудование, установленное на ПС 110/35/6 кВ «Преградная», выработало ресурс, не обеспечивает бесперебойное электроснабжение потребителей сельского поселения и требует реконструкции.

По территории поселения проходят высоковольтные линии напряжением 6 кВ, 10 кВ, 110 кВ, 500 кВ.

Высоковольтная линия ВЛ-500 кВ проходит транзитом по территории поселения, связывает Ингури ГЭС и Центральную подстанцию (за пределами КЧР).

Перечень линий электропередач напряжением 110 кВ, напряжением 6 кВ и 10 кВ приведен в таблицах 3.6.5-1,3.6.5-2.

Перечень линий электропередач напряжением 110 кВ

на территории Преградненского сельского поселения

Таблица 3.6.5-1

| № п/п | Наименование ВЛ | Напряжение, кВ | Размер охранной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сторожевая-Преградная | 110 | 20 |
| 2 | Преградная-Курджиново | 110 | 20 |
| 3 | Отпайка на п/ст Салиха (от линии Преградная -Курджиново) | 110 | 20 |

Перечень линий электропередач напряжением 6кВ, 10кВ на территории Преградненского сельского поселения

Таблица 3.6.5-2

| №п/п | Наименование ВЛ | Напряжение, кВ | Размер охранной зоны, м | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 380 (от п/ст «Салихо» до карьера) | 10 | 10 | 01.03.1988 |
| 2 | 381 (от п/ст «Салихо» в хутор Большевик) | 10 | 10 | 01.03.1988 |
| 3 | 676 (от п/ст «Преградная» до Кызыл-Урупа) | 6 | 10 | 01.01.1984-01.01.1992 |
| 4 | 677 (от п/ст «Преградная» в станицу и на ферму) | 6 | 10 | 01.01.1984 |
| 5 | 679 (от п/ст «Преградная» до ОСК | 6 | 10 | 01.07.1988 |
| 6 | 692 (от п/ст «Преградная» до станицы) | 6 | 10 | 01.02.1982 |

На территории населенных пунктов расположены трансформаторные пункты,от которых производится снабжение потребителей застройки. Распределительная сеть работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении.

Характеристика трансформаторных подстанций (ТП) напряжением 6/0,4 и 10/0,4 на территории  Преградненского сельского поселения представлена в таблице 3.6.5-3.

Характеристика ТП

Таблица 3.6.5-3

| № п/п. | Наименование ТП | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КТП-22/676 (Пост ГАИ) | 63 | 1995 |
| 2 | КТП-23/676 (Хим. склады) | 63 | 1970 |
| 3 | КТП-24/676(х. Теплый) | 160 | 1988 |
| 4 | ЗТП-25/676(МТФ) | 40 | 1988 |
| 5 | КТП-26/676(х. Теплый) | 100 | 1988 |
| 6 | КТП-27/676(х. Теплый) | 60 | 1967 |
| 7 | КТП-30/676 (х. За Мостом) | 100 | 1964 |
| 8 | КТП-31/676 (х. За Мостом) | 100 | 1988 |
| 9 | КТП-37/676 (х. За Мостом) | 100 | 1986 |
| 10 | КТП-39/676 (Очистные) | 100 | 1974 |
| 11 | МТП-40/676 (Салиха – Северная нижняя) | 160 | 1965 |
| 12 | КТП-41/676 (Салиха- Гараж) | 250 | 1980 |
| 13 | КТП-42/676 (Салиха – Северная верхняя) | 100 | 1977 |
| 14 | КТП-44/676 (Погранзастава) | 160 | 1975 |
| 15 | ЗТП-47/676 (Преградная п/застава) | 160 | 1975 |
| 16 | КТП-50/677 (Красный Партизан) | 40 | 1984 |
| 17 | КТП-56/677 (Преградная- Горная) | 100 | 1986 |
| 18 | КТП-57/677(Преградная- Псекенская) | 100 | 1988 |
| 19 | КТП-58/677 (Станция базовой связи МТС) | 25 | 2005 |
| 20 | КТП-19/679 (Преградная РЭС) | 160 | 1988 |
| 21 | ТП-72/679 (х. Теплый АЗС) | 63 | 1998 |
| 22 | КТП-73/679 (КНС) | 250 | 1974 |
| 23 | КТП-74/679 (ОСК) | 100 | 1974 |
| 24 | КТП-1/692 (Преградная- АТП) | 63 | 1970 |
| 25 | КТП-3/692 (Преградная- ОРС) | 250 | 1981 |
| 26 | КТП-4/692 (Преградная АЗС) | 100 | 1963 |
| 27 | ТП-5/692 (Преградная - Мебельный) |  | 2002 |
| 28 | МТП-6/692 (Преградная) | 100 | 1962 |
| 29 | КТП-7/692 (Преградная - Карасу) | 160 | 1974 |
| 30 | ЗТП-8/692 250 кВА (Преградная ПСШ №1) | 500 | 1995 |
| 31 | КТП-9/692 (Преградная- Гол-Петр) | 160 | 1965 |
| 32 | КТП-10/692 (Преградная-Проточная) | 160 | 1965 |
| 33 | ЗТП-11/692 (Преградная- центр) | 320 | 1968 |
| 34 | ЗТП-12/692 (Преградная- котельная) | 250 | 1977 |
| 35 | КТП-13/692 (Преградная-Ресторан) | 400 | 1965 |
| 36 | КТП-14/692 (Преградная - Рынок) | 250 | 1991 |
| 37 | КТП-15/692 (Преградная-Совхоз) | 160 | 1987 |
| 38 | КТП-16/692 (Преградная-Октябрьская) | 160 | 1988 |
| 39 | КТП-17/692 кВА (Преградная-З/скот) | 160 | 1965 |
| 40 | ЗТП-20/692 (Преградная- ТЗП) | 400 | 1975 |
| 41 | КТП-24/692 (Преградная-З/скот) | 100 | 1976 |
| 42 | КТП-38/692 (ОСК) | 100 | 1974 |
| 43 | КТП-55/692 | 100 | 1986 |

Годовое электропотребление Преградненского сельского поселения в 2011 г. составило 11488 тыс.кВт/ч, в том числе:

- коммунально-бытовое – 6491 тыс. кВт/ч,

-промышленное – 4997 тыс. кВт/ч.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах (деревянные опоры приходят в негодность).

Проектные решения

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Источником электроснабжения остаются существующие электрические  подстанции, (предусматривается реконструкция ПС 110/10 кВт «Преградная»).

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир, коттеджей, микрорайонов (кварталов)) застройки и элементов городской распределительной сети », утвержденных приказом  №213 Минтопэнерго России 29 июля 1999 г. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (с учетом пищеприготовления на газе).

Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами инженерного оборудования.

Появление новых промышленных предприятий в застройке не предусматривается.

Потребность в электрической энергии определена по срокам проектирования в соответствии с планируемым благоустройством жилого фонда, численностью населения, с гипотезой развития.

По опыту проектирования для жилых домов и квартир сельских поселений (без кондиционеров) не оборудованных стационарными электроплитами принимается норма удельного потребления в размере 950 кВ*ч.

Расчет прогнозируемого потребления электроэнергии представлен в табли3.6.5-4

Годовой расход электроэнергии жилой застройки сельского поселения

Таблица 3.6.5-4

| № п/п | Населенный пункт | Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
|  |  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВ*чел/ч | Электро-энергия, кВт*ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВ*чел/ч | Электро-энергия, кВт*ч/год |
| 1 | Ст. Преградная | 9160 | 950 | 8702 | 10050 | 950 | 9548 |
| 2 | Хутор Большевик | 140 | 950 | 133 | 150 | 950 | 143 |
| 3 | Промышленные нужды |  |  | 5347 |  |  | 5896 |
|  | Итого |  |  | 14182 |  |  | 15587 |

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Для промышленных нужд принято увеличение электропотребления на 1 % в год.

Рост электрических нагрузок  в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством объектов соцкультбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП.

Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ размещены с учетом охранной зоны. Ширина свободной полосы (коридора), включая охранную зону для размещения воздушных линий, предусмотрена и соответствует нормативным требованиям.

Схемой территориального планирования Урупского района  предусматривается реконструкция подстанции «Преградная» (расположена за пределами сельского поселения),так как электрооборудование в результате длительной эксплуатации изношено. Проект реконструкции предусматривает: внедрение новых средств релейной защиты и автоматики; замену ШПТ и ШНС, существующих разъединителей,   трансформаторов тока; замену масляных выключателей на вакуумные выключатели.

Электрическая подстанция 110/10 кВ «Салиха»  расположена с соблюдением зоны защиты от электромагнитных воздействий .

Проектом генерального плана предусматривается перенос участка линии 110 кВ, проходящей в настоящее время над жилой застройкой.

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением- дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Резервирование территории для объектов  требуется :

- для строительства трансформаторных подстанций (10/0,4 кВ; 6/0,4 кВ ) на участках нового строительства.

Мероприятия по обеспечению надежного электроснабжения сельского поселения :

- Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Преградная »  -на I очередь строительства .

- Обеспечение объектов водоснабжения двусторонним питанием от независимых объектов электроснабжения.

- Реконструкция системы наружного освещения населенных пунктов поселения.

- Строительство новых и реконструкция существующих ТП 10/0,4, ТП 6/0,4 кВ- I очередь строительства.

- Замена деревянных опор воздушных линий на железобетонные опоры- I очередь строительства.

- Реконструкция участка ВЛ-110 кВ в обход жилой застройки.

# 3.6.6 Связь

Существующее положение

Система электросвязи, развернутая в поселении, включает сети различных операторов святи.

Основным оператором является Карачаево-Черкесский филиал ОАО «Ростелеком».

Проводная связь имеется в ст. Преградная.

Территория поселения относится к зоне устойчивой связи операторов сотовой связи.

Проводная радиофикация отсутствует.

Поселение находится в зоне уверенного приёма телевизионных программ (с помощью спутниковой связи).

Все школы имеют подключение к сети Интернет.

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории является Управление федеральной почтовой связи Карачаево-Черкесской Республики.

Система отделений связи обладает разветвлённой сетью. Ежедневно здесь обрабатывают множество почтовых отправлений, писем, периодических изданий, посылок, денежных переводов. Особенно актуальной остаётся почтовая связь в сельских поселениях.

В ст. Преградная имеется отделение связи.

В настоящее время в почтовом отделении связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают услуги передачи данных, телематические услуги.

Установлены таксофоны универсальной связи (два таксофона в ст.Преградная, один таксофон в хуторе Большевик).

Существующая в сельском поселении инфраструктура связи позволяет удовлетворить спрос на услуги связи.

Проектные предложения

Предусматривается развитие системы связи в соответствии с программами Российской Федерации, планами операторов связи.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи.

Прогнозируется развитие мультисервисной сети, предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, цифровой телефонной связи, предоставление органами управления услуг и информации населению посредством электронного обмена сообщениями.

Планируется развитие системы сотовой радиотелефонной связи. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселений сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи. С применением современного электронного и цифрового оборудования на станциях и внедрением оптоволоконной техники на линейных сооружениях появится возможность резко расширить и повысить уровень предоставляемых населению услуг. Параллельно развивая сети мобильной связи, радиовещания, эфирного и кабельного телевидения, удастся решить задачу создания современного комплекса средств телекоммуникаций, что является необходимым условием для повышения уровня комфорта населения.

В Карачаево-Черкесской Республике намечается развитие систем информационно-технологической инфраструктуры, обеспечение реализации стратегии социально-экономического развития.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания должно вестись в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». В Карачаево-Черкесской Республике происходит поэтапный переход от аналогового вещания программ телевидения к цифровому. Выполнение ФЦП на территории КЧР осуществляет филиал ФГУП РТРС «Радиотелевизионный передающий центр по Карачаево-Черкесской Республике».

В соответствии с частотно-территориальным планом для построения цифровой наземной сети эфирного вещания предусматривается строительство новых  АМС в районе с. Уруп (высотой 30 м) и в районе п. Медногорский (высотой 70м), которые будут покрывать территорию Преградненского сельского поселения.

Реализация ФЦП позволяет принимать обязательные 8 телевизионных каналов и три общероссийских общедоступных радиоканала.

Предусматривается следующее:

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению  и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

Мероприятия по развитию систем связи предусматриваются следующее:

  - Строительство кабельной канализации на участках нового строительства и на территории существующей застройки (при необходимости); поддержание работоспособности существующей АТС.

  - Установка громкоговорителей в ст. Преградная и в хуторе Большевик для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.

  - Предоставление помещений, мест для размещения оборудования системы связи.

  - Выполнение требований по электронному документообороту, предоставлению информации и услуг населению посредством сети Интернет.

Рекомендуется предусматривать трассы для кабельной канализации, линий связи, устанавливать соответствующие ограничения на использование этих участков, а также предоставлять помещения для размещения оборудования связи.

Станица Преградная

Телефонная связь в станице осуществляется от электронной АТСЭ «Квант-Е», расположенной по адресу – ул. Голоколосовой, д.41,а.

АТС введена в эксплуатацию в 2005 г. Общая монтированная ёмкость составляет 3072 номера, задействованная ёмкость на 01.01.2012 г. – 1406 номеров, в том числе: население  - 1115 абонентов, промышленные службы – 291 номер. Заявки на установку телефона отрабатываются по мере поступления.

Протяжённость кабельной канализации по территории станицы – 19 км.

Обеспечение связью расчётного числа абонентов телефонной связи будет производиться от существующей АТС, увеличение монтированной емкости АТС не потребуется. Использование современного цифрового оборудования с целью обеспечения полного удовлетворения в телефонизации населения и организаций станицы, построение телефонной сети с применением систем оптико-волоконной техники, организацией межшкафных связей повысит гибкость, эффективность и надёжность эксплуатации сети.

Магистральные и распределительные сети выполняются кабелями в телефонной канализации. Линейные сооружения предусматриваются по шкафной системе.

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

На территории станицы рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приёмников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

Хутор Большевик

В хуторе имеется 30 абонентов телефонной станции (от АТСЭ «Квант-Е»).

В хуторе проводное радиовещание не осуществляется, потребность отсутствует.

Хутор находится в зоне уверенного приёма телевизионных программ.

На территории существующей малоэтажной индивидуальной застройки рекомендуется использовать эфирное радиотрансляционное радиовещание с использованием УКВ ЧС станций и приёмников УКВ ЧМ вещания с фиксированной частотой вещания.

# 3.6.7 Санитарная очистка территории

# 3.6.7.1 Обращение с отходами

Существующее положение

В станице Преградная бытовые отходы, включающие твердый домовой мусор, смет усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы производственных и коммунальных предприятий, специфические отходы потребления и производства (подлежащие учету и захоронению), собираются по планово-регулярной системе и транспортируются для обезвреживания на свалку твердых бытовых и малотоксичных промышленных отходов( свалка располагается на расстоянии 3 км от станицы).

Раздельный сбор ТБО не производится.

Применяется «несменяемая» система сбора и удаления ТБО, как наиболее производительная, поскольку она позволяет более полно использовать мусоровозные машины.

В станице установлено 80 контейнеров объемом 0,75 м3

Периодичность вывоза ТБО- 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница).

Годовой объем отходов, вывезенных с территории поселения в 2011г, составил 6679м3. Свалка находится на территории Медногорского сельского поселения.

Все ТБО вывозятся на организованную свалку, площадью 3,57га. В районе отсутствует полигон для обезвреживания ТБО.

Медицинские отходы вывозятся для обеззараживания в ЦРБ п. Медногорский.

Опасные отходы (ртутные лампы, аккумуляторы, автошины) направляются на переработку в ООО «Регион-Ресурс», г. Ставрополь.

Приемные пункты для сбора опасных отходов (ртутьсодержащие приборы и т.п.) отсутствуют.

Ветеринарные отходы обеззараживались в яме «Беккари», располагаемой на территории сельcкого поселения (на северо-восток от станицы), яма не функционирует с середины девяностых годов.

Проектные предложения

Раздел «Санитарная очистка территории» выполнен с учетом следующих документов:

- Решение Совета Преградненского сельского поселения «О Правилах содержания и благоустройства территории Преградненского сельского поселения» №18 от 18.05.2012г;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигона для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89 – ФЗ от 24.06.98 г;

- Исходные материалы Администрации Преградненского сельского поселения.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки.

Как показывает мировая практика при комплексном и технически грамотном подходе к решению проблемы утилизации ТБО удается не только избежать загрязнения окружающей среды, вовлекать в оборот вторичные ресурсы, но и получать ощутимую прибыль. Следовательно, отходы следует рассматривать как дополнительный природно-техногенный ресурсный потенциал. Выполнение предложений по модернизации и развитию системы санитарной очистки позволит решить важнейшую техническую и экологическую проблемы.

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

Значительной проблемой в организации системы санитарной очистки является не отсутствие технологий переработки (современные технологии позволяют переработать до 90% от общего количества отходов), а отделение полезного сырья от остального мусора (и разделение различных компонентов). Поэтому целесообразно участие населения в организации системы селективного сбора отходов.

Следует предусмотреть организацию селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизацию работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов, это позволит значительно сократить мощность полигона ТБО.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СП 42.1330.2011:

- на 1 очередь – 2,0 м3  на 1 человека в год;

- на расчетный срок – 2,3 м3 на 1 человека в год.

Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

В составе норм 5% составляют крупногабаритные отходы, на 1 очередь 14 кг (70 м3) на 1 человека в год, на расчетный срок 15 кг (75 м3) на 1 человека в год.

Уличный смет при уборке территории принят 10 кг (0,014 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал, обращение с ними регламентируется СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Обезвреживание трупов домашних животных может быть решено (как и в настоящее время) биотермическим методом (яма типа «Беккари») или методом термического обезвреживания ( на перспективу).

В настоящее время яма «Беккари» заполнена на 40%, стенки ямы выложены кирпичом, бетоном.

Для функционирования ямы «Беккари» необходимо (в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизация и уничтожения биологических отходов):

- определить собственника, который будет заниматься эксплуатацией объекта;

- обустроить территорию размещения скотомогильника (территорию огородить забором высотой не менее 2м с въездными воротами; предусмотреть траншею с внутренней стороны забора с устройством вала из вынутого грунта; построить навес над ямой; организовать подъездные пути).

Общее количество бытовых отходов приведено в таблице 3.6.7.1-1

Годовое накопление бытовых отходов застройки

Таблица 3.6.7.1-1

| Виды отходов | Годовое накопление |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  | Население, т.чел. | Объем, т.м3 | Население, т.чел. | Объем, т.м3 |
| 1. Твердые бытовые отходы, включая уличный смет с улиц, проездов, площадей | 9200 | 18,4 | 10200 | 23,5 |

Предлагается контейнерная система.

Отходы из жилых домов и общественных зданий выносятся в сборные контейнеры, которые вывозятся к месту обезвреживания. Зона размещения устанавливается по действующим санитарным нормам. Места размещения контейнеров для организованного временного хранения отходов должны быть намечены с учетом: не менее 20 м до окон жилых и общественных зданий, по возможности рекомендуется совмещение с инженерными сооружениями (трансформаторные подстанции, гаражи, автостоянки и пр.), ограждение, озеленение по периметру, удобные подъезды, площадки для маневрирования мусоровозного транспорта, уклон в сторону проезжей части не менее 0,02%. Контейнеры располагаются на расстоянии 1м от ограждения и друг от друга на расстоянии 0,35 м.

На контейнерной площадке может предусматриваться 10 м2 (ориентировочно) асфальтированного покрытия для сбора крупногабаритных отходов, не помещающихся в контейнер 0,75 м3 (упаковочный материал, пластмасса, линолеум, фаянсовые санитарно-технические изделия, холодильники, велосипеды, трубы, радиаторы и пр.).

Отходы вывозятся по графику. Вывоз контейнеров осуществляется спецтранспортом.

Для неканализованной части малоэтажной застройки (на 1 очередь строительства) используется технология сбора жидких отходов в водонепроницаемые выгреба, исключающие загрязнение грунтовых вод и почвы. Обязательными требованиями для устройства выгребов являются: доступность наземной части выгреба для мойки и дезинфекции, свободный подъезд спецавтотранспорта. Вывоз жидких отходов должен производиться по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Для вывоза отходов используется ассенизационная машина.

Для приема жидких отходов неканализованных владений предусматривается устройство сливной станции (возле ОСК).

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, осуществляется в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания ООО «Регион-Ресурс», г. Ставрополь.

На территории рынков следует предусматривать места под размещение стационарных или мобильных пунктов приемки вторичного сырья площадью не менее 10м2.

На территории рынков и комплексов объектов мелкорозничной торговли сбор ТБО осуществляется в контейнеры, устанавливаемые в специально отведенных зонах. Следует предусматривать раздельный сбор ТБО (макулатура и др.).

Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.) на территории станицы.

На территориях гаражных кооперативов для сбора ТБО предусматриваются контейнерные площадки. Отработанные горюче смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы должны собираться в специально отведенных и оборудованных местах для последующей отправки.

Сбор строительных отходов на территориях строительства, реконструкции, ремонта зданий производится в специальные емкости до накопления транспортных партий. При производстве работ по ремонту усовершенствованных покрытий и инженерных коммуникаций различного назначения отходы (асфальтобетонные покрытия и т.п.) должны быть вывезены к местам обезвреживания в срок, определенный администрацией поселения.

Основные мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки территории:

1.Разработать и утвердить нормы накопления ТБО.

2.Предусмотреть организацию селективного сбора отходов.

3. Обустроить скотомогильник (яма «Беккари»).

4. Предусмотреть сливную станцию возле очистных сооружений канализации (на I очередь строительства, для неканализованной части застройки).

# 3.6.7.2. Кладбища

На территории Преградненского сельского поселения размещено четыре кладбища:три кладбища мусульманские и одно кладбище православное.

Мусульманские кладбища имеют резерв для захоронений.

В ст. Преградная православное кладбище исчерпало свою мощность. Кладбище площадью 1,8га было открыто в 1880г, закрыто в 2010г.

В хуторе Большевик мусульманское кладбище площадью 0,3 га было открыто в 1957 г.

Настоящим проектом предлагается организация на I очередь нового кладбища площадью 2,5га.

Размеры земельного участка отводимого под кладбище традиционного захоронения принимаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* (прил.7), с учетом СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Площадь захоронений принимается ориентировочно равной 70% общей площади кладбища, расчетная норма земельного участка на одно захоронение 5м2.

Разбивка секторов рекомендуется для трех типов захоронений: почетных, семейных и рядовых. Участки семейных захоронений ориентировочно предусматриваются по 25 м2 ,условно на 5 захоронений.

На участках, не имеющих естественного стока, необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке территории (дренаж).

# 3.7. Инженерная подготовка территории

Учитывая архитектурно-планировочные решения настоящих разработок генплана станицы, а также геологические, гидрогеологические и гидрологические условия территории, намечаются следующие (общие и специальные) мероприятия по инженерной подготовке:

- организация системы отведения и очистки поверхностного стока (дождевые, талые и поливомоечные стоки);

- защита территории от затопления;

- мероприятия по борьбе с оползневыми явлениями, с селями;

- защита от оврагообразования.

1. Система отведения и очистки поверхностного стока

В инженерной подготовке территорий (особенно с неблагоприятными природными условиями) организация стока поверхностных вод является одним из важнейших мероприятий, предупреждающим оврагообразование, активизацию оползневых явлений, снижающим уровень грунтовых вод и т.д.

Предложения по дождевой канализации, разработанные в данном проекте, определяют основные направления стока и ориентировочное местоположение очистных сооружений и являются концептуальным материалом, нуждающемся в последующей проработке специализированной организацией. В будущем необходимо заказать специальный проект дождевой канализации, в котором уточнялись бы вопросы территориального размещения очистных сооружений, необходимая степень очистки перед выпуском, а также возможность использования очищенного стока для технического водоснабжения, в соответствии с Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты (ФГУП «НИИ ВОДГЕО», М., 2006г.)

Концепция отвода и очистки поверхностного стока с территории ст. Преградная предусматривает следующие основные направления развития системы дождевой канализации:

- строительство закрытой и открытой водосточной сети на всей застроенной территории;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока.

Дождевая сеть намечается с учетом границ водосборных бассейнов. Селитебная территория разделена на два бассейна канализования по рельефу местности. Несколько бассейнов канализования предусмотрены для возможности решения проблемы отведения и очистки поверхностного стока поэтапно и для уменьшения диаметров дождевых коллекторов.

На территории каждого бассейна устраиваются очистные сооружения с выпуском очищенных стоков в реку Уруп.

Пиковые расходы дождевых вод, будучи условно-чистыми, отводятся в водоемы, отделяясь в интерцепторах, минуя очистные сооружения. Предусматриваются интерцепторы (разделительные камеры) перед бассейновыми очистными сооружениями. В камерах первые, наиболее загрязненные стоки, отделяются и направляются на очистку, а основной расход сильных дождей, приравненный к условно-чистым водам, в водоприемники.

Степень очистки дождевого стока назначается на основе нормативных документов с учетом требований природоохранных органов. По согласованию с этими организациями разрешается сбрасывать поверхностный сток в водные объекты без очистки только с небольших застроенных территорий и с лесопарков.

Очистные сооружения поверхностных вод намечены в пониженных местах рельефа. Санитарно-защитная зона составляет 100 метров.

Очистные сооружения дождевой канализации предусмотрены традиционного типа. Состав очистных сооружений традиционного типа может быть следующим: разделительная камера, в которой происходит разделение дождевого потока на более загрязненную часть, направляемую на очистку, и менее загрязненную, направляемую на сброс. В состав очистных сооружений входят также отстойники проточного типа, оборудованные мусороулавливающими решетками и нефтеловушками, а также аккумулирующая емкость. Аккумулирующая емкость выполняет следующие функции: уменьшение расчетных расходов на ниже расположенных участках сети и соответственно уменьшение диаметров трубопроводов, снижение мощности очистных сооружений. Из аккумулирующей емкости стоки поступают на очистку в течение длительного периода с небольшим расходом.

Очищенный поверхностный сток в соответствии с Методическими указаниями 2.1.5.800-99 «Организация Госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод» подлежит обеззараживанию (предлагается использовать установку УФО).

Для сбора и отведения поверхностного стока на территории застройки предусматривается система открытых и закрытых водостоков. Открытые водостоки, т. е. система открытых бетонных лотков, кюветов, водоотводных канав применяются, как правило, в районах малоэтажной застройки. В секционной застройке применяются закрытые трубопроводы. Сборные коллекторы дождевой канализации закрытого типа транспортируют поверхностные стоки на очистные сооружения дождевой канализации бассейна.

В проекте представлены принципиальные направления отвода поверхностных вод (в районах усадебной застройки открытые системы водоотвода проектируются в увязке с вертикальной планировкой территории).

Сеть открытого типа может располагаться в газонах вдоль проезжих частей улиц (в местах пересечения улиц с лотками устраиваются водопропускные бетонные трубы диаметром не менее 0,5 м или мостики). Наименьший продольный уклон равен 0,3 % для обеспечения незаиливающей скорости течения жидкости.

Лотки открытого типа могут одновременно служить как для отвода поверхностной воды, так и для осушения верхних слоев грунта. Выполняются с одеждой дна и откосов на песчано-гравийной подготовке или с фильтрующими прослойками из геотекстилей. Укрепленные одеждами откосы снабжают дренажными отверстиями для приема подземных вод.

Для районов застройки, характеризующимися повышенными эстетическими требованиями, можно рекомендовать применение новейших прогрессивных систем поверхностного водоотвода, например, систему линейного водоотвода европейского стандарта «ACO Drain». Элементы этой системы выполнены из полимербетона, высокопрочного соединения с минеральными наполнителями из гранита и кварца на эпоксидной основе. Преимущества полимербетона заключаются в том, что он в 2 раза прочнее  и легче традиционного бетона, не пропускает влагу, не дает трещин, обладает высокой морозостойкостью, устойчив к агрессивным средам, средний срок службы его составляет 30 лет. Система соответствует возросшим требованиям к дизайну и техническому качеству водоотвода. Большой ассортимент дождеприемных металлических решеток, имеющих различный рисунок, позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для данных условий. Решетки могут быть выполнены из чугуна, оцинкованной и нержавеющей стали.

На территории автотранспортных предприятий предусматривается очистка загрязненных нефтепродуктами поверхностных вод, после этого воды сбрасываются в общую систему дождевой канализации и поступают на очистные сооружения.

2. Защита территории от затопления

На территории станицы Преградная протекает р.Уруп, станица вытянулась по берегам реки.

Северо-восточную часть станицы пересекает также устьевая часть реки Свинячки.

Для защиты территории станицы от затопления водами р. Уруп предусмотрено обвалование защищаемой территории путем ограждения затапливаемой части защитными дамбами, таблица 3.7-1. Берегоукрепительные сооружения предусмотрены на значительном протяжении реки в пределах застройки. Общая протяженность обвалования составляет 10365 м. Типы крепления откосов – железобетонные плиты, рваный камень, каменная наброска. Собственником является Преградненское сельское муниципальное образование.

Однако, наличие дамб затрудняет сток поверхностных вод со склонов, расположенных по отметкам выше застройки (особенно при совпадении высоких уровней воды в реке и дождей). При отсутствии специальных мер для организации стока это обстоятельство сопровождается подтоплением территории, т.е. повышением уровня грунтовых вод. В станице значительная часть территории обводнена, подвержена постоянному или периодическому избыточному увлажнению.

Дамбы должны сопровождаться устройством берегового дренажа.

Для исключения затопления территории на I очередь строительства предусматривается устройство дамб; безотлагательно в районе ул. Набережная (для исключения затопления шести зданий).

Для увеличения пропускной способности реки в пределах территории станицы для пропуска наибольших расходов при более низких горизонтах предусмотрена расчистка русла реки.

Работы по расчистке и регулированию русла реки Уруп в границах станицы Преградная были выполнены в 2011г; работа выполнялась по заданию Отдела водных ресурсов по КЧР Кубанского бассейнового водного управления.

(Однако принятые мероприятия не обеспечили защиту от затопления домов по ул. Набережной (дома №№ 2-6), русло реки при подъеме воды подходит к этим домовладениям).

Комплексные мероприятия, включающие обвалование территории и расчистку русла водоемов, будут способствовать исключению затопления территории станицы от реки Уруп.

В реку Уруп с правой стороны впадает река Свинячка. На этом водотоке возможны свои паводки и половодья, а при подъеме воды в реке создается подпор.

Для исключения затопления северо-восточной части застройки необходимы мероприятия, связанные с регулированием русла реки Свинячки. Специализированной организации после проведения гидрогеологических и гидрологических изысканий следует рассмотреть вариант изменения ее русла.

- Противооползневые мероприятия, противоселевые мероприятия

противооползневые мероприятия

На территории станицы имеются оползневые процессы, которые активизировались в последние годы. Сход селевых потоков произошел в долине р. Уруп в северо-восточной части станицы. Сель сошел во второй половине июля по балке Рассыпной и перекрыл автодорогу.

Активизации оползневых процессов, оврагообразованию, переформированию берегов способствуют вышеописанные явления, т.е. затопление и подтопление территории.

Уступы, приводящие к выдавливанию пород, развитию плоскостей скольжения, подъем грунтовых вод, наличие водоносных горизонтов, выклинивающихся на склонах, создают предпосылки для возможностей активизации оползневых процессов.

На развитие оползневых процессов оказывают влияние как природные (естественные), так и техногенные факторы. К естественным факторам относятся особенности геологического строения склонов, наличие пород с низкими значениями прочностных показателей, обводненность пород, крутизна склонов. К техногенным факторам относятся строительство объектов в непосредственной близости от бровки склона, отсутствие надлежащего отведения поверхностного стока.

Оползневые явления осложнены в ряде мест овражно-эрозионными процессами, так 40% - 45% от обследованной площади занимают «долгоживущие» активные и временно стабилизировавшиеся оползневые тела, а остальная территория склона является потенциально опасной для развития оползней.

Развитие оползневых явлений является результатом определенного сочетания природных условий и дополнительного воздействия антропогенного характера, характерных не только для оползневых зон, но и для прилегающих к ним территорий. Инженерные мероприятия по борьбе с оползневыми явлениями известны, с оползневыми  процессами борются комплексно, предусматривая профилактические меры на потенциально опасных склонах, и радикальные  - на участках смещения горных пород. Одновременно устанавливается режим строительства и эксплуатации в зонах оползневых участков.

В качестве мероприятий по предупреждению негативных процессов предусматривается:

- вертикальная планировка потенциально опасного оползневого склона уполаживанием его до устойчивого состояния, при необходимости, и террасированием. Одновременно склоны защищаются от выветривания или размыва одерновкой, посевом многолетних трав с глубокой корневой системой;

- в отдельных случаях механическое удерживание  земляных масс контрфорсными  сооружениями различных конструкций (свайные ряды, подпорные стенки и др.).

На отдельных участках оползневых склонов возможно применение габионных конструкций (сетки двойного кручения  с цинковым покрытием или полимером низкого давления, заполненные камнем или местным грунтом) – плоских, коробчатых, цилиндрических. Конструкции применяются для укрепления склонов, берегоукрепления, стабилизации почвенной эрозии и консервации грунта, возведения подпорных стенок,  облицовки русел, дамб и др.

Гибкость конструкции позволяет противостоять нагрузкам без разрыва, поглощая возможные осадки грунта без разрушения самого сооружения. Даже сильный эрозионный размыв грунта в основании  габионного сооружения  не вызывает общей потери прочности и разрушения сооружения. Высокая водопроницаемость (дренажность) конструкций исключает возникновение гидростатических нагрузок. Высокие дренажные свойства габионов могут позволить в ряде случаев строить  подпорные стенки без соответствующего застенного дренажа.

Эффективность конструкций с годами возрастает, после завершения процесса консолидации конструкции (1-5 лет) сооружение приобретает максимальную устойчивость, и срок его службы практически не ограничен срок его службы практически не ограничен.

Экологичность определяется высокой водопроницаемостью и способностью аккумулировать грунтовые частицы. Поскольку габионы не препятствуют росту растительности и сливаются с окружающей средой, они представляют собой естественные строительные блоки, взаимодействующие с ландшафтом.

Учитывая активное развитие оползневых процессов на территории, степень опасности и уровень риска оползневых склонов с градостроительных позиций можно характеризовать следующими группами (по рекомендациям ГНПП «Гидрогеоэкология» могут быть выделены 3 района):

- активные оползни,

- участки временной стабилизации,

- площади потенциально опасные на развитие оползней.

I район - очень опасные территории с активным развитием опасных природно-техногенных процессов (ОПТП), реально угрожающих зданиям и сооружениям. Состояние геологической среды здесь очень опасное, уровень инженерной защиты недостаточный. Развитие опасных процессов на этой территории приводит к нарушению динамического равновесия в эксплуатации природно-технических систем и возникновению чрезвычайных ситуаций. Требуется безотлагательное внедрение комплекса мероприятий по инженерной защите.

II район - Опасные территории, представляющие угрозу разрушения зданий и сооружений в результате активного развития процессов, особенно при интенсивном техногенном воздействии на геологическую среду.

III район - условно опасные территории с локальным распространением ОПТП. Освоение и реконструкция территории возможны при условии соответствующей инженерной подготовки. При интенсивном техногенном воздействии (и недостаточности мер по инженерной защите, например, при длительном обводнении грунтов) возможна трансформация в относительно опасные территории.

Состав основных мероприятий по устранению (или ослаблению влияния) причин, вызывающих нарушение устойчивости склонов, назначается специализированными организациями на основе анализа устойчивости склона и причин, вызывающих развитие процесса сдвига.

Укрепление подошвы склона является одним из наиболее дорогостоящих элементов противооползневых мероприятий, однако игнорирование этого может свести на нет прочие меры.

Для оползней первой группы противооползневые мероприятия могут устанавливаться следующими:

а) Удерживание земляных масс в равновесии.

Предварительно выполняется уполаживание склона до устойчивого состояния, при необходимости террасирование и использование поддерживающих сооружений. Обеспечивается контрфорсными сооружениями различных конструкций:

  - свайные ряды (буронабивные сваи) или шпоны, погруженные в предварительно пробуренные скважины;

  - подпорные стенки (с застенным дренажом);

  - контрбанкеты у основания оползневых склонов.

б) Отвод поверхностных вод.

Предусматривается на прилегающей территории и непосредственно на оползневом склоне. На прилегающей к склону территории предусматриваются водостоки или нагорные канавы на коренном склоне, выше тела оползня (на расстоянии от оползневого откоса, исключающем возможность насыщения водой грунтов склона при нарушении системы в процессе эксплуатации) со сбросом воды в обход оползня. Предусматриваются одежды системы водоотвода, исключающие инфильтрацию  в грунт поверхностных вод.

В зоне оползневых явлений предусматривают вертикальную планировку, придавая склону устойчивое очертание. Организуют поверхностный сток сетью канав и лотков: водоотводящие – трассируют поперек склона, водосборные – вдоль склона. Для уменьшения инфильтрации при стекании воды по откосу целесообразно предусмотреть травяной покров или посадку древесной и кустарниковой растительности.

в) Дренирование поземных вод с помощью открытых и закрытых систем.

Дренажные конструкции, предохраняющие грунты откоса от насыщения водой, предусматривают как на оползневом склоне, так и на прилегающей территории (осушение только тела оползня приводит лишь к снижению скорости подвижек). Тип и система дренажа предусматривается в соответствии с гидрогеологическими условиями; при необходимости предусматриваются специфические дренажные конструкции  - откосные прорези, наслонный дренаж, каптажные колодцы, наклонные скважины.

Для оползней второй и третьей группы для удерживания земляных масс можно применять грунтовые упорные призмы из земляных масс, отсыпаемых в языковой части естественного склона, у откоса выемки; банкеты из каменной наброски.

Для оползней всех типов предусматривается посев трав и посадка кустарников, повышающих устойчивость оползневых склонов (пырей ползучий, тысячелистник и др.).

В станице Преградная для борьбы с оползневыми явлениями, сопровождающимися камнепадом, предлагается на I очередь строительства в юго-западной и в северо-восточной части застройки предусмотреть подпорные стенки; выполнить можно из каменной кладки, из железобетона, из габионных конструкций.

противоселевые мероприятия

В станице Преградная предусматриваются мероприятия инженерной защиты для уменьшения разрушительной силы селевого потока – селеотводящие сооружения. С этой целью организуются селеотводящие лотки (каналы). При создании этих гидротехнических средств селевой поток перехватывается и при необходимости отводится в новое искусственное русло, в том числе сооружаемое с помощью дамб обвалования. Селевые лотки предусматриваются на основном русле селевого потока и на его притоках.

Селевые лотки должны иметь берегоукрепительные и дноукрепительные конструкции.

- Защита от оврагообразования

На территории станицы Преградная располагается действующий развитый овраг, на северо-востоке станицы. Происходит постепенный размыв дна оврага, его углубление и расширение склонов оврага. Овраг является естественным тальвегом для стока поверхностных вод, способствующего росту оврага.

Для инженерной подготовки территории с оврагом необходимо следующее:

- организация дренажной системы для понижения уровня грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений с целью укрепления поверхности самого оврага.

Наиболее экономичным способом является создание естественного и растительного дернового слоя на склонах и откосах (или посев трав).
Влияние растительного покрова достаточно разнообразно. Культуры с мочковатой корневой системой повышают агрегированность почвы и, как следствие, ее противоэрозийную стойкость. В этом отношении особенно эффективны многолетние травы, которые увеличивают противоэрозийную стойкость почв в несколько раз. Корни, особенно мелкие, также увеличивают противоэрозийную стойкость почв. Они связывают отдельные частицы грунта между собой и уменьшают скорость потока у поверхности почвы. Кроме того, корни и растительные остатки, поступая в почву, обогащают ее органическими веществами, что способствует повышению противоэрозийной стойкости почвы.

Большой почвозащитный эффект оказывает наземные части растений. Они рассеивают кинетическую энергию дождевых капель, предотвращая разрушение структуры поверхностного слоя почвы и образования слабоводонепроницаемой корки. Растительность, рассеивая кинетическую энергию капель, на порядок снижают транспортирующую способность пластовых потоков.

Однако, создание устойчивого растительного потока при высоких техногенных нагрузках и геоклиматических условиях затруднительно, так как ограничено коротким вегетационным периодом и характеризуется неравномерным выпадением осадков. Поэтому простой посев трав недостаточен для обеспечения противоэрозийных мероприятий.

Основные мероприятия по инженерной подготовке территории станицы Преградная (реализуемые после выполнения проектной документации специализированными организациями на основе предварительно проведенных инженерных изысканий) следующие.

1. Организация системы дождевой канализации, включающая устройство сетей дождевой канализации и двух сооружений по очистке дождевого стока.

2. Организация дамб обвалования на I очередь строительства.

3. Реконструкция существующих дамб обвалования.

4. Периодические работы по расчистке русла водоемов – р. Уруп и р. Свинячка.

5. Регулирование русла реки Свинячки.

6. Вертикальная планировка оползневых склонов (при необходимости уполаживание, террасирование).

7. Устройство подпорных стенок – юго-западная и северо-восточная части станицы.

8. Организация берегоукрепительных сооружений (на опасных склонах, оврагах), в том числе с устройством габионных конструкций.

9. Устройство селеотводящих сооружений (лотки, каналы).

Защитные берегоукрепительные сооружения на территории Преградненского сельского поселения

Таблица 3.7-1

| № п/п | Наименование обьекта | Местопо- ложеные обьекта | Функции выпол- няемые защитными ГТС | Характеристика защитных сооружений | Техническое состояние ГТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дамба обвалования | Берегоукрепление |  |
|  |  |  |  | Протяженность, км | Конструкция | Материал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Берегоукрепительное сооружение на р. Уруп в ст. Преградной | ст. Преградная 188 км. от устья реки | Площадь защищаемой территории 4 км 2, защита ИЖС с населением 1500 чел, АЗС, насосной и холораторной РГУП «Преградненский Водоканал», автодороги, магазинов и т. д. | 1.15 | Тело дамбы – ПГС ширина по верху – 4 – 6 м. по низу 15 м. высота 4 м. укрепление мокрого откоса ж/б плитами. | Ж/б плиты | Разрушено 30% тела дамбы и 50% плит |
| 2. | Берегоукрепительное сооружение на р. Уруп в ст. Преградной | ст. Преградная 187 км. от устья реки | Площадь защищаемой территории 3,4 км 2, защита ИЖС с населением 2000 чел, предприятия ООО «Пищевик», насосной и РГУП «Преградненский Водоканал», хлораторной, автодороги, магазинов и т. д. | 1.1 | Тело дамбы – ПГС ширина по верху – 4 – 6 м. по низу 15 м. высота 3 - 4 м. укрепление мокрого откоса ж/б плитами, рваным камнем. | Ж/б плиты, рваный камень | Разрушено полностью 0.35 км дамбы в южной части |
| 3. | Берегоукрепительное сооружение на р. Уруп в ст. Преградной | ст. Преградная 185 км. от устья реки | Площадь защищаемой территории 2,8 км 2, защита ИЖС с населением 800 чел. | 2.1 | Тело дамбы – ПГС ширина по верху – 4 – 6 м. по низу 15 м. высота 4 м. укрепление мокрого откоса ж/б плитами, рваным камнем, монолитными ж/б плитами. | Ж/б плиты, рваный камень | Разрушено укрепление мокрого откоса 0,4 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Берегоукрепительное сооружение на р. Уруп в ст. Преградной | ст. Преградная 185 км. от устья реки | Площадь защищаемой территории 4,2 км 2, защита жилых домов с населением 3200 чел, всех объектов соцкультбыта ст. Преградной, промышленных предприятий, средней школы №1, №2, детских садов и др. | 1.8 | Тело дамбы – ПГС ширина по верху – 5 – 7 м. по низу 13 - 16 м. высота 4 м. укрепление мокрого откоса ж/б плитами. | Ж/б плиты, рваный камень | Разрушено укрепление мокрого откоса 0,4 км. |
| 5. | Берегоукрепительное сооружение на р. Уруп в ст. Преградной | ст. Преградная 184 км. от устья реки | Площадь защищаемой территории - 3 км 2, защита ИЖС с населением 1800 чел, промышленных предприятий, объектов соцкультбыта, погранкомендатуры, коммуникаций, дорог и др. | 1.74 | Тело дамбы – ПГС ширина по верху – 2 – 4 м. по низу 8 - 12 м. высота 2 - 3 м. частичное укрепление мокрого откоса скальной породой толщиной 1 – 2 м. | Рваный камень | Смыто укрепление мокрого откоса из скальной породы и разрушены участки тела дамбы общей длиной 0,7 км. |
| 6. | Берегоукрепительное сооружение на р. Уруп в ст. Преградной | ст. Преградная 183 км. от устья реки | Площадь защищаемой территории - 1,5 км 2, защита ИЖС с населением 500 чел. | 0.91 | Тело дамбы – ПГС ширина по верху – 4 м. по низу 12 м. высота 4 м., укрепление мокрого откоса скальной породой толщиной 1 – 2 м. | Рваный камень |  |
| 7. | Берегоукрепительное сооружение на р. Уруп в ст. Преградной | ст. Преградная 183 км. от устья реки | Площадь защищаемой территории - 2 км 2, защита ИЖС с населением 500 чел., начальной школы. | 0.765 | Тело дамбы – ПГС ширина по верху – 4 – 6 м. по низу 9 - 12 м. высота 2 - 4 м. укрепление мокрого откоса рваным камнем. | Рваный камень | Разрушено тело дамбы на протяжении 200 м. |
| 8. | Берегоукрепительное сооружение на р. Уруп | ст. Преградная 183 км. от устья реки | Площадь защищаемой территории - 1,2 км 2, защита ИЖС с населением 900 чел., промышленной территории, РЭС. | 0.8 | Тело дамбы – ПГС ширина по верху – 6 м. по низу 12 м. высота 3 м. укрепление мокрого откоса скальными породами толщиной 1 – 1,5 м. | Каменная наброска | Удовлетворительное |

# 3.8. Охрана окружающей среды.

# 3.8.1. Состояние окружающей среды.

Современное понятие «окружающей среды» связано с неразрывным комплексом основных средовых компонентов: воздушного бассейна, водной среды, почвенного слоя, а так же с воздействием электромагнитных излучений, акустики, радиации и др. Их экологические характеристики определяют общее состояние окружающей среды.

При разработке раздела учтены материалы, предоставленные администрацией Преградненского сельского поселения, ЗАО «Урупский горно-обогатительный комбинат», Кубанского бассейнового водного управления, Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управление по КЧР), а также Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Карачаево-Черкесской Республике в 2011 году» (далее - Доклад), Республиканская программа «Экологическая безопасность КЧР до 2013», Схема территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики.

На экологическое состояние Преградненского сельского поселения может оказывать влияние промышленная территория, расположенная вблизи сельского поселения – Урупский ГОК и Обогатительная фабрика.

На территории сельского поселения  расположено хвостохранилище – хранилище жидких отходов.

Хвостохранилище расположено на северо-западе от ст. Преградная вдоль автодороги Карачаевск – Майкоп.

По состоянию на 2012 год экологическая ситуация в Преградненском сельском поселении является в целом удовлетворительной. Тем не менее она требует некоторого градостроительного регулирования.

Воздушная среда

Основными источниками негативного воздействия на территорию поселения являются автотранспорт и объекты печного отопления.

Загрязнение атмосферного воздуха от транспорта связано как с увеличением уровня автомобилизации, так и с использованием устаревших автомобилей.

Основными веществами, формирующими загрязнение атмосферы от транспорта, являются: взвешенные вещества, оксид углерода, оксид азота.

Стационарных постов по наблюдению за состоянием атмосферы в поселении не имеется. Лабораторным контролем за состоянием атмосферного воздуха в КЧР занимается Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КЧР». В Докладе отмечается, что в сельских поселениях республики проб атмосферного воздуха с превышением ПДК нет.

Удельный вес проб атмосферного воздуха

с превышением ПДК в целом по КЧР за 2010-2011гг. (%)

Таблица 3.8. 1

| Ингредиенты | Всего в городских поселениях | В зоне влияния промышленных предприятий | На авто- магистралях | В сельских поселениях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Пыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Окись углерода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сернистый ангидрид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Окислы азота | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 2,02 | 0 | 0 | 0 |
| Аммиак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фенол и его производное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Формальдегид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ацетон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0,89 | 0 | 0 | 0 |

Анализ загрязнения атмосферного воздуха в Карачаево-Черкесской Республике по отдельным загрязнителям показал, что наибольший удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих гигиенические нормативы, составляет по окислам азота 2007г.- 1,6%, 2008г. – 3.7%, 2009г.- 2,12%, 2010г.-1,44%, 2011г. – 0%. Указанные показатели впервые за последние годы составили -0%,таблица 3.8. 2.

Удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением

ПДК по отдельным ингредиентам в динамике за 2007-2011гг.(%)

Таблица 3.8. 2

| Наименование ингредиентов | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыль | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сернистый ангидрид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Окислы азота | 1,6 | 3,7 | 2,12 | 1,44 | 0 |
| Аммиак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Формальдегид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ацетон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Наблюдения, выполненные в 2010 г, показали, что на территории (граничащей с Урупским и Зеленчукским районами) расчетная фоновая концентрация вредных веществ соответствует следующим величинам:

- взвешенные вещества – 0,14-0,47 мг/м3,

- оксид углерода – 1,8 мг/м3,

- диоксид азота – 0,056 мг/м3,

- оксид азота – 0,02 мг/м3,

- диоксид серы – 0,011 мг/м3,

- сероводород – 0,004 мг/м3,

- оксид углерода – 1,5 мг/м3.

Хвостохранилище

Хвостохранилище имеет три ”подъема”: 1-й для перекачки воды; 2-й для перекачки отходов с обогатительной фабрики; 3-й для укладки отходов. На территории 2-ого подъема расположена насосная станция для укладки поступающих с обогатительной фабрики отходов.

Отвальные хвосты обогащения по трубопроводу перекачиваются на захоронение в хвостохранилище . Хвостохранилище введено в эксплуатацию в 1988 году. Вместимость его составляет 6000 тыс.м3 (12000 тыс.т). Отвальные хвосты содержат 22% твердых веществ. Сброс пульпы (хвостов) в хвостохранилище осуществляется через распределительный пульпопровод, расположенный на борту хвостохранилища. Дамбы наращиваются в соответствии с «Проектом хвостохранилища Урупской обогатительной фабрики (II очередь)». Институт «Казмеханобр». Том I, 1981 г. Отсыпка дамб обвалования ведется местными гравийно-песчаными материалами.

Осветленные воды хвостохранилища насосами перекачиваются в резервуары водоснабжения обогатительной фабрики для повторного использования.

Хвосты обогащения представляют собой природные вещества, нетоксичные, негорючие, нерастворимые в воде. При длительном контакте с водой выщелачиваются тяжелые металлы. Количество и качество складируемого материала строго контролируется.

Химический состав хвостов:

медь – 0,015-0,35%;		сера – 14-25%;

цинк – 0,12-0,26%;		железо – 14-20%;

оксид кальция – 1,7%;          оксид алюминия – 5,53%;

диоксид кремния – 48%;	оксид марганца – 2,5%;

Выполнен проект «Организация санитарно-защитных зон для объектов Урупского ГОКа» (ОАО «Кавказцветметпроект», 2006 г). В соответствии с проектом, результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ представлены в таблице 3.8.3.

Результаты расчета приземных концентраций

загрязняющих веществ

Таблица 3.8.3

| Загрязняющее вещество | Класс опасности | ПДК в воздухе населенных мест, мг/м3 | Расчетные приземные концентрации, в долях ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в населенном пункте | на границе СЗЗ |
| Сероуглерод | 2 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| Бутан-1-ол | 3 | 0,10 | 0,00 | 0,02 |
| Калия ксантогенат бутиловый | 3 | 0,01 | Расчет нецелесообразен |
| Взвешенные вещества | 3 | 0,05 | 0,00 | 0,02 |

Из результатов расчета рассеивания вредных веществ от хвостохранилища II следует, что расчетные приземные концентрации выделяющихся веществ (на границе СЗЗ и в населенном пункте) не превышают предельно допустимых значений ни по одному загрязняющему веществу и группе суммаций. Следовательно, нормативный размер санитарно-защитной зоны в 500м является достаточным, принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с учетом редакции 2007 г, 2009 г).

Водные ресурсы и водоснабжение населения

На территории Преградненского сельского населения основными водными объектами являются:рекиУруп, Свинячка.

Поверхностные воды используются для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения, для технических целей, для рекреации.

Одной из причин повышенного микробиологического загрязнения водоемов является: отсутствие очистных сооружений канализации в ряде населенных пунктов сельской местности Урупского района, где для сброса хозяйственно-бытовых сточных вод здания оборудуются локальными системами канализации (негерметичные выгребные ямы), сброс в водоемы недостаточно очищенных сточных вод с очистных сооружений канализации станицы. В числе причин сброса недостаточно очищенных сточных вод – неудовлетворительная эксплуатация физически устаревших и несоответствующих по своим мощностям очистных сооружений канализации. Для обеззараживания стоков применяются устаревшие технологии – обеззараживание хлором, который при неправильном хранении, неправильной дозировке теряет свои свойства.

Также причиной загрязнения водоемов является отсутствие дождевой канализации в населенных пунктах. Поверхностные воды попадают в открытые водоемы. Невозможность оборудовать дождевую канализацию, отвечающую нормативным требованиям, связанна с отсутствием финансовых возможностей.

Загрязнению водоемов соответствуют нарушения при обезвреживании твердых бытовых отходов, отходов животноводства.

Очистные сооружения канализации (ОСК) ст. Преградная, введенные в эксплуатацию в 1968 г, находятся в изношенном состоянии (раздел «Канализация»).

Анализ состояния и эффективности работы очистных сооружений показал, что степень очистки сточных вод не всегда соответствует проектным показателям, установленным нормативами предельно допустимого сброса вредных веществ. Это объясняется перегрузкой, аварийным состоянием действующих очистных сооружений канализации, невыполнением полного технологического комплекса очистки.

Анализ количества сброшенных загрязняющих веществ в 2011 г с ОСК ст. Преградная приведен в таблице 3.8. 4 (данные формы №2 - ТП).

В таблицах 3.8.5, 3.8.6 приведены данные по лабораторному контролю стоков с ОСК в реку Уруп (в различных точках по отношению к сбросу).

Положительным моментом является то, что на очистных сооружениях ЗАО «Урупский ГОК» была произведена реконструкция системы очистки стоков.

В схеме территориального планирования Урупского района   отмечается, что в воде реки Уруп самые высокие в республике значения железа и меди, наличие которых обусловлено как естественными причинами (размывом горных пород, содержащих эти химические элементы),так и деятельностью Урупского ГОК.

Источником водоснабжения ст. Преградная является река Уруп.  Вода из поверхностного водоема поступает в приемный резервуар насосной станции. Предусмотрено накопительное озеро на случай повышенной мутности воды в реке. Обеззараживание в настоящие время не осуществляется из-за изношенности оборудования (установка ЛОНИИ – 100, работающая на жидком хлоре).

Показатели качества воды, поступающей к потребителю (физико-химические, микробиологические, паразитологические ) приведены в таблице 3.8.7.

Водоснабжение хутора Большевик осуществляется из родников, оборудованных водоприемными устройствами для самотечной подачи воды, не требующих дополнительную механическую очистку. Горная вода с исходными органолептическими свойствами высокого качества, не имеющая какого-либо химического загрязнения, имеет незначительное микробное загрязнение, не связанное с антропогенными источниками загрязнения.

«Условно» эпидемически безопасная вода требует только обеззараживания. Однако запасы подземных вод не разведаны.

Предусматривается обеспечение технически грамотной эксплуатации источника подземной воды-родника хутора Большевик (должны соблюдаться зоны санитарной охраны) на 1 очередь строительства. На расчетный срок объект водоснабжения остается в качестве резервного.

В настоящее время реализуется рабочий проект «Групповое водоснабжение населенных пунктов: с. Уруп, ст. Преградная, п. Медногорский, Урупский район, КЧР» (ООО «Гидроинжениринг», г. Черкесск). Водозабор располагается на р. Уруп, в 4,5 км южнее с. Уруп вверх по течению. Водозаборное сооружение галерейного типа, для обеспечения 15 – дневного запаса воды на момент прохождения а реке Уруп паводковых вод, предусмотрено устройство двух накопительных прудов.

Из водозаборного сооружения вода поступает в установку ультрафиолетовой бактерицидной очистки, затем по самотечному полиэтиленовому водоводу диаметром 300-400 мм направляется в населенные пункты, поступает в станицу Преградная.

Дренажные (подрусловые) воды, забираемые в пойменной части рек  характеризуются нестабильностью качества воды по мутности, с микробиологическими показателями, зависящими от состояния речной воды и стабильным химическим составом ниже уровня ПДК.

Качество воды должно соответствовать санитарным требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и ГН 2.1.5.1316-03 «Ориентировочно-допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Для обеспечения нормативного качества водных объектов необходимо принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения, обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля использования и охраны вод.

Планируется благоустройство и приведение в соответствии с действующими нормативными документами состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (исключение источников загрязнения, озеленение территории) в соответствии с генеральным  планом Преградненского сельского поселения.

|  | Месяцы, № п/п |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 102,00 |
| Фактическая концентрация загрязняющих веществ (данные предприятия за 2011 г.) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Сумма |
|  | Наименование загрязняющих веществ / Код | ПДК, мг/л | НДС, т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БПК пол/132 | 3,00 | 0,31 | 6,70 | 7,10 | 7,00 | 6,90 | 7,00 | 7,20 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,90 | 6,90 | 82,90 |
| 2 | Нефтепродукты/80 | 0,05 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 | Взвешенные вещества/113 |  | 0,00 | 7,70 | 7,80 | 7,70 | 7,40 | 7,50 | 7,80 | 7,80 | 7,60 | 7,70 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 92,40 |
| 4 | Сухой остаток/83 | 1000,00 | 102,00 | 51,00 | 49,70 | 51,60 | 49,70 | 48,70 | 51,00 | 51,00 | 50,30 | 48,70 | 48,70 | 49,30 | 49,30 | 599,00 |
| 5 | Сульфаты/40 | 100,00 | 10,20 | 48,00 | 52,00 | 50,00 | 53,30 | 48,70 | 48,70 | 48,30 | 50,00 | 46,30 | 51,00 | 49,00 | 49,00 | 594,30 |
| 6 | Хлориды/52 | 300,00 | 30,60 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 15,00 | 17,30 | 17,70 | 16,00 | 17,70 | 1,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 203,70 |
| 7 | Азот аммонийный/3 | 0,40 |  | 2,00 | 2,40 | 2,30 | 2,50 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,60 | 28,80 |
| 8 |  |  | кг/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Нитриты/29 | 0,0660 | 6,73 | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 0,25 | 0,82 | 0,75 | 0,88 | 0,79 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 0,82 | 9,25 |
|  | Нитраты/28 | 39,87 | 4066,74 | 16,40 | 15,95 | 16,39 | 15,95 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 195,81 |

Фактический объем сброса загрязняющих веществ, тыс.м.куб.

Таблица 3.8.4

Отчет по лабораторному контролю стоков по ОСК ст. Преградная

за март 2011 г.

Таблица 3.8.5

| Дата | Место отбора проб | Объем стоков куб.м сутки | Определяемые вещества, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Взвешенные вещества | Сухой остаток | БПК поный | Хлориды | Сульфаты | Азот нитратный | Азот аммонийный | Азот нитритов |
| 4. 03 | Сброс с ОСК в р. Уруп | 3496 | 7,6 | 54 | 7,2 | 19 | 51 | 3,6 | 2,2 | 0,26 |
|  | Уруп 500 м выше сброса |  | 3,6 | 23 | 1,0 | 9 | 19 | необн. | необн. | необн. |
|  | Уруп 500 м ниже сброса |  | 3,6 | 22 | 1,0 | 9 | 19 | необн. | необн. | необн. |
| 14. 03 | Сброс с ОСК в р. Уруп | 3356 | 7,8 | 52 | 6,9 | 20 | 51 | 3,7 | 2,5 | 0,25 |
|  | Уруп 500 м выше сброса |  | 4,0 | 21 | 1,1 | 10 | 27 | необн. | необн. | необн. |
|  | Уруп 500 м ниже сброса |  | 4,0 | 20 | 1,0 | 10 | 27 | необн. | необн. | необн. |
| 22. 03 | Сброс с ОСК в р. Уруп | 3496 | 7,7 | 49 | 7,0 | 18 | 50 | 3,8 | 2,5 | 0,24 |
|  | Уруп 500 м выше сброса |  | 4,2 | 22 | 1,3 | 8 | 19 | необн. | необн. | необн. |
|  | Уруп 500 м ниже сброса |  | 4,2 | 21 | 1,2 | 8 | 19 | необн. | необн. | необн. |

Отчет по лабораторному контролю стоков по ОСК ст. Преградная

за сентябрь 2011 г.

Таблица 3.8 6

| Дата | Место отбора проб | Объем стоков куб.м сутки | Определяемые вещества, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Взвешенные вещества | Сухой остаток | БПК поный | Хлориды | Сульфаты | Азот нитратный | Азот аммонийный | Азот нитритов |
| 6. 09 | Сброс с ОСК в р. Уруп | 3356 | 7,7 | 47 | 7,3 | 17 | 50 | 3,6 | 2,5 | 0,26 |
|  | Уруп 500 м выше сброса |  | 3,6 | 23 | 1,4 | 10 | 19 | необн. | необн. | необн. |
|  | Уруп 500 м ниже сброса |  | 3,6 | 22 | 1,3 | 10 | 19 | необн. | необн. | необн. |
| 14. 09 | Сброс с ОСК в р. Уруп | 3356 | 7,9 | 49 | 6,4 | 16 | 46 | 3,7 | 2,2 | 0,26 |
|  | Уруп 500 м выше сброса |  | 4,0 | 20 | 1,2 | 8 | 22 | необн. | необн. | необн. |
|  | Уруп 500 м ниже сброса |  | 4,0 | 19 | 1,1 | 8 | 22 | необн. | необн. | необн. |
| 22. 09 | Сброс с ОСК в р. Уруп | 3216 | 7,8 | 50 | 6,8 | 15 | 43 | 3,8 | 2,5 | 0,26 |
|  | Уруп 500 м выше сброса |  | 4,2 | 22 | 1,1 | 6 | 16 | необн. | необн. | необн. |
|  | Уруп 500 м ниже сброса |  | 4,2 | 21 | 1,0 | 6 | 16 | необн. | необн. | необн. |

Физико-химические и бактериологические показатели качества воды,

поступающей к потребителю

Таблица 3.8.7

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив (СанПиН 2.1.4.1074-01) | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физико-химические показатели |
| 1 | Запах | 0 | 2 | баллы |
| 2 | Цветность | Не обнаружено | 20 | град. |
| 3 | Привкус | 0 | 2 | баллы |
| 4 | Мутность | 0,4 | 1,5 | мг/дм³ |
| 5 | Аммиак (по азоту) | 0,05 | 1,5 | мг/дм³ |
| 6 | Хлориды | 5 | 350 | мг/л |
| 7 | Жёсткость общая | 2,4 | 7 | моль/л |
| 8 | Нитраты (по NO3) | 3 | 45 | мг/дм³ |
| 9 | Нитриты (по NO2) | 0,0030 ± 0,0003 | 3 | мг/дм³ |
| 10 | Щёлочность | 1,1 | не нормируется | мг-экв/дм³ |
| Микробиологические показатели |
| 1 | Общие колиформные бактерии | Обнаружено | не доп. | в 100 мл |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Обнаружено | не доп. | в 100 мл |
| 3 | Общее микробное число (37) | 23 | 50 | КОЕ в 1 мл |
| Паразитологические показатели |
| 1 | Яйца и личинки глистов | Не обнаружено | От 0 до 0 (0) | л |
| 2 | Цисты патогенных кишечных простейших | Не обнаружено | От 0 до 0 (0) | л |

Почвы.

Систематизированные данные о состоянии почвенного покрова на территории поселения отсутствуют.

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в отходах, складируемых на поверхности, в выбросах автотранспорта.

Места складирования отходов являются наиболее интенсивными источниками загрязнения почв, но их воздействие носит локальный характер, аэротехногенное загрязнение отличается меньшей интенсивностью воздействия на почвы, но при этом охватывает значительные площади.

На санитарное состояние почвы оказывает влияние нарушение правил содержания домашних животных.

Важным мероприятием, снижающим эрозию почвы, является лесомелиорация, включающая полезащитные лесопосадки, водоохранные и водорегулирующие лесонасаждения вдоль рек.

Почвенный слой зоны усадебной застройки антропогенного генезиса культивируется в течение многих десятков лет, периодически обрабатывается, обогащается химическими и органическими добавками.

Основная задача охраны почвенного слоя связана с предотвращением его вымывания ливневыми потоками, усилением борьбы с эрозией, выветриванием отдельных участков.

На территории Преградненского сельского поселения располагается хвостохранилище ЗАО «Урупский ГОК», территория нуждается в последующей рекультивации.

Рекультивация первой очереди хвостохранилища выполняется ЗАО «Урупский ГОК», по состоянию на 01.01.2012 рекультивировано 10 га.

Физические факторы

Шумовая обстановка

В настоящее время на территории поселения регулярные замеры по шуму не проводились.

Превышения по акустическому фактору на основании аналогов по интенсивности транспортных потоков возможны вблизи федеральной и региональной автодорог.

Дискомфортный уровень шума в некоторых точках поселения имеет локальный  кратковременный характер и связан с наложением шумов от коммунально-складских предприятий, предприятий автотранспорта, автомагистралей, скоплений торговых точек и т.п. За пределами этих участков уровень шума существенно ниже допустимого уровня.

Звук тем более достигает жилого помещения, чем непрерывнее связь асфальтового покрытия с жилым зданием. Ездовое полотно автомагистрали необходимо отделять от здания газонами с рыхлым слоем грунта (полоса шумопоглощения).

Для снижения шума генеральным планом предусматривается:

- использование щумозащитных свойств рельефа при трассировке магистралей;

- озеленение территорий и создание зеленых полос вдоль магистралей.

# Электромагнитное воздействие.

Электромагнитное излучение относится к физическим факторам, действие которых проявляется через определенное время в виде нарушения функционального состояния организма. В отличие от других факторов окружающей среды электромагнитный, вследствие использования его физических свойств в производстве и в быту, невозможно заменить на какой-либо иной, менее вредный, равно как и создать закрытый контур производства электромагнитного излучения.

Наиболее значимыми источниками являются радио, телевизионные и радиолокационные станции, а также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Для защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

Электромагнитное воздействие радиопередающих объектов не выходит за пределы отведенной территории.

В соответствии с Докладом проектная документация на базовые станции систем сотовой связи прошла санитарно-эпидемиологическую экспертизу, проведены натурные измерения плотности потока ЭМИ на прилегающих к объектам территориях и выданы санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие их соответствие санитарным требованиям. Установка антенн базовых станции всех операторов осуществляется на телевышках, технических сооружениях, производственных и административных зданиях с учетом возможного суммирования ЭМП, создаваемых отдельными источниками, входящими в состав ПРТО и воздействия вторичного ЭМП переизлучаемого элементами конструкций, коммуникациями и оборудованием зданий.

Радиационная ситуация.

Радиационная обстановка в целом удовлетворительная-по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике.

В 2011 г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КЧР» в порядке проведения социально – гигиенического мониторинга были исследованы пробы воды из водоемов, водопроводной сети; пробы почвы; проведены исследования содержания радона в закрытых помещениях и исследования естественного радиационного фона в зданиях и на открытых территориях.

# 3.8.2. Территориальные ограничения градостроительной деятельности

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения загрязнения водных ресурсов установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

• водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

• зоны санитарной охраны объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения;

• санитарно-защитные зоны.

# 3.8.2.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным Кодексом РФ № 74-ФЗ от 2006 г. водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размер водоохранной зоны реки Уруп составляет 100-120 м (в соответствии с Постановлением Правительства КЧР от 18.02.2003 г. №13 «Об установлении минимальных размеров водоохранных зон водных объектов Карачаево-Черкесской Республики и их прибрежных защитных полос»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах ст. Преградная ряд домовладений располагается в пределах защитной полосы рек, что приводит к загрязнению водной среды.

Согласно ст.6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

# 3.8.2.2. Зоны санитарной охраны объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения

На территории ст. Преградная генеральным планом предусматриваются на I очередь строительства резервуары чистой воды (на месте ранее существовавших, но в настоящее время разрушенных резервуаров).

Границы зон санитарной охраны резервуаров соответствуют СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* (предусмотрены на расстоянии 30 м от стен резервуаров чистой воды).

# 3.8.2.3. Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Разработан проект «Организация санитарно-защитных зон для объектов Урупского ГОКа» (Кавказцветметпроект, 2006 г.), в соответствии спроектом СЗЗ составляет 500 м. В проекте представлен раздел «Организация санитарно-гигиенического контроля на границе СЗЗ и на территории жилой застройки, прилегающей к СЗЗ».

Производственный контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов на предприятии осуществляется непосредственно на источниках выбросов, согласно графику, установленному в «Проекте нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу» утвержденном Комитетом природных ресурсов КЧР в 2003 году и согласованного с Госсанэпиднадзором по КЧР.

Контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе на границах жилой застройки санитарно-защитных зон не проводится, так как на предприятии ЗАО «Урупский ГОК» неорганизованный разовый выброс не превалирует в суммарном разовом выбросе предприятия.

Осуществляется систематический контроль сточных вод Урупского рудника и влияния на их водоем.

Контролируется содержание загрязняющих веществ в реке Уруп выше породного отвала и ниже промплощадки рудника, в сбросах очищенной шахтной воды, в реке Уруп ниже сброса очищенной шахтной воды.

Производится контроль дебалансовых вод хвостохранилища II. Содержание загрязняющих веществ определяется выше и ниже места сброса вод в реку Уруп.

Контроль содержания загрязняющих веществ в сточных водах и в реке Уруп позволяет предупредить загрязнение реки выше допустимых норм.

Низовая дамба хвостохранилища II находится в 1,6 км западнее станицы Преградная. Расположено хвостохранилище II в среднем течении р. Богачуха, западнее верхней плотины хвостохранилища I.

Станица Преградная находится в 700 м восточнее границы СЗЗ хвостохранилища II, ввиду чего озеленение зоны не предусматривается.

В границах СЗЗ не допускается выращивание продукции, употребляемой в пищу, а также выпас скота. Допускается выращивание технических культур.

# 3.8.3. Мероприятия генерального плана, направленные на улучшение экологической ситуации

Основными направлениями  эколого-градостроительной политики в рамках генерального плана являются:

- ликвидация зон экологического риска, создающих угрозу безопасности здоровья населения;

- ликвидация зон шумового дискомфорта и вредных физических воздействий на территории жилой и общественной застройки, что обеспечивается организацией функционального зонирования территории, применением современных методов озеленения, решением вопросов организации дорожного движения;

- оптимизация транспортного обслуживания за счет запрета транзита, ограничения въезда в центр;

- доведение оснащенности объектов промышленности, энергетики и городского хозяйства современным газоочистным, пылеулавливающим и водоочистным оборудованием до 100%.

Проектные предложения по контролю за состоянием окружающей среды

- Организация муниципального и ведомственного мониторинга.

- Мониторинг за состоянием реки Уруп по наиболее характерным загрязняющим веществам – для составления прогноза изменений качественного состава воды, мониторинг иловых придонных отложений водоёмов.

- Мониторинг за состоянием воздушной среды (в том числе с использованием передвижного экологического поста). Обеспечение соответствующим оборудованием.

- Мониторинг наличия тяжелых металлов в почвах станицы Преградная.

Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха

- Сокращение количества выбросов вредных веществ в атмосферу за счет перевода предприятия ЗАО «Урупский ГОК» на «наилучшие существующие технологии».

- Строительство усовершенствованных покрытий на улицах станицы Преградная и хутора Большевик; реконструкция дорожного полотна.

- Реализация схемы организации дорожного движения в станице:

- маршрутное ориентирование;

- организация движения грузового автотранспорта;

- организация одностороннего движения.

- Перевод системы теплоснабжения на газовое топливо.

- На территории жилой зоны могут размещаться только предприятия V класса вредности, функционально связанные с системой культурно-бытового обслуживания станицы.

- Максимальное озеленение территорий населенных мест.

Проектные предложения по охране водных объектов

В настоящем проекте предложены мероприятия по охране водных объектов.

- Мониторинг за состоянием реки Уруп по наиболее характерным загрязняющим веществам – для составления прогноза изменения состава воды.

- Строительство современных канализационных очистных сооружений биологической очистки сточных вод, канализационных сетей и коллекторов в населенных пунктах сельского поселения.

- Организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации для всех зон застройки (в том числе для индивидуальной застройки).

- Организация системы дождевой канализации и строительство очистных сооружений дождевой канализации.

- Реконструкция коллекторов канализации.

- Расчистка русла рек – с целью улучшения среды обитания биоресурсов, исключения затопления территории, благоустройство территории, прилегающей к водоемам.

- Благоустройство прибрежных защитных полос и водоохранных зон.

- Реализация предложений по инженерной подготовке территории в целях предупреждения потенциально возможных дестабилизационных явлений.

В генеральном плане сельского поселения предусматриваются мероприятия по совершенствованию водопроводной системы населенных мест:

- строительство водопроводов и водопроводных сетей, регулирующих емкостей;

- организация зон санитарной охраны резервуаров чистой воды;

- увеличение удельной нормы водопотребления;

- реконструкция водопроводных сетей;

- подключение к групповым системам водоснабжения – хутор Большевик (на расчетный срок).

Подробно вопрос о мероприятиях по питьевому водоснабжению населения освещен в специальном разделе «Водоснабжение».

Проектные предложения по охране почв

Проектные предложения предусматривают:

- Меры по борьбе с застойностью грунтовых вод в почвенном слое посредством регулирования ливнестока. Осыпи крутых склонов устраняются укреплением крутых косогоров.

- 100% охват населения планово-регулярной очисткой территории.

- Предусматривается транспортирование твердых бытовых отходов на межмуниципальный полигон.

- Создание вдоль автомобильных дорог защитных лесных полос.

- Организация сливной станции (возле ОСК) для приема жидких отходов от неканализованной застройки (на I очередь строительства).

- Рекультивация территории хвостохранилища, по мере его заполнения (ЗАО «Урупский ГОК»).

Проектные предложения по защите от шума

- Использование градостроительных и конструктивных приемов снижения шумового загрязнения территории:

-	функциональное зонирование территории, отделение жилых, лечебных и рекреационных зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

-	создание планировочных вариантов застройки, способствующих шумозащите;

-	формирование системы зеленых насаждений, снижающих уровень шума;

-	применение современных конструкций окон в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта.

- Строительство объездных магистралей, вынос за пределы застройки транзитного автотранспорта.

Проектные предложения по улучшению эпидемиологической обстановки

- Реконструкция и новое строительство водопроводных сетей, полное централизованное водоснабжение населенных пунктов.

- Реконструкция скотомогильника.

- Организация централизованной системы хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с очисткой всех видов стоков перед их выпуском в водоём.

# 4. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ.

Генеральным планом предусмотрено включение в границы станицы Преградной кадастровых участков, приведённых в таблице 4-1.

Таблица 4-1

Перечень земельных участков, которые включаются в границы станицы Преградной.

| № п/п | Номер кадастрового квартала | Номер земелного участка в кадастровом квартале | Местоположение (адрес) | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь, включаемая в границы (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 09:05:0050101 | :231 | ул. Заречная | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2488 |
| 2 | 09:05:0050102 | :589 | ул. Громова | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 593 |
| 3 | 09:05:0050102 | :515 | ул. Громова | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 599 |
| 4 | 09:05:0050102 | :424 | ул. Громова | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 184 |
| 5 | 09:05:0050102 | :588 | ул. Свободы | Земли населенных пунктов | Для склада горюче-смазочных материалов | 15978 |
| 6 | 09:05:0050102 | :593 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | под строительство зданий и сооружений, для размещения сельскохозяйственных машин по производству сельскохозяйственной продукции | 15876 +/- 1103 |
| 7 | 09:05:0050102 | :583 | ул. Совхозная | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | 2484 |
| 8 | 09:05:0050108 | :251 | ул. Аскановых | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1003 |
| 9 | 09:05:0050108 | :248 | ул. Аскановых | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2977 |
| 10 | 09:05:0050108 | :238 | ул. Аскановых | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 4468 |
| 11 | 09:05:0050110 | :151 | ул. Титовой | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 449 |
| 12 | 09:05:0050110 | :268 | ул. Титовой | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2313 |
| 13 | 09:05:0050110 | 09:05:0030301:263 (09:05:0000000:3113) |  | Земли энергетики | Под объекты энергетики | 50 +/- 1 |
| 14 | 09:05:0050110 | 09:05:0030301:262 (09:05:0000000:3113) |  | Земли энергетики | Под объекты энергетики | 25 +/- 1 |
| 15 | 09:05:0050110 | :265 | ул. Титовой | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 999,70 |
| 16 | 09:05:0050110 | :266 | ул. Титовой | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 999,70 |
| 17 | 09:05:0050110 | :140 | ул. Голоколосовой | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2670 |
| 18 | 09:05:0050102 | :585 | в 185 км. от устье реки Уруп, район улицы Речная | Земли населенных пунктов | Под берегоукрепительное сооружение по реке Уруп | 22295 +/- 1 |
| 19 | 09:05:0050108 | :243 | ул. Урупская | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 658,7 |
| 20 | 09:05:0050106 | :75 | ул. Речная | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1443 |
| 21 | 09:05:0050102 | :497 | ул. Красная | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 290 |
| 22 | 09:05:0050102 | :581 | ул. Родниковая | Земли населенных пунктов | Для размещения производственных зданий, строений | 11711 |
| 23 | 09:05:0050102 | :582 | ул. Родниковая | Земли населенных пунктов | Для общественно-деловых целей | 10330 |
| 24 | 09:05:0010302 | 09:05:0050103:139 | ул. Октябрьская | Земли населенных пунктов | Для ведения приусадебного хозяйства | 1768 +/- 0.50 |
| 25 | 09:05:0050107 | :269 | ул. Набережная | Земли населенных пунктов | Для ведения приусадебного хозяйства | 608 |
| 26 | 09:05:0050107 | :241 | ул. Полевая | Земли населенных пунктов | Для ведения приусадебного хозяйства | 2202 +/- 0.28 |
| 27 | 09:05:0050107 | :275 |  | Земли населенных пунктов | Для строительства газопровода | 483 |
| 28 | 09:05:0050107 | :105 | ул. Тёплая | Земли населенных пунктов | Для ведения приусадебного хозяйства | 590,4 |
| 29 |  | :122 | ул. Родниковая | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 184,8 (1663) |
| 30 |  | :394 | ул. Урупская | Земли населенных пунктов | Для чесального цеха | 504,6 (864,2) |
| 31 |  | :230 | ул. Урупская | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1012 (2113) |
| 32 |  | :217 | п. Гастелло | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1460 (1989) |
| 33 |  | 09:05:0050107:203 | ул. Казачья | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1921 |
| 34 |  | :389 | ул. Садовая | Земли населенных пунктов | Для размещения производственных и административных зданий | 13360 (25220) |
| 35 |  | :247 | ул. Садовая | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 712,1 (1878) |
| 36 |  | :253 | ул. Садовая | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 703,5 (1633) |
| 37 |  | 09:05:0050102:572 | п. Пионерский | Земли населенных пунктов | Под объектами торговли | 559,3 (905,7) |
| 38 |  | :376 | п. Пионерский | Земли населенных пунктов | Под объектами бытового обслуживания | 599,5 |
| 39 |  | :320 | ул. Садовая | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 790,1 (1625) |
| 40 |  | :390 | п. Пионерский | Земли населенных пунктов | Для строительства зданий пожарных частей | 18930 |
| 41 |  | :393 | п. Пионерский | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3986 |
| 42 |  | :392 | п. Пионерский | Земли населенных пунктов | Для размещения производственных зданий | 996,8 |

# 5. ПРОЕКТ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПРЕГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Согласно Градостроительному кодексу РФ, ст. 26, реализация генерального плана сельского поселения осуществляется на основании плана реализации генерального плана, который утверждается главой местной администрации поселения.

План реализации детализирует предложения генерального плана по этапам его исполнения – 1 очередь (2020 год) и расчетный срок (2030 год).

Проект плана реализации является предплановым документом, который на стадии генерального плана определяет объемы и очередность основных объектов строительства элементов хозяйства:

- жилищное строительство;

- социальная инфраструктура;

- транспортная инфраструктура;

- рекреация;

- инженерная инфраструктура;

- санитарная очистка;

- охрана окружающей среды.

Объемы строительства определены укрупнённо и подлежат корректировке на следующих стадиях проектирования.

Таблица 5-1

Объемы проектирования и строительства по этапам реализации генерального плана Преградненского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерений | Объемы строительства на расчетный срок (2030г.) | В том числе на 1 очередь (2020г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищный фонд | тыс.м2 | 206,88 | 130,88 |
| 1 | станица Преградная | тыс.м2 | 203,87 | 128,87 |
|  | хутор Большевик | тыс.м2 | 3,01 | 2,01 |
|  | Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |
| 1 | станица Преградная | объект | - строительство детского сада на 150 мест (1 очередь), - строительство общеобразовательной школы со спортивным залом; - строительство нового дома культуры; - строительство уни –версального оздорови- тельного комплекса со спортивным залом и бассейном; - строительство учреждений торговли, общественного питания, бытового обслуживания в жилых зонах; - формирование площадки для проведения выездной торговли, ярмарок, массовых мероприятий (1 очередь). | - строительство детского сада на 150 мест, - формирование площадки для проведения выездной торговли, ярмарок, массовых мероприятий. |
|  | Рекреация |  |  |  |
| 1. | Обустройство зоны отдыха к югу от станицы Преградная |  | Проектирование, начало строительства |  |
|  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| 1. | Строительство групппового водо- вода от водозабора галерейного типа на р. Уруп. | проект | Проектирование и строительство. | Проектирование и строительство |
| 2. | Организация централизованного водоснабжения застройки ст. Преградная. | проект | Разработка проектно-сметной документации и строительство новых разводящих водопро- водных сетей. | Разработка проектно-сметной документации и строительство новых разводящих водопро- водных сетей. |
| 3. | Реконструкция существующих водопроводных сетей и увеличение подачи воды в станице Преградная и хуторе Большевик. | км | 5,6 | 5,6 |
| 4. | Реконструкция водозаборного сооружения и водопроводных сетей. Для хутора Большевик реконструкция –на 1-ую очередь; подключение к групповому водоводу «ст. Преградная – хутор Кызыл - Уруп» - на расчётный срок. | проект | Подключение х.Большевик к групповому водоводу «ст. Преградная – хутор Кызыл - Уруп». Строительство резер- вуаров (на месте существовавших и в настоящее время разрушенных резервуаров). | Реконструкция водозаборного сооружения х.Большевик. |
|  | Водоотведение |  |  |  |
| 1. | Проектирование и строительство централизованной системы канали- зации индивидуаль- ной застройки (и вновь проектируе- мых кварталов). | проект | Проектирование, начало строительства | Проектирование, строительство |
| 2. | Реконструкция существующих главных канали- зационных кол- лекторов. | проект | Проектирование, начало строительства |  |
| 3. | Строительство новых канализационных очистных сооружений | проект |  | Проектирование, начало строительства |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 1. | Децентрализованное теплоснабжение при полной газификации поселения и применение индивидуальных автономных источников тепла (в зоне печного отопления в настоящее время). | проект | Проектирование, начало строительства | Проектирование, начало строительства |
| 2. | Реконструкция существующих котельных с устано- вкой энергоэффек- тивного оборудова- ния. | проект | Проектирование, начало строительства | Проектирование, начало строительства |
| 3. | Реконструкция тепловых сетей, применение конст- рукций заводского изготовления с пенополиуретановой изоляцией |  | Реконструкции | Реконструкция |
| 4. | Оснащение зданий приборами учета используемых воды, тепловой энергии, природного газа, электрической энергии. |  | Проведение работ | Проведение работ |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 1. | Строительство межпоселкового газопровода к ст. Преградная, х.Большевик. | проект |  | Проектирование, начало строительства |
| 2. | Строительство газопроводов среднего и низкого давления. | проект | Строительство | Проектирование, строительство |
| 3. | Газификация площадки ОСК. | проект | Начало строительства |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 1. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Преградная» | проект | Реконструкция |  |
| 2. | Обеспечение объектов водо- снабжения дву- сторонним питанием от независимых объектов энерго- снабжения |  | Проектирование и строительство |  |
| 3. | Реконструкция системы наружного освещения. |  | Реконструкция |  |
| 4. | Строительство новых и реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ. |  | Строительство новых ТП и реконструкция | Реконструкция существующих ТП |
| 5. | Замена деревянных опор воздушных линий на железо- бетонные опоры |  |  | Замена деревянных опор на железобетон- ные |
|  | Связь |  |  |  |
| 1. | Строительство кабельной канализации. |  | Строительство кабельной канали- зации на участках нового строительства |  |
| 2. | Установка громкоговорителей для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях |  |  | Установка громкоговорителей |
| 3. | Выполнение требований по элект ронному документо- обороту, предо- ставление инфор- мации и услуг населению посредством сети Интернет |  |  | Предоставление инфор мации и услуг насе-лению посредством сети Интернет |
|  | Санитарная очистка |  |  |  |
| 1. | Разработать и утвердить нормы накопления ТБО. | проект |  | Разработать и утвер-дить нормы накопле-ния ТБО. |
| 2. | Предусмотреть организацию селективного сбора отходов |  |  |  |
| 3. | Обустройство скотомогильника (яма «Беккари») |  |  | Обустройство |
| 4. | Предусмотреть сливную станцию возле очистных сооружений канализации |  |  | Предусмотреть сливную станцию возле очистных сооружений канализации |
|  | Охрана окружающей среды, озеленение и благоустройство территории |  |  |  |
| 1. | Организация системы дождевой канализации, включающая устройство сетей дождевой кана- лизации и двух сооружений по очистке дождевого стока. | проект | Проектирование, начало строительства |  |
| 2. | Организация дамб обвалования. Реконструкция существующих дамб обвалования. |  | Реконструкция существующих дамб обвалования | Организация дамб обвалования |
| 3. | Работы по расчистке русла водоемов – р. Уруп и р. Свинячка |  | Работы по расчистке русла водоемов – р. Уруп и р. Свинячка |  |
| 4. | Вертикальная планировка оползневых склонов |  | Вертикальная планировка оползневых склонов |  |
| 5. | Устройство подпор-ных стенок – юго-западная и северо-восточная части станицы. |  | Устройство подпор-ных стенок – юго-западная и северо-восточная части станицы. |  |
| 6. | Устройство селе-отводящих соору-жений |  | Устройство селе-отводящих соору-жений |  |

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди реализации генерального плана

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди реализации генерального плана Преградненского сельского поселения определяется по укрупненным показателям для всех источников финансирования.

В соответствии с Приказом Минрегионразвития №225 от 07 июля 2012года стоимость жилищного строительства по Карачаево – Черкесской Республике на 3 квартал 2012 года составит 20700 рублей за 1 м2 общей площади.

Удельные затраты на строительство учреждений обслуживания приведены к стоимости 1 м2 общей площади и составляют с учетом инженерного оборудования в среднем 11,8 тыс. руб. за 1 м3.

Структура затрат на строительство жилых, общественных зданий, инженерное оборудование, дорожное строительство принимается по рекомендациям «Справочника проектировщика. Градостроительство».

Таблица 5-2

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди реализации генерального плана

| № п/п | Виды затрат | Объем строительства | Стоимость единицы измер., тыс.руб. | Стоимость строительства, млн.руб. | Стоимость строительства/ на 1 жителя, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное строительство с учетом инженерной подготовки территории | 130880 кв. м | 20,7 | 2709,2 | 294,5 |
| 2 | Культурно-бытовое строительство | 5600 куб.м | 11,8 | 66,08 | 7,18 |
| 3 | Инженерное оборудование, благоустройство, дорожное строительство | - | 25% от суммы п.п.1 и 2 | 693,82 | 75,42 |
| 4 | Итого: |  |  | 3469,1 | 377,1 |

# 6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 6-1

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Территории |
| 1. | Общая площадь земель в границах сельского поселения, в том числе: | га | 26610 | 26610 | 26610 |
| 1.1 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 25566 | 25329 | 25329 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 731 | 968 | 968 |
| 1.3 | Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | га | 280 | 280 | 280 |
| 1.4 | Площадь земель лесного фонда | га | 33 | 33 | 33 |
| 1.5 | Площадь земель водного фонда | га | - | - | - |
| II. Население |
| 2.1 | Численность населения Преградненского сельского поселения (чел.), в том числе: | чел. | 7474 | 9200 | 10200 |
| 2.1.1 | станица Преградная | чел. | 7362 | 9160 | 10200 |
| 2.1.2. | хутор Большевик | чел. | 112 | 140 | 150 |
| III. Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд Всего, в том числе: | тыс.м2 общей площади | 99,12 | 230,0 | 306,0 |
| 3.1.1. | станица Преградная | тыс.м2 общей площади | 97,63 | 226,5 | 301,5 |
| 3.1.2. | хутор Большевик | тыс.м2 общей площади | 1,49 | 3,5 | 4,5 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд Всего, в том числе: | тыс.м2 общей площади | - | 99,2 | 99,2 |
| 3.2.1. | станица Преградная | тыс.м2 общей площади | - | 97,63 | 97,63 |
| 3.2.2. | хутор Большевик | тыс.м2 общей площади | - | 1,49 | 1,49 |
| 3.3 | Жилищный фонд нового строительства Всего, в том числе: | тыс.м2 общей площади | - | 130,8 | 206,88 |
| 3.3.1. | станица Преградная | тыс.м2 общей площади | - | 128,87 | 203,87 |
| 3.3.2. | хутор Большевик | тыс.м2 общей площади | - | 2,01 | 3,01 |
| 3.4 | Средний показатель жилищной обеспеченности | м2 общей площади на человека | 13,26 | 25,0 | 30,0 |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |
| 4.1 | Станица Преградная |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Общеобразовательные школы | мест | 860 |  | 1204 |
| 4.1.2 | Детские дошкольные учреждения | мест | 150 |  | 286 |
| 4.1.3 | Клубы и клубные помещения | мест | 250 |  | 714 |
| 4.1.4 | Библиотеки | тыс.том. | 40,0 |  | 3 объекта |
| 4.1.5 | Амбулатория | посещ. в смену | 250 |  |  |
| 4.1.6 | Учреждения торговли | м2 торг. площади | 2218,4 |  | 43060 |
| 4.1.7 | Отделение связи | объект | 2 |  | 2 |
| 4.1.8 | Аптека | объект | 1 |  | 1 |
| 4.1.9 | Площадка для выездной торговли | объект | - |  | 1 |
| VI. Водоснабжение |
| 1. | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/ сут | 2000 | 3848,1 | 4469,5 |
| 1.1. | станица Преградная | м3/ сут | - | 3822,2 | 4420 |
| 1.2 | хутор Большевик | м3/ сут | - | 25,9 | 49,5 |
| VII. Водоотведение |
| 1. | Водоотведение - всего | м3/ сут | - | 3181 | 3766,0 |
| 1.1 | станица Преградная | м3/ сут | - | 3181 | 3716,5 |
| 1.2 | хутор Большевик | м3/ сут | - | - | 49,5 |
| VIII. Теплоснабжение |
| 1. | Годовой расход тепла | тыс.мВт | 11600 | 97600 | 143100 |
| IX. Газоснабжение |
| 1. | Годовой расход газа, в том числе: | тыс.м3/год | - | 16240 | 22614 |
| 1.1 | станица Преградная | тыс.м3/год | - | 16040 | 22400 |
| 1.2 | хутор Большевик | тыс.м3/год | - | 200 | 214 |
| 2. | Источники подачи газа | природный газ, от АГРС “Сторожевая” |
| X. Электроснабжение |
| 1. | Потребность в электроэнергии, в том числе: | кВт/час в год | 11488 | 14182 | 15587 |
| 2. | Источник покрытия электронагрузок | Карачаево-Черкесским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» Урупские РЭС |
| ХI. Информатизация и связь |
| 1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| ХII. Санитарная очистка территории |
| 1. | Объем бытовых отходов | тыс. м3 /год | 6,7 | 18,4 | 23,5 |
| 2. | Норма накопления отходов | м3 чел./год | - | 2,0 | 2,3 |
| 3. | Полигоны ТБО | ед. | - | - | - |
| 4. | Обустройство скотомогильника биологической камерой | ед. | 1 | 1 | 1 |
| ХIII. Охрана окружающей среды |
| 1. | Уровень шумового воздействия: от автотранспорта | дБА | <75 | <75 | <75 |
| 2. | Общий объем сброса очищенных сточных вод | куб.м/год | 2800 | 3180 | 3766 |
| ХIV. Инженерная подготовка территории |
| 1. | Очистные сооружения дождевой канализации | соор. | - | 1 | 2 |
| 2. | Расчистка, дноукрепление русла | км | Нет данных | 1,0 | 4,0 |
| 3. | Строительство дамб обвалования | км. | 10,4 | 11,2 | 12,0 |
| 4. | Строительство подпорных стенок | Соор. | - | 2 | 2 |
| ХV. Инвестиции |
| 15.1 | Жилищное строительство с учетом инженерной подготовки территории 1 очереди | млн. руб. | - | 2709,2 | - |
| 15.2 | Культурно-бытовое строительство 1 очереди | млн. руб. | - | 66,08 | - |
| 15.3 | Инженерное оборудование, благоустройство, дорожное строительство 1 очереди | млн. руб. | - | 693,08 | - |
| 15.4 | Инвестиции 1 очереди строительства | млн. руб. | - | 3469,1 | - |